|  | Система нормативных документов в строительстве ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- |
|  | СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ГЭСН ПМР 2013-27-2017 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ |
|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Тирасполь 2017 |

Министерство промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПМР

ГЭСН ПМР 2013-27-2017

Сборник № 27

Автомобильные дороги

Введены в действие Приказом МЭР ПМР  20.06.2017 г. № 356

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН ПМР) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по сооружению автомобильных дорог. ГЭСН ПМР являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

Разработаны на основе нормативных документов Российской Федерации

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН ПМР) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по сооружению автомобильных дорог. ГЭСН ПМР являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН ПМР отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН ПМР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН ПМР носят рекомендательный характер.

1.3. В нормах настоящего сборника предусмотрены работы по сооружению новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, временных автомобильных дорог, а также дорожных работ на площадках промышленных предприятий, на городских проездах и площадках, за исключением норм таблиц: 02­010, 03­001, 03­004, 03­008, которыми следует пользоваться во всех случаях, кроме ремонтных работ на городских проездах. В этом случае необходимо пользоваться нормами сборника ГЭСН ПМР 2013­68 “Благоустройство”. Перемощение мостовой и разборку тротуаров определять по нормам сборника ГЭСН ПМР 2013­68 “Благоустройство”.

1.4. Посадку снегозащитных полос, декоративных деревьев и кустарников следует нормировать по сборнику ГЭСН ПМР 2013-47 “Озеленение. Защитные лесонасаждения”.

1.5. Затраты на расчистку полосы отвода от леса, кустарника и завалов, переустройство подземных и надземных коммуникаций, укрепление откосов земляного полотна, строительство мостов и труб при возведении временных дорог следует  определять дополнительно по соответствующим Сборникам ГЭСН ПМР.

1.6. Затраты на доставку грунта для отсыпки земляного полотна временных дорог следует определять по тарифам на перевозки грузов для строительства.

1.7. Затраты по устройству уширения земляного полотна для прохода автомашин определяются дополнительно по соответствующим нормам сборника ГЭСН ПМР 2013-01 “Земляные работы” в объеме, предусмотренном проектом.

1.8. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев, отличная от учтенных в нормах, расход следует корректировать пропорционально толщине слоя.

1.9. Нормами учтены затраты по уходу за дорожным покрытием в процессе его формирования.

1.10. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии нормами не учтена, в связи с чем при доставке 100 т битума и битумной эмульсии следует добавлять автогудронаторы вместимостью 3500 л (код 120101) 2,3 маш.-ч. на каждый километр доставки.

1.11. Доставка воды учтена нормами на среднее расстояние до 5 км, кроме нормы 1 табл. 06-017 и табл. 07-002. При расстоянии более 5 км на каждый километр доставки 100 м3 воды следует добавлять к нормам поливомоечных машин (код 121601) 1,6 маш.-ч.

1.12. В случаях, когда проектом организации строительства предусмотрено применение автобетоносмесителей, время их эксплуатации следует учитывать дополнительно в объеме равным времени работы ведущей машины, выполняющей бетонные работы.

1.13. Нормами настоящего сборника (за исключением особо оговоренных случаев) предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

В составе ГЭСН учтены затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой материальных ресурсов на среднее расстояние до 1 км, кроме инертных материалов, которые транспортируются на расстояние до 50 м.

1.14. Нормами настоящего сборника предусмотрено производство работ при наличии не более 8 люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги. При большем числе люков применять коэффициенты по табл. 1.1.

1.15. При применении  дегтей вместо битума расход увеличивать на 20%.

1.16. При устройстве двухслойных оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами при применении автогрейдеров нормировать по норме 2 табл. 01-001 для каждого слоя отдельно.

1.17. При устройстве оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых золами уноса, известью, гранулированными шлаками и золошлаковыми смесями, следует пользоваться нормами табл. 01-003 с заменой норм расхода цемента на вышеперечисленные материалы в объеме, предусмотренном проектом.

1.18. В нормах табл. 03-002; 03-003 при использовании минеральных материалов существующей дорожной одежды в объеме:

а) до 30% принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 70 м3; толщиной двух слоев 16 см – 140 м3; при изменении толщины слоя ( 1 см – 9 м3;

б) до 50% принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 50 м3, толщиной двух слоев 16 см – 100 м3, при изменении толщины слоя ( 1 см – 6 м3;

в) до 75%, принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 25 м3, толщиной двух слоев 16 см – 50 м3, при изменении толщины слоя ( 1 см – 3 м3.

1.19. Устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов при устройстве щебеночных и гравийных оснований следует нормировать по табл. 04-001.

1.20. Устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с добавлением щебня, а также щебеночно-песчаных следует нормировать по табл. 04-003, расход материалов принимать по проекту.

1.21. Устройство щебеночных оснований или покрытий из кислого шлака следует нормировать по табл. 04-005 и 04-013 с заменой норм расхода каменного щебня шлаковым щебнем соответствующих фракций, принимаемых по проекту.

1.22. Устройство оснований и покрытий по табл. 04-001; 03-001; 03-004; 04-005; 06-022(06-024; 06-013; 03-002; 06-019 с предусмотренными проектом дополнительными работами следует нормировать по табл. 06-026(06-028. Затраты по введению добавок в виде водных растворов в нормах табл. 01-001; 01-003 учтены.

1.23. При устройстве мостовых из булыжного и колотого камня по готовому основанию при изменении толщины слоя на каждый проход катка сверх трех в норме 2 табл. 05-001 добавлять: норму для катков дорожных самоходных 13 т ( код 120907) – 0,45 маш.-ч.

1.24. При устройстве брусчатых мостовых с заполнением швов битумной мастикой, приготовленной с минеральным порошком, к норме 1 табл. 05-002 добавлять: битум 0,4 т, порошок минеральный 3,15 т, исключать песок 3,5 т.

1.25. При устройстве покрытий (табл. 06-018; 06-024; 03-002; 06-019; 06-020) поверхностная обработка нормируется в случае необходимости дополнительно по табл. 06-022.

1.26. Разогревание битума следует нормировать дополнительно по норме 10-001-6 (кроме таблиц, в которых предусмотрены котлы битумные).

1.27. При устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов:

а) при использовании основания для движения транспорта до завершения работ к нормам табл. 04-005(04-007 следует добавлять затраты по табл. 04-008;

б) при толщине нижнего слоя основания более 18 см его устройство определяется по норме 3 табл. 04-005(04-007 в два слоя с изменением толщины (1 см для каждого слоя отдельно;

в) при необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного основания и покрытия расход битума принимать по проекту;

г) в нормах таблицы 04-009 предусмотрен щебень из низкопрочных каменных материалов;

д) при толщине нижнего слоя покрытия более 18 см его устройство определяется по норме 3 табл. 04-012; 04-013; 04-014 в два слоя с изменением толщины (1 см для каждого слоя отдельно.

1.28. Нормами таблицы 03-009 на фрезерование асфальтобетонного покрытия предусмотрена разная ширина барабана фрезы. Применение фрез с определенной шириной барабана определяется проектной организацией в зависимости от количества смотровых колодцев различного назначения, находящихся на ремонтируемой части дорожного покрытия.

Транспортировку асфальтобетонного лома определять дополнительно, имея ввиду, что погрузка лома в автосамосвалы учтена нормами. Возврат асфальтобетонного лома определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

1.29. При устройстве оснований из укатываемого цементобетона низких марок следует пользоваться нормами 9, 10 табл. 06-016.

При нормировании оснований из дорожного бетона низких марок (тощего) толщиной слоя более 20 см последний устраивается в два слоя и определяется по норме 9, 10 табл. 06-016 в два слоя (для каждого слоя отдельно). При толщине слоя, отличающегося от приведенного в нормах, расход дорожного бетона низких марок (тощего) следует принимать пропорционально толщине слоя.

1.30. В нормах 1-8 табл. 06-016; в нормах 1-16 табл. 06-002 предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их двумя полосами по 3,5 – 4 м к нормам добавлять ресурсы по табл. 06-004.

В нормах 1-10 табл. 06-016, в нормах 1-16 табл. 06-002 предусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, а при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком с поливкой водой  из указанных норм следует исключать пленкообразующие материалы и машины по нанесению пленкообразующих материалов, и добавлять затраты по нормам 1, 2 табл. 06-005.

1.31. В норме 1 табл. 06-017; в норме 17 табл. 06-002 предусмотрен уход за основанием или покрытием способом засыпки песком с поливкой водой.

1.32. Нарезку швов в цементобетонном основании или покрытии следует нормировать по табл. 06-007 в объеме, предусмотренном проектом. Устройство однослойных покрытий, армированных металлической сеткой, определяется по нормам 9-16 табл. 06-002, а установка металлической сетки в покрытие – по нормам табл. 06-009.

1.33. В нормах табл. 06-017 учтены затраты по устройству выравнивающего слоя по основанию из песка, в случаях применения другого материала изоляционного слоя расход корректировать следующим образом:

а) при устройстве изоляционного слоя из бумаги двухслойной, пропитанной битумом, – 100 м2, битум жидкий – 0,02 т;

б) при устройстве изоляционного слоя из черного песка: песок черный – 33 м3.

1.34. Устройство однослойных покрытий средствами малой механизации, определяется по норме 17, 18 табл. 06-002, что должно быть обосновано проектом.

1.35. При поверхностной обработке органическими вяжущими материалами с применением битумной эмульсии в нормах табл. 06-023 фракции щебня мытого следует принимать по проекту.

1.36. Основания, устраиваемые из черного щебня с использованием двух расклинивающихся фракций щебня, определяется по норме 1 табл. 06-018.

1.37. При применении высокоплотной асфальтобетонной смеси укладку нормировать по таблице 06-020 (норма 1, 2) и таблице 06-021 (норма 1, 2), состав смеси подбирать индивидуально. Норму расхода асфальтобетонной смеси принимать по таблице:

| Наименование смеси | Ед. измер. | Толщина, см |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | (0,5 |
| Высокоплотная, марки I для плотности каменных материалов: |  |  |  |
| — 2,5­2,9 т/м3 | т | 99,2 | 12,4 |
| — 3 и более т/м3 | т | 104,7 | 13,1 |

1.38. Перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года при просушке оснований к нормам на укладку 1000 м2 покрытия добавлять нормы для разогревателей асфальтобетона, маш.-ч.: при щебеночных или гравийных основаниях – 12,5, при бетонных основаниях – 9,4, при булыжных мостовых – 6,3. Необходимость прогревания должна быть обоснована проектом.

1.39. При  устройстве покрытия из асфальтобетонных смесей не учтены работы по розливу вяжущих материалов.

При необходимости эти затраты следует нормировать по табл. 06-026, а расход принимать по проекту.

Нормами таблиц 06-020 и 06-021 следует пользоваться при толщине слоя до 7 см. При  толщине слоя более 7 см его устройство необходимо нормировать в два слоя (для каждого слоя отдельно) по таблице 06-020 с корректировкой по таблице 06-021.

1.40. Нормами 2, 3 табл. 06-010 не предусмотрены швы расширения при устройстве покрытия на основаниях из цементобетона низких марок (тощего) или каменных материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими 1 класса прочности. При устройстве покрытия, определяемого по норме 2, 3 табл. 06-010 на других основаниях и температуре воздуха во время бетонирования менее +10(С, необходимо устраивать швы расширения и добавлять ресурсы по табл. 06-011. Нарезку швов в затвердевшем бетоне принимать по норме 1 табл. 06-007 в объеме, предусмотренном проектом.

1.41.Нормами табл. 07­004 не предусмотрено антисептирование древесины, при необходимости учитывать дополнительно согласно проекту.

1.42. В нормах табл. 08-001 предусмотрено устройство укрепительных полос по готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием дорожной одежды.

1.43. Нормой таблицы 09­006 предусмотрено устройство средств технического регулирования движения автотранспорта при переключении движения с одной полосы на другую. Эти затраты следует относить в главу 1 “Подготовка территории строительства”. Затраты по амортизации блоков и импульсных стрелок учитывать дополнительно исходя из времени аренды блоков.

Затраты  по заполнению блоков водой следует учитывать дополнительно по факту.

Затраты на мытье блоков относятся на счет накладных расходов подрядной организации.

1.44. Нормами табл. 09­009(09­012 работа автовышки не учтена. При необходимости учитывать дополнительно согласно проекту.

При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги необходимо дополнительно учитывать устройство присыпных берм по проектным данным.

1.45. В нормах табл. 10­001(10­004 приведены ориентировочные составы приготовления смесей, при привязке к местным условиям строительства состав смесей корректировать согласно данным проекта.

1.46. Затраты на разработку, прогрохотку и измельчение грунтов в нормах табл. 10­007 не учтены.

1.47. Расценками таблицы 03-011 на фрезерование асфальтобетонного покрытия предусмотрено применение двух типоразмеров фрез по ширине фрезерного барабана (350 - 1000 мм; 1900 - 2010 мм) импортного производства по типу дорожных фрез фирмы «WIRTGEN».

Применение конкретного типоразмера фрез определяется проектной организацией в зависимости от размеров фрезеруемых поверхностей, количества колодцев и других подземных сооружений, находящихся на фрезеруемой части дорожного покрытия, мощности и параметров фрез и др.

При изменении толщины слоя фрезерования, принимаются нормы по ближайшей толщине.

В нормах учтена разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев и других подземных коммуникаций перед началом фрезерования асфальтобетонного покрытия на ремонтируемой части дороги.

При наличии колодцев и других подземных коммуникаций более 8 шт. на 1000 м2 дороги к нормам  таблицы 03-011 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.2; 3.3 и 3.4 таблицы 3.

При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой применяются коэффициенты п. 3.1. Технической части.

Общее количество возвратного материала (лома и крошки асфальтобетона) для вывоза автомобилями-самосвалами производится по следующей формуле:

Q = S * H * G * Kп,

где

S - площадь фрезерования, м2;

Н - глубина фрезерования, мм;

G - плотность фрезеруемого асфальтобетонного покрытия т/м3;

Плотность фрезеруемого асфальтобетонного покрытия принимается в пределах от 2,2 до 2,4 т/м3. Фактическое значение определяется по паспортным данным дороги (улицы) или лабораторным методом - по усмотрению заказчика (собственника).

Кп - коэффициент, учитывающий уменьшение площади фрезерования из-за колодцев или других подземных инженерных сооружений. (Среднее значение Кп принимается равным 0,9).

Транспортировку возвратного материала автотранспортом подрядчика плачивает заказчик (собственник).

Погрузка возвратного материала в автомобили-самосвалы учтена в нормах и расценках таблицы 03-011.

Стоимость возвратных материалов (лома и крошки асфальтобетона определяется заказчиком (собственником).

1.48 В таблицах по тексу ГЭСН, норма расхода материала, обозначенная  буквой П,   предусматривается проектом.

### 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия или других материалов определяется по проектным профилям в уплотненном состоянии.

2.2. Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований определяется по площади каждого конструктивного слоя. Площадь покрытия из лесоматериалов следует определять между гранями колесоотбойных брусьев.

2.3. Объем железобетонных конструкций дорожных покрытий из сборных плит следует принимать по проектным данным.

Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в конструкциях дорожных одежд временных автомобильных дорог должны быть обоснованы в Проекте организации строительства, а расход плит, полученных от разборки, определяется по данным акта, составленного заказчиком и подрядчиком

2.4. Объем дренирующего грунта, способ и расстояние его транспортировки принимается по проектным данным.

2.5. Необходимость применения профилировщиков для устройства оснований под цементобетонные покрытия обосновывается проектом организации строительства объекта.

2.6. Процент выхода годного камня для определения его возвратной стоимости по норме  03-008-1 ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов, и оформляются двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

2.7. Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ширине обочины (таблица 02-003).

2.8. При определении площади мощения (табл. 05-002) следует учитывать всю площадь, включая площадь, занимаемую элементами для сбора воды.

2.9. В случае отсутствия проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, нормируемых по табл. 01-002; 01-004; 03-002; 04-001; 04-003; 05-001; 06-025; 12-003, расход этих материалов можно принимать по следующей таблице:

#### Таблица 1.1

| Номер таблиц (норм) | Наименование материала | Количество, м3 |
| --- | --- | --- |
| 01-002 (1) | Смесь битумно-грунтовая | 175 |
| 01-002 (2) | Смесь битумно-грунтовая | 194 |
| 01-004 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
| 01-004 (2) | Смесь цементно-грунтовая | 194 |
| 01-004 (3) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
| 01-004 (4) | Смесь цементно-грунтовая | 194 |
| 04-001 (1) | Песок | 110 |
| 04-001 (2) | Песчано-гравийная смесь дресва | 122 |
| 04-001 (3) | Шлак доменный отвальный | 153 |
| 04-001 (4) | Щебень шлаковый | 126 |
| 04-003 (1) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
| 04-003 (2) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
| 04-003 (3) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 127 |
| 04-003 (4) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 110 |
| 05-001 (1) | Камень булыжный | 144 |
| 05-001 (2) | Камень булыжный | 9,5 |
| 03-002 (1); 03-002 (8) | Песчано-гравийная смесь | 99,2 |
| 03-002 (2); 03-002 (9) | Песчано-гравийная смесь | 70 |
| 03-002 (7); 03-002 (10); 03-002 (14) | Песчано-гравийная смесь | 50 |
| 03-002 (4); 03-002 (11) | Песчано-гравийная смесь | 25 |
| 03-002 (5); 03-002 (12) | Песчано-гравийная смесь | 140 |
| 03-002 (6); 03-002 (13) | Песчано-гравийная смесь | 100 |
| 06-025 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 184 |
| 12-003 (1) | Песок | 102 |
| 12-008 (1) | Песок | 604 |

2.10. Указанный в настоящем Сборнике размер “до” включает в себя этот размер.

### 3. Коэффициенты к нормам

#### Таблица 3.1

| Условия применения | Номер таблиц (норм) | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. | все, кроме 07-001~07-004, 10-001~10-008 | 1,2 | 1,2 | - |
| 3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги: | 01-001~01-004, 03-001~03-004, 03-008~03-010, 04-001, | 1,05 | 1,05 | - |
|  | 04-003, 04-005~04-017, 04-021, 04-022, 05-001, 05-002, 05-005, |  |  |  |
|  | 06-001~06-011, 06-013 06-016~06-028, 07-001~07-004, 08-001, 08-002 |  |  |  |
| 3.3. То же, более 15 до 20 шт на 1000 м2 дороги | -“- | 1,15 | 1,15 | - |
| 3.4. То же, более 20 шт. на 1000 м2 дороги | -“- | 1,3 | 1,3 | - |
| Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): |  |  |  |  |
| 3.5. свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) | 04-001; 04-003; 04-011 | - | 0,8 | - |
| 3.6. до 68,6 (700) | 04-001; 04-003; 04-011 | - | 0,65 | - |
| Устройство бортовых камней сечением 100(200 мм: |  |  |  |  |
| 3.7. при цементобетонных покрытиях: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200) | 02-010 | - | - | 0,8 |
| 3.8. при других видах покрытий: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200), | 02-010 | - | - | 0,86 |
| б) раствор цементный | 02-010 | - | - | 0,33 |
| Устройство бортовых камней сечением 150(450 мм, 107(600 мм: |  |  |  |  |
| 3.9. при цементобетонных покрытиях: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М 200) | 02-010 | - | - | 1,87 |
| 3.10. при других видах покрытий: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200), б) раствор цементный | 02-010 02-010 | - - | - - | 1,58 1,83 |
| Устройство бортовых камней сечением 200(450 мм, 200(600 мм: |  |  |  |  |
| 3.11. при цементобетонных покрытиях: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200) | 02-010 | - | - | 1,97 |
| 3.12. при других видах покрытий: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200), б) раствор цементный | 02-010 02-010 | - - | - - | 1,64 2,17 |
| 3.13. При наличии более 15 колодцев на 100 кв. метрах мощения | 05-002 | 1,1 | 1,1 | - |
| 3.14. При выполнении архитектурных тематических рисунков из искусственных элементов мощения | 05-002 | 1,15 | 1,15 | - |

Примечание – Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом.

### РАЗДЕЛ 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ

### ВЯЖУЩИМИ  МАТЕРИАЛАМИ

### Подраздел 1.1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ

### ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-01-001	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Распределение грунта. 03. Размельчение грунта с увлажнением. 04. Перемешивание грунта с вяжущими. 05. Разравнивание и профилирование. 06. Укатка. 07. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):

27-01-001-01	фрезами навесными

27-01-001-02	автогрейдерами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-001-01 | 27-01-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 17,78 | 16,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 54,89 | 62,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 13,49 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 9,73 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,86 | 29,07 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 3,44 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,54 | 0,59 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,89 | 2,37 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 27,36 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 407-9085 | Грунт | м3 | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,8 | 16 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-01-002	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 03. Укатка. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-002-01	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-002-02	из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-002-01 | 27-01-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,1 | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,66 | 4,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,24 | 1,24 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 407-9020 | Смесь битумно-грунтовая | м3 | П | П |

### Подраздел 1.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ

### НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-01-003	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Распределение грунта. 03. Размельчение грунта с увлажнением. 04. Распределение цемента. 05. Перемешивание грунта с цементом. 06. Разравнивание и профилирование. 07. Укатка. 08. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

27-01-003-01	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 3,64 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,38 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,69 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,07 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,63 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 3,58 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 24,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1572 | Кальций хлористый жидкий, сорт 1 | т | П |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 |
| 101-9540 | Цемент | т | П |
| 407-9085 | Грунт | м3 | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 18,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-01-004	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см

Состав работ:

Для норм 27-01-004-01 и 27-01-004-02:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Разравнивание и профилирование готовой смеси автогрейдером. 03. Укатка. 04. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Для норм 27-01-004-03 и 27-01-004-04:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементо-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-004-01	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-004-02	из щебеночных, гравийных гравийно-(щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей

Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементо-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-004-03	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-004-04	из щебеночных, гравийных гравийно-(щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-004-01 | 27-01-004-02 | 27-01-004-03 | 27-01-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 23,26 | 23,26 | 113,42 | 113,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,62 | 5,62 | 47,85 | 47,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | - | 17,38 | 17,38 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | - | - | 17,38 | 17,38 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 17,38 | 17,38 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,33 | 2,33 | 0,22 | 0,22 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,17 | 2,17 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | - | - | 9,59 | 9,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | - | - | 0,0114 | 0,0114 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 | - | - |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 | - | - |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | - | - | 0,111 | 0,111 |
| 407-9030 | Смесь цементо-грунтовая | м3 | П | П | П | П |

### РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-001	Устройство дренажей

Состав работ:

Для нормы 27-02-001-01:

01. Копание ровиков, пропил хризотилцементных труб. 02. Вдавливание щебня в грунт. 03. Укладка гидроизоляционного слоя по дну ровика. 04. Укладка дренирующих труб. 05. Устройство фильтрующей обсыпки из гравия. 06. Устройство песчаного дренирующего слоя.

Для нормы 27-02-001-02:

01. Копание ровиков, пропил хризотилцементных труб. 02. Укладка гидроизляционного слоя по дну ровика. 03. Укладка дренирующих труб. 04. Устройство песчаного дренирующего слоя.

Для нормы 27-02-001-03:

01. Копание ровиков, пропил хризотилцементных труб. 02. Укладка гидроизляционного слоя по дну ровика. 03. Укладка щебня в ровик. 04. Укладка стеклоткани по слою щебня. 05. Укладка дренирующих труб.

Для нормы 27-02-001-04:

01. Копание ровиков, пропил хризотилцементных труб. 02. Укладка дренирующих труб.

Измеритель: 100 м дренажа

Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:

27-02-001-01	из хризотилцементных труб

27-02-001-02	из трубофильтров

Устройство дренажей поперечных:

27-02-001-03	с односторонним выпуском

27-02-001-04	с двусторонним выпуском

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-001-01 | 27-02-001-02 | 27-02-001-03 | 27-02-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 25,9 | 36,92 | 38,88 | 43,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,49 | 0,55 | 4,23 | 7,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,4 | 0,88 | 0,88 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 4,7 | - | 3,2 | 6,41 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 4,7 | - | 3,2 | 6,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 31 | 31 | 76 | 76 |
| 101-1886 | Трубы хризотилцементные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 102 | - | 69,5 | 139 |
| 104-0068 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г, высший сорт | 10 м2 | - | - | 7,6 | 7,6 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,03 | 0,27 | - | - |
| 403-9200 | Трубофильтры керамзитобетонные 100 мм | м | - | 102 | - | - |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,9 | - | 13,4 | 13,4 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 4,59 | 6,12 | - | - |
| 408-9302 | Гравий для строительных работ фракции 5-10 мм | м3 | 3,57 | - | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-002	Устройство сбросов воды из продольных дренажей

Состав работ:

01. Копание ровиков. 02. Укладка дренирующих труб. 03. Устройство щебеночного основания под оголовок. 04. Устройство бетонного монолитного оголовка.

Измеритель: 100 м сброса

27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 64,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1886 | Трубы хризотилцементные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 102 |
| 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,09 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,06 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,43 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-003	Устройство дренажных воронок под обочинами

Состав работ:

01. Копание ровиков. 02. Копание воронок. 03. Укладка труб. 04. Сопряжение труб с песчаным слоем, щебнем.

Измеритель: 100 м воронок

27-02-003-01	Устройство дренажных воронок под обочинами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 96,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1886 | Трубы хризотилцементные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 174 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,06 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,53 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-004	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

Состав работ:

01. Копание траншеи вручную. 02. Устройство щебеночной подготовки. 03. Установка железобетонных конструкций лотка в откосах насыпи.

Измеритель: 100 м лотка

27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 169,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 41,67 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,13 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,046 |
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 4,62 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,6 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-005	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

Состав работ:

01. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой. 02. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка).

Измеритель: 100 м3 лотка

27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 352,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 128,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 128,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 14,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 “ЛИЛО-1” | т | 1,93 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 9,2 |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-006	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев

Состав работ:

01. Копание траншеи для водоотводного устройства. 02. Устройство щебеночной подготовки с уплотнителем. 03. Установка бетонных и железобетонных конструкций колодца. 04. Бетонирование дна ливнеприемника и фундамента под бортовой камень с уходом за бетоном. 05. Укладка хризотилцементной трубы. 06. Установка бетонного бортового камня с заполнением швов цементным раствором. 07. Установка чугунной решетки и чугунного люка. 08. Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом воды.

Измеритель: 1 колодец

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из колодцев водоприемных:

27-02-006-01	бетонных

27-02-006-02	железобетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-006-01 | 27-02-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 13,52 | 13,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1 | 1,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,95 | 0,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1888 | Трубы хризотилцементные ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 4,42 | 4,42 |
| 101-1895 | Решетки для приямков стальные | т | 0,051 | 0,051 |
| 101-9058 | Люки чугунные | шт. | 1 | 1 |
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 0,071 | 0,071 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,014 | 0,014 |
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | 0,17 |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,68 | 0,35 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,32 | 0,29 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-007	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Состав работ:

01. Копание траншеи вручную. 02. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением. 03. Установка бетонных конструкций водосброса на обочине. 04. Устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка.

Измеритель: 1 м3 водосброса

27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2,83 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,17 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,03 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 3,8 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,46 |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 1 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,17 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-008	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Состав работ:

01. Устройство щебеночной подготовки. 02. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.

Измеритель: 1 гаситель

27-02-008-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,98 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,05 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,53 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,51 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-009	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Состав работ:

01.  Копание траншеи. 02. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением. 03. Укладка бетонных плит укрепления.

Измеритель: 10 м2 укрепления

27-02-009-01	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 29,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 7,5 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,21 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,42 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,8 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,6 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-010	Установка бортовых камней

Состав работ:

01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 03. Очистка гранитных бортов.

Измеритель: 100 м бортового камня

Установка бортовых камней бетонных:

27-02-010-01	при цементобетонных покрытиях

27-02-010-02	при других видах покрытий

Установка бортовых камней природных:

27-02-010-03	при цементобетонных покрытиях

27-02-010-04	при других видах покрытий

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-010-01 | 27-02-010-02 | 27-02-010-03 | 27-02-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 76,08 | 76,08 | 109 | 109 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП

Состав работ:

01. Погрузка гранитных бортовых камней на автотранспорт на приобъектном складе. 02. Транспортировка камней с приобъектного склада до места укладки на расстояние до 150 м. 03. Выгрузка и перемещение камней к месту укладки на расстояние до 20 м. 04. Раскладка бортовых камней вдоль линии установки. 05. Устройство монтажного слоя из бетона вручную. 06. Монтаж бортового камня. 07. Ручная кантовка камней, подбивка бетонной смесью, трамбование. 08. Опиловка бортовых камней и скалывание поверхности вручную. 09. Приготовление цементного раствора для омоноличивания швов. 10. Омоноличивание швов между камнями.

Измеритель: 100 м бортового камня

27-02-011-01 	Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 100,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031833 | Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | маш.-ч | 6,8 |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4т | маш.-ч | 2,14 |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 0,1 |
| 390541 | Бензорез | маш.-ч | 1,06 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,03 |
| 101-9427 | Диск отрезной алмазный | шт. | 0,01 |
| 401-9021 | Бетон | м | 7,95 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,11 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,12 |
| 413-0003 | Камни бортовые из горных пород, марка 3 ГП | п.м | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами

Состав работ:

01. Установка стоек под струну. 02. Балансировка и натяжение струны. 03. Настройка бетоноукладчика. 04. Выгрузка бетона. 05. Укладка бетона. 06. Контроль поверхности, исправление швов. 07. Покрытие готового бортового камня мастикой. 08. Снятие копирных струн. 09. Прорезка усадочных швов через 5-6 м. 10. Прорезка температурных швов через 30 м. 11. Герметичная заделка швов. 12. Периодическая поливка готового бортового камня.

Измеритель: 10 м бортового камня

Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:

27-02-015-01       на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)

27-02-015-02       на прямом участке

27-02-015-03       на радиусном участке

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-015-01 | 27-02-015-02 | 27-02-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,43 | 2,09 | 3,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,99 | 0,86 | 0,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 0,073 | 0,045 | 0,045 |
| 121230 | Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200 | маш.-ч | 0,316 | 0,268 | 0,358 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2790 | Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс) | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-2791 | Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 101-2792 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная «ТЕРМАБУТИЛ-С» | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 401-0111 | Бетон дорожный, класс В30 (М400) | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

### РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

### Подраздел 3.1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-001	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.

Измеритель: 1000 м2 площади основания

Исправление профиля оснований щебеночных:

27-03-001-01	с добавлением нового материала

27-03-001-02	без добавления нового материала

Исправление профиля оснований гравийных:

27-03-001-03	с добавлением нового материала

27-03-001-04	без добавления нового материала

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-001-01 | 27-03-001-02 | 27-03-001-03 | 27-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 62,27 | 63,38 | 34,3 | 35,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45 | 39,98 | 22,95 | 17,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,39 | 0,76 | 4,36 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4,22 | 2,83 | 4,22 | 2,83 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,17 | 8,17 | 6,38 | 6,38 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 23,37 | 23,37 | 4,66 | 4,66 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,74 | 3,74 | 2,22 | 2,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11,5 | 11,5 | - | - |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 55 | - | - | - |
| 408-9280 | Гравий | м3 | - | - | 66 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25 | 25 | 15 | 15 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-002	Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий

Состав работ:

Для норм 27-03-002-01 и 27-03-002-08:

01. Очистка основания. 02. Разравнивание смеси с поливкой ее водой, оправка в валик с проверкой объема. 03. Разравнивание материала. 04. Розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером. 05. Введение извести. 06. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 07. Укатка. 08. Уход за покрытием.

Для норм с 27-03-002-02 по 27-03-002-07, с 27-03-002-09 по 27-03-002-14:

01. Очистка покрытия. 02. Поливка водой существующего покрытия. 03. Кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно. 04. Поливка нижнего слоя существующего покрытия. 05. Кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя. 06. Планировка вскиркованного материала с прикаткой. 07. Добавление нового материала и разравнивание смеси. 08. Собирание материала в мерный валик с проверкой его объема. 09. Розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером. 10. Введение извести. 11. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 12. Укатка. 13. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

27-03-002-01		Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-02	до 30 %

27-03-002-03	до 50 %

27-03-002-04	до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-05	до 30 %

27-03-002-06	до 50 %

27-03-002-07	до 75 %

27-03-002-08		Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-09	до 30 %

27-03-002-10	до 50 %

27-03-002-11	до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте c использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-12	до 30 %

27-03-002-13	до 50 %

27-03-002-14	до 75 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-01 | 27-03-002-02 | 27-03-002-03 | 27-03-002-04 | 27-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,08 | 34,05 | 34,05 | 34,35 | 68,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 34,72 | 36,26 | 34,95 | 33,32 | 72,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 4,58 | 3,27 | 1,64 | 9,17 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 9,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 13 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 27,47 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,98 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,46 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 4,74 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,21 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | 0,0128 |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П | П |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 13,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-06 | 27-03-002-07 | 27-03-002-08 | 27-03-002-09 | 27-03-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 68,1 | 68,7 | 21,76 | 21,95 | 21,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 70,05 | 66,77 | 37,43 | 38,98 | 38,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | - | 0,76 | 0,76 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 3,27 | 6,55 | 4,58 | 3,77 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 9,26 | 9,26 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 27,47 | 27,47 | 13,7 | 13,36 | 13,36 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,46 | 5,46 | 1,98 | 3,48 | 3,48 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,21 | 5,21 | 1 | 2,6 | 2,6 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | - | - | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0128 | 0,0128 | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | - | - | П | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | - | - | - |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | - | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 13,4 | 13,4 | 2,68 | 6,68 | 6,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-11 | 27-03-002-12 | 27-03-002-13 | 27-03-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,15 | 43,9 | 43,9 | 44,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,04 | 77,43 | 74,78 | 71,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,76 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,64 | 9,2 | 6,55 | 3,27 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,31 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 13,36 | 28,18 | 28,18 | 28,18 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,48 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 1,35 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,6 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 3,58 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П | П |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 2,22 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,68 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-003	Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

При изменении толщины слоя основания или покрытия на каждый 1 см добавлять или исключать:

27-03-003-01	к норме 27-03-002-01

27-03-003-02	к нормам 27-03-002-02; 27-03-002-05

27-03-003-03	к нормам 27-03-002-03; 27-03-002-06

27-03-003-04	к нормам 27-03-002-04; 27-03-002-07

27-03-003-05	к норме 	27-03-002-08

27-03-003-06	к нормам 27-03-002-09; 27-03-002-12

27-03-003-07	к нормам 27-03-002-10; 27-03-002-13

27-03-003-08	к нормам 27-03-002-11; 27-03-002-14

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-003-01 | 27-03-003-02 | 27-03-003-03 | 27-03-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,19 | 1,99 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 0,59 | 0,4 | 0,2 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-003-05 | 27-03-003-06 | 27-03-003-07 | 27-03-003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,83 | 2,73 | 2,44 | 2,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 0,59 | 0,4 | 0,2 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П | П |
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-004	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

27-03-004-01	с применением укладчиков асфальтобетона

27-03-004-02	без применения укладчиков асфальтобетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-004-01 | 27-03-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,77 | 62,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21,5 | 22,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4,18 | 8,53 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13,57 | 13,57 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,36 | 0,36 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,39 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 101- 9010 | Битум | т | 0,074 | 0,074 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 101 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-005 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью

Состав работ:

Для нормы 27-03-005-01:

01. Очистка ямы от мусора. 02. Разметка и маркировка разрушенного места. 03. Нарезка разрушенного места покрытия алмазными дисками. 04. Удаление разрушенного покрытия отбойными молотками. 05. Продувка и просушка разделанного покрытия горячим воздухом. 06. Огрунтовка стенок ямы полимерной грунтовкой Colzumix. 07. Укладка литой асфальтобетонной смеси. 08. Проверка и корректировка поверхности уложенного покрытия. 09. Посыпка горячей поверхности щебнем фракции 10-15 мм. 10. Очистка места производства работ.

Для нормы 27-03-005-02:

01. Фрезерование покрытия фрезой “Wirtgen”. 02. Удаление разрушенного покрытия швонарезчиком. 03. Продувка и просушка разделанного покрытия горячим воздухом. 04. Огрунтовка стенок ямы полимерной грунтовкой Colzumix. 05. Укладка литой асфальтобетонной смеси. 06. Проверка и корректировка поверхности уложенного покрытия. 07. Посыпка горячей поверхности щебнем фракции 10-15 мм. 08. Очистка места производства работ.

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности

27-03-005-01         до 1 м2

27-03-005-02         более 1 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-005-01 | 27-03-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,31 | 70,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 31,43 | 39,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | 0,5 |
| 261400 | Молотки отбойные | маш.-ч | 10 | 10 |
| 391701 | Компрессоры “ATLAS COPCO” | маш.-ч | 13,3 | 13,3 |
| 393003 | Котел КДМ-150 | маш.-ч | 13,3 | 13,3 |
| 393005 | Аппарат для нанесения грунтовки “Глория” | маш.-ч | 3,3 | 3,3 |
| 393007 | Аппарат горячего воздуха “Hot-Dog” | маш.-ч | 13,3 | 13,3 |
| 393008 | Нарезчик швов СР-15.2 Д | маш.-ч | 10 | 6,67 |
| 393009 | Фреза “Wirtgen” | маш.-ч | - | 5,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,16 | 2,32 |
| 400051 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 1,67 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-2422 | Грунтовка полимерная Colzumix | т | 0,00375 | 0,00375 |
| 101-2423 | Диски к нарезчику швов Д=600 мм | шт. | П | П |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1.3 | 1.3 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 1208 | 12.08 |
| 411-0001 | Вода | м3 |  | 0.6 |

### Подраздел 3.2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-008	Разборка покрытий и оснований

Состав работ:

Для нормы  27-03-008-01:

01. Очистка покрытия или основания. 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки. 05. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Для норм 27-03-008-02, 27-03-008-03:

01. Очистка покрытия или основания. 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Для норм 27-03-008-04, 27-03-008-05:

01. Разборка покрытия и основания. 02. Сгребание материала, полученного от разборки. 03. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м3 конструкций

Разборка покрытий и оснований:

27-03-008-01	мостовой из булыжного камня

27-03-008-02	щебеночных

27-03-008-03	черных щебеночных

27-03-008-04	асфальтобетонных

27-03-008-05	цементо-бетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-008-01 | 27-03-008-02 | 27-03-008-03 | 27-03-008-04 | 27-03-008-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 204 | 13,22 | 17,47 | 179,8 | 57,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2 | 2 | 2,7 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,12 | 3,79 | 5,91 | 45,63 | 12,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,9 | 1,39 | 2,67 | - | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 44,08 | - |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | - | - | - | - | 9,27 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 3,16 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,9 | 1,39 | 2,67 | - | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | 1,94 | 2,59 | 1,55 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,22 | 0,46 | 0,65 | - | - |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | - | 88,16 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-009	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

Состав работ:

01. Приведение фрезы в рабочее положение. 02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в транспортные средства. 03. Замена резцов. 04. Приведение фрезы в транспортное положение.

Измеритель: 100 м2

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:

27-03-009-01	5 см

27-03-009-02	10 см

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:

27-03-009-03	5 см

27-03-009-04	10 см

27-03-009-05	15 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-009-01 | 27-03-009-02 | 27-03-009-03 | 27-03-009-04 | 27-03-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,49 | 5,81 | 1,34 | 1,74 | 2,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,64 | 6,06 | 1,42 | 1,82 | 2,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,82 | 3,03 | 0,71 | 0,91 | 1,14 |
| 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | маш.-ч | 1,82 | 3,03 | - | - | - |
| 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | - | - | 0,71 | 0,91 | 1,14 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 1,82 | 3,03 | 0,71 | 0,91 | 1,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,2 | 5,3 | 2,5 | 3,2 | 4 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-010	Разборка бортовых камней

Состав работ:

01. Разборка бортовых камней вручную. 02. Сгребание материала, полученного при разборке. 03. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м

Разборка бортовых камней:

27-03-010-01	на бетонном основании

27-03-010-02	на щебеночном основании

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-010-01 | 27-03-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 76,7 | 56,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-011 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600 – 1300 мм

Состав работ:

01. Приведение фрез в рабочее положение. 02. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 03. Замена резцов.

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с примене6нием импортных фрез при ширине барабана фрезы 600 - 1300 мм, толщина:

27-03-011-01	до 5 см

27-03-011-02	до 10 см

27-03-011-03	до 15 см

27-03-011-04	до 20 см

27-03-011-05	до 25 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-011-01 | 27-03-011-02 | 27-03-011-03 | 27-03-011-04 | 27-03-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,26 | 0,42 | 0,65 | 1,03 | 1,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,55 | 0,91 | 1,45 | 2,42 | 4,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,27 | 0,44 | 0,69 | 1,14 | 1,98 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,28 |
| 122204 | Фрезы самоходные дорожные типа “Wirtgen”, “Dynapac”, “Caterpilar”, “Roadtec”, “ Terex”, “Bitelli”, ABG”, “Bomag” с шириной барабана от 600 мм до 1300 мм | маш.-ч | 0,27 | 0,44 | 0,69 | 1,14 | 1,98 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,53 | 0,83 | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,077 | 0,175 | 0,354 | 0,744 | 1,52 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-012 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500 – 2200 мм

Состав работ:

01. Приведение фрез в рабочее положение. 02. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 03. Замена резцов.

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с примене6нием импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500 - 2200 мм, толщина:

27-03-012-01	до 5 см

27-03-012-02	до 10 см

27-03-012-03	до 15 см

27-03-012-04	до 20 см

27-03-012-05	до 25 см

27-03-012-06	до 30 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-012-01 | 27-03-012-02 | 27-03-012-03 | 27-03-012-04 | 27-03-012-05 | 27-03-012-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,25 | 0,41 | 0,62 | 0,97 | 1,51 | 2,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,29 | 0,47 | 0,72 | 1,13 | 1,79 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,14 | 0,23 | 0,35 | 0,55 | 0,87 | 1,21 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 122205 | Фрезы самоходные дорожные типа “Wirtgen”, “Dynapac”, “Caterpilar”, “Roadtec”, “ Terex”, “ Bitelli”, ABG”, “Bomag” с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм | маш.-ч | 0,14 | 0,23 | 0,35 | 0,55 | 0,87 | 1,21 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,055 | 0,104 | 0,177 | 0,297 | 0,496 | 0,832 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-013 Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 – 2100 мм

Состав работ:

01. Установка знаков и ограждений с использованием машины дорожного мастера. 02. Очистка поверхности покрытия. 03. Вынос на местность карт фрезерования. 04. Приведение фрезы в рабочее положение. 05. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 06. Приведение фрезы в транспортное положение и перемещение на смежную полосу. 07. Осмотр барабана, замена резцов и резцедержателей. 08. Очистка покрытия от остатков асфальтогранулята и смёта механизированным способом и вручную в труднодоступных местах, погрузка смёта и остатков асфальтогранулята в автосамосвал. 09. Окончательная очистка покрытия от асфальтогранулята вакуумно-подметальной машиной. 10. Проверка ровности и поперечного профиля покрытия после срезки. 11. Снятие знаков и их транспортировка с использованием машины дорожного мастера.

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 - 2100 мм, толщина слоя:

27-03-013-01	до 5 см

27-03-013-02	до 7 см

27-03-013-03	до 10 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-013-01 | 27-03-013-02 | 27-03-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,67 | 2,29 | 3,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,81 | 1,1 | 1,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,13 | 0,19 | 0,26 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
| 121602 | Вакуумно-подметальная машина | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 122205 | Фрезы самоходные дорожные типа “Wirtgen”, “Dynapac”, “Caterpilar”, “Roadtec”, “ Terex”, “ Bitelli”, ABG”, “Bomag” с шириной барабана от 2000 мм до 2100 мм | маш.-ч | 0,27 | 0,37 | 0,52 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,27 | 0,37 | 0,52 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,27 | 0,37 | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,58 | 0,81 | 1,15 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-03-014 Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI локальными картами импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм

Состав работ:

Для норм с 27-03-014-01 по 27-03-014-09:

01. Установка знаков и ограждений с использованием машины дорожного мастера. 02. Приведение фрезы в рабочее положение. 03. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 04. Приведение фрезы в транспортное положение и перемещение на следующую локальную карту. 05. Осмотр барабана, замена резцов и резцедержателей. 06. Очистка покрытия от остатков асфальтогранулята и смёта механизированным способом и вручную в труднодоступных местах, погрузка смёта и остатков асфальтогранулята в автосамосвал. 07. Снятие знаков и их транспортировка с использованием машины дорожного мастера.

Для норм с 27-03-014-10 по 27-03-014-12:

01. Перемещение.

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя:

27-03-014-01	до 3 см

27-03-014-02	до 5 см

27-03-014-03	до 7 см

Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя:

27-03-012-04	до 3 см

27-03-012-05	до 5 см

27-03-012-06	до 7 см

Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя:

27-03-012-07	до 3 см

27-03-012-08	до 5 см

27-03-012-09	до 7 см

На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать:

27-03-014-10	к нормам 27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03

27-03-014-11	к нормам 27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06

27-03-014-12	к нормам 27-03-014-07, 27-03-014-08, 27-03-014-09

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-014-01 | 27-03-014-02 | 27-03-014-03 | 27-03-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,06 | 1,74 | 2,42 | 1,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,35 | 2,23 | 3,11 | 1,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,26 | 0,43 | 0,6 | 0,3 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
| 122204 | Фрезы самоходные дорожные типа “Wirtgen”, “Dynapac”, “Caterpilar”, “Roadtec”, “Terex”, “Bitelli”, ABG”, “Bomag” с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм | маш.-ч | 0,53 | 0,87 | 1,21 | 0,59 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,87 | 1,21 | 0,59 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,53 | 0,87 | 1,21 | 0,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,22 | 0,45 | 0,67 | 0,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-014-05 | 27-03-014-06 | 27-03-014-07 | 27-03-014-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,86 | 2,54 | 1,44 | 2,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,39 | 3,27 | 1,83 | 2,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,47 | 0,64 | 0,36 | 0,53 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| 122204 | Фрезы самоходные дорожные типа “Wirtgen”, “Dynapac”, “Caterpilar”, “Roadtec”, “Terex”, “Bitelli”, ABG”, “Bomag” с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм | маш.-ч | 0,93 | 1,27 | 0,72 | 1,06 |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,93 | 1,27 | 0,72 | 1,06 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,93 | 1,27 | 0,72 | 1,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,45 | 0,67 | 0,22 | 0,45 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-014-09 | 27-03-014-106 | 27-03-014-11 | 27-03-014-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,8 | - | - | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | - | - | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,59 | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,7 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 122204 | Фрезы самоходные дорожные типа “Wirtgen”, “Dynapac”, “Caterpilar”, “Roadtec”, “Terex”, “Bitelli”, ABG”, “Bomag” с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм | маш.-ч | 1,4 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 1,4 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,4 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,67 | - | - | - |

### РАЗДЕЛ 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

### Подраздел 4.1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Уплотнение россыпей с поливкой водой.

Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:

27-04-001-01	из песка

27-04-001-02	из песчано-гравийной смеси, дресвы

27-04-001-03	из шлака доменного отвального сталеплавильного

27-04-001-04	из щебня

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-001-01 | 27-04-001-02 | 27-04-001-03 | 27-04-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,72 | 15,72 | 12,77 | 24,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,88 | 14,81 | 29,74 | 20,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,29 | 4,76 | 4,74 | 2,46 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 2,59 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 | 1,93 | 3,86 | 2,3 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | - | - | 16,64 | - |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 2,3 | 12,21 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 | 1,04 | 2,2 | 1,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | - | П | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | П | - | - | - |
| 408-9080 | Щебень | м3 | - | - | - | П |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | - | - | П | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 | 7 | 14,9 | 7 |

### Подраздел 4.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-003	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей

Состав работ:

Для норм 27-04-003-01, 27-04-003-03, 27-04-003-04:

01. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Укатка с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Для нормы 27-04-003-02:

01. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Укатка с поливкой водой.

Для норм 27-04-003-05 и 27-04-003-07:

01. Россыпь и распределение смеси на ширину основания. 02. Предварительное уплотнение слоя основания (обжатие и взаимозаклинивание). 03. Планировка слоя смеси автогрейдером, проверка ровности поверхности и поперечного профиля с исправлением дефектов. 04. Подвозка воды и увлажнение слоя основания. 05. Уплотнение слоя. 06. Проверка ровности поверхности и поперечного профиля с исправлением дефектов. 07. Окончательное уплотнение слоя.

Для нормы 27-04-003-08:

01. Предварительное уплотнение слоя основания (обжатие и взаимозаклинивание). 02. Уплотнение слоя. 03. Окончательное уплотнение слоя.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытий

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных  или щебеночно-песчаных смесей:

27-04-003-01	однослойных толщиной 12 см

27-04-003-02	двухслойных нижний слой толщиной 12 см

27-04-003-03	двухслойных верхний слой 10 см

27-04-003-04	серповидного профиля покрытия при толщине по оси дороги 12 см

27-04-003-05	непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см

27-04-003-06	непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см

27-04-003-07	непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см

27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-003-01 | 27-04-003-02 | 27-04-003-03 | 27-04-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 46,18 | 25,74 | 39,49 | 48,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 26,74 | 21,02 | 17,73 | 24,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,92 | 5,92 | 4,95 | 4,3 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,64 | 1,62 | 2,43 | 2,51 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,3 | 6,38 | 4,4 | 8,3 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 7,66 | 4,91 | 4,66 | 7,66 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | - | 0,59 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,63 | 1,6 | 1,29 | 1,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,5 | 10,5 | 8 | 10,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-003-05 | 27-04-003-06 | 27-04-003-07 | 27-04-003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 29,71 | 14,85 | 28,84 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 20,97 | 18,5 | 17,23 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт(108 л.с.) | маш.-ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | - |
| 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 8,6 | 6,8 | 6,3 | 0,23 |
| 120912 | Катки дорожные самоходные гладкие типа «DYNAPAC», «НАММ», «BOMAG» 13 т | маш.-ч | 5,16 | 4,79 | 4,42 | 0,1 |
| 120933 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа «DYNAPAC», «НАММ», «BOMAG» от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 0,13 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25 | 20 | 25 | - |

### Подраздел 4.3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-005	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Укатка и поливка водой. 03. Профилирование и планировка щебня.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2):

27-04-005-01	однослойных

27-04-005-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-005-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-01 по 27-04-005-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-005-01 | 27-04-005-02 | 27-04-005-03 | 27-04-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 37,29 | 36,96 | 32,03 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,92 | 52,72 | 34,5 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 7,96 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 12,08 | 12,08 | 8,21 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 27,25 | 27,25 | 16,64 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | - | - |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-006	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка с поливкой водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)):

27-04-006-01	однослойных

27-04-006-02	двухслойных верхнего

27-04-006-03	двухслойных нижнего

27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-01 по 27-04-006-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-006-01 | 27-04-006-02 | 27-04-006-03 | 27-04-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,96 | 36,63 | 33,15 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 41,95 | 44,75 | 29,53 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 7,96 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9,7 | 9,7 | 6,54 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 21,66 | 21,66 | 13,34 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | - | - |
| 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-007	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2):

27-04-007-01	однослойных

27-04-007-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-007-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-007-01 | 27-04-007-02 | 27-04-007-03 | 27-04-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,96 | 36,63 | 31,75 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,24 | 38,93 | 25,77 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 7,96 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,87 | 7,87 | 5,3 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 17,78 | 17,67 | 10,82 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | - | - |
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-008	Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-04-008-01	Добавлять к нормам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 2,55 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-009	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

Состав работ:

01. Подготовка подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание щебня. 03. Профилирование и планировка щебня. 04. Укатка щебня с поливкой водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:

27-04-009-01	однослойных

27-04-009-02	верхнего слоя двухслойных

27-04-009-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02

27-04-009-04	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

27-04-009-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-04-009-04

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-009-01 | 27-04-009-02 | 27-04-009-03 | 27-04-009-04 | 27-04-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 53,18 | 29,36 | 0,68 | 28,41 | 0,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,21 | 38,94 | 2,35 | 28,35 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3 | 5,99 | 0,83 | 5,89 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,8 | 5,13 | - | 0,55 | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13,57 | 13,57 | 0,78 | 13,57 | 0,86 |
| 120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.-ч | 9,8 | 9,8 | 0,74 | 2,79 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,45 | 4,45 | - | 2,96 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-0392 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 10 | 10 | 0,63 | - | - |
| 408-0393 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм | м3 | 22,7 | 22,7 | 1,89 | - | - |
| 408-0394 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм | м3 | 121 | 121 | 10,1 | 151 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | - | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-010	Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

Состав работ:

01. Подготовка подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание щебня. 03. Профилирование и планировка щебня. 04. Укатка щебня с поливкой водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-04-010-01	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к нормам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,32 |
| 120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.-ч | 2,17 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,59 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 10 |
| 408-9393 | Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 4 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-011	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание шлака автогрейдером. 02. Прикатка шлаковой россыпи с дроблением глыб и поливкой водой. 03. Россыпь шлакового щебня фракций 10-20 мм. 04. Укатка шлака с поливкой водой. 05. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований из отвальных доменных шлаков:

27-04-011-01	однослойных толщиной 10 см

27-04-011-02	двухслойных толщиной 20 см

27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-011-01, 27-04-011-02

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-011-01 | 27-04-011-02 | 27-04-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 43,23 | 61,15 | 0,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,45 | 73,92 | 1,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,38 | 10,4 | 0,89 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,01 | 4,01 | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26,9 | 47,77 | - |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 3,42 | 6,84 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,74 | 4,9 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 153 | 315 | 15,3 |
| 409-9037 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 20,4 | 20,4 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 18,2 | 32,4 | 1,42 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-012	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)):

27-04-012-01	однослойных

27-04-012-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-012-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-012-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-01 по 27-04-012-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-012-1 | 27-04-012-2 | 27-04-012-3 | 27-04-012-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,94 | 55,44 | 32,03 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,1 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 53,6 | 57,7 | 34,89 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,17 | 8,35 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 12,08 | 12,08 | 8,21 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 29,75 | 29,75 | 16,64 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,35 | 4,45 | 3,35 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 | 10 | - | - |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | - | - |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 30 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-013	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2):

27-04-013-01	однослойных

27-04-013-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-013-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-01 по 27-04-013-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-013-01 | 27-04-013-02 | 27-04-013-03 | 27-04-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,44 | 54,94 | 32,03 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,1 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,18 | 45,29 | 29,92 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,17 | 8,35 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9,7 | 9,7 | 6,54 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 23,71 | 19,72 | 13,34 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,35 | 4,45 | 3,35 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 | 10 | - | - |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | - | - |
| 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 30 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-014	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгc/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):

27-04-014-01	однослойных

27-04-014-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-014-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-014-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-01 по 27-04-014-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-014-01 | 27-04-014-02 | 27-04-014-03 | 27-04-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,44 | 54,94 | 31,75 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,1 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 38,91 | 43,01 | 26,16 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,17 | 8,35 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | - | 2,59 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,87 | 7,87 | 5,3 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 19,27 | 19,27 | 10,82 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,35 | 4,45 | 3,35 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 | 10 | - | - |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | - | - |
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 30 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-015	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Подкатка с поливкой водой. 04. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 05. Уплотнение основания с вдавливанием смеси. 06. Уход за основанием с применением пленкообразущих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см с уплотнением:

27-04-015-01	катками на пневмомашинах

27-04-015-02	виброкатками

27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-015-01 | 27-04-015-02 | 27-04-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 39,22 | 39,22 | 37,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,48 | 16,49 | 26,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | 10,96 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | - | - | 10,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,29 | - | 5,29 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3,7 | - | - |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | - | - | 2,27 |
| 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т | маш.-ч | - | 7 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 1,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1 | 1 | 1 |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | 51,5 | 51,5 | 54,1 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 214 | 214 | 268 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 20 | 10 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-016	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

Состав работ:

Для норм 27-04-016-01, 27-04-016-03, 27-04-016-06:

01. Раскладка рулонов НСМ. 02. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления. 03. Склейка полотен НСМ.

Для нормы 27-04-016-04:

01. Планировка земляного полотна с уплотнением. 02. Раскладка рулонов НСМ. 03. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления. 04. Склейка полотен НСМ.

Для нормы 27-04-016-05:

01. Планировка земляного полотна с уплотнением. 02. Планировка откосов. 03. Раскладка рулонов НСМ. 04. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления. 05. Склейка полотен НСМ.

Для нормы 27-04-016-07:

01. Планировка откосов. 02. Раскладка рулонов НСМ. 03. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления. 04. Склейка полотен НСМ.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит:

27-04-016-01	полосами

27-04-016-02	сплошной

27-04-016-03	грунт в “обойме”

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:

27-04-016-04	сплошной

27-04-016-05	в “обойме”

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов:

27-04-016-06	неподтопляемой

27-04-016-07	подтопляемой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-016-01 | 27-04-016-02 | 27-04-016-03 | 27-04-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,6 | 41,2 | 105,41 | 30,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - | - | 2,77 | 4,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | 2,77 | 2,77 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | - | - | - | 1,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00026 | 0,00013 |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства “Дорнит-2” | 10 м2 | П | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-016-05 | 27-04-016-06 | 27-04-016-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 79,75 | 32,4 | 34,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,82 | 0,2 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,47 | - | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,11 | - | 0,75 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,64 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00026 | 0,0023 | 0,0023 |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства “Дорнит-2” | 10 м2 | П | П | П |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-017	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

Состав работ:

01. Укладка блоков из пенопласта вручную с закреплением стальными стержнями.

Измеритель: 100 м3

27-04-017-01	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 128,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | П |
| 104-9061 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-018 Устройство теплоизоляционного слоя из экструзионных вспененных полистирольных плит «Пеноплэкс» вручную

Состав работ:

01. Прием упаковок плит «Пеноплэкс» с автомобиля с переноской на расстояние до 50 м. 02. Переноска плит «Пеноплэкс» на расстояние до 20 м и укладка первого слоя. 03. Переноска плит «Пеноплэкс» на расстояние до 20 м и укладка второго слоя (норма 2). 04. Закрепление крайних рядов верхнего слоя плит металлическими стержнями диаметром 6 - 8 мм, длиной 400 мм.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Устройство теплоизоляционного слоя из экструзионных вспененных полистирольных плит «Пеноплэкс» вручную:

27-04-018-01	в один слой

27-04-018-02	в два слоя

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-018-01 | 27-04-018-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,9 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| (101-9668-001) | Стержни металлические д. 6 - 8 мм, длиной 400 мм | шт. | П | П |
| (104-0103-011) | Плиты полистирольные экструзионные «Пеноплэкс» | м2 | П | П |

### 4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-021   Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

Состав работ:

01. Устройство металлической опалубки. 02. Укладка смеси вручную. 03. Уплотнение смеси с поливом водой. 04. Уход за основанием. 05. Снятие опалубки.

Измеритель: 100 м2 основания

27-04-021-01	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах

27-04-021-02	При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-04-021-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-021-01 | 27-04-021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,66 | 0,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,2 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 9,86 | 0,02 |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,81 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,62 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,53 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,1 | - |
| 101-9126 | Опалубка металлическая | т | 0,005 | - |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | 20,6 | 1,12 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,7 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-04-022	Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах

Состав работ:

01. Установка продольной и поперечной металлической опалубки. 02. Устройство цементобетонного покрытия вручную с устройством температурных швов. 03. Уход за покрытием. 04. Разборка опалубки.

Измеритель: 100 м2 покрытия

27-04-022-01	Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах

27-04-022-02	При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-04-022-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-022-01 | 27-04-022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 58,96 | 0,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,91 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 10,45 | 0,03 |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,86 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,53 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,1 | - |
| 101-9126 | Опалубка металлическая | т | 0,03 | - |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 20,4 | 1,02 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,7 | - |

### РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ

### Подраздел 5.1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-05-001	Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию

Состав работ:

01. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунтом. 02. Мощение подбором камня и трамбованием. 03. Россыпь расклинцовки. 04. Укладка с проверкой профиля и засыпкой песком. 05.  Уход за мостовой.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-05-001-01	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию, с уплотнением при трех проходах катка

27-05-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-05-001-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-001-01 | 27-05-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 552,24 | 6,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,53 | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12,4 | 0,67 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,52 | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 0,65 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | - |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 13,68 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10,2 | - |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 12,8 | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 21 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | - |
| 413-9012 | Камень | м3 | П | П |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-05-002	Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых

Состав работ:

Для нормы 27-05-002-01:

01. Сортировка каменной брусчатки и мозаиковой шашки. 02. Мощение лотка и мостовой. 03. Трамбование мостовой вручную. 04. Разогревание битумной мастики. 05. Заполнение швов битумной мастикой. 06. Засыпка мостовой.

Для норм 27-05-002-02 и 27-05-002-03:

01. 01. Сортировка каменной брусчатки и мозаиковой шашки. 02. Мощение лотка и мостовой. 03. Трамбование мостовой вручную. 04. Разогревание битумной мастики. 05. Заполнение швов цементным раствором. 06. Засыпка мостовой.

Измеритель: 1000 м2 мостовой

27-05-002-01	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см

Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки:

27-05-002-02	10 см

27-05-002-03	12 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-002-01 | 27-05-002-02 | 27-05-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 990 | 804,1 | 796,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 20,98 | 20,77 | 21,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,93 | 5,72 | 6,73 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 9,02 | - | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1,17 | - | - |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | - | 18,8 | 18,8 |
| 403-9630 | Шашка мозаиковая | м3 | - | 123 | 146 |
| 408-9393 | Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 12,4 | 9,2 | 9,2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 413-9220 | Брусчатка | м3 | 131 | 8 | 11 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-05-003 Устройство покрытий мостовых, тротуаров и площадей из искусственных элементов мощения (тротуарной плитки)

Состав работ:

01. Приемка, сортировка и подноска плитки. 02. Устройство песчано-цементной подсыпки с приготовлением цементно-песчаной смеси. 03. Мощение с разбивкой рядов и выверкой необходимых уклонов. 04. Трамбование мостовой и тротуаров. 05. Выкалывание каменных поребриков в местах примыкания мощения тротуарной плиткой. 06. Распиловка плитки при устройстве примыкания мощения к сооружениям и зданиям. 07. Расшивка швов.

Измеритель: 100 м2 площади мощения

Устройство покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения:

27-05-003-01 	мостовых, площадей и тротуаров шириной свыше 2 м

27-05-003-02 	тротуаров до 2 м

Устройство покрытий из фигурных искусственных элементов мощения:

27-05-003-03 	мостовых, площадей и тротуаров шириной свыше 2 м

27-05-003-04 	тротуаров до 2 м

Устройство покрытий из искусственных элементов мощения разной конфигурации:

27-05-003-05 	мостовых, площадей и тротуаров шириной свыше 2 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-003-01 | 27-05-003-02 | 27-05-003-03 | 27-05-003-04 | 27-05-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 522,1 | 772,7 | 533,5 | 768,3 | 667 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 33,89 | 82,09 | 26,21 | 57,24 | 28,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,24 | 1,86 | 1,24 | 1,86 | 1,24 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 30,58 | 77,88 | 22,9 | 53,03 | 24,97 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,23 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 61,15 | 155,75 | 45,8 | 106,05 | 49,93 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,84 | 0,56 | 0,84 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9427 | Круги отрезные алмазные | шт. | 1,1 | 2,7 | 0,7 | 1,6 | 0,8 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| (101-9874) | Искусственные элементы мощения (тротуарная плита) | м3 | 101 | 104,1 | 101 | 104,7 | 104,7 |
| 403-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,31 | 0,31 | 0,42 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-05-004 Устройство мощения из камня гранитного штучного мелкоразмерного

Состав работ:

01. Приемка, сортировка и подноска камня. 02. Устройство песчано-цементной подсыпки толщиной до 50 мм с приготовлением цементно-песчаной смеси. 03. Мощение камнем с разбивкой рядов, выверкой необходимых уклонов и устройством примыканий. 04. Трамбование уложенного мощения. 05. Выкалывание каменных поребриков в местах примыкания мощения камня. 06. Распиловка камня при устройстве примыкания мощения к инженерным сооружениям и зданиям. 07. Расшивка швов. 08. Уплотнение мощения пневмокатком.

Измеритель: 100 м2 площади мощения

Мощение камнем гранитным штучным мелкоразмерным

27-05-004-1 мостовых, площадей и тротуаров шириной свыше 2,5 м

27-05-004-2 тротуаров шириной до 2,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-004-01 | 27-05-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 469,3 | 641,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 60,53 | 99,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,23 | 1,29 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 30,4 | 67,6 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,14 | 1,17 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,07 | 2,07 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 60,8 | 135,14 |
| 385017 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания фирмы «Dynapac», модель HL 700 | маш.-ч | 3,15 | 3,15 |
| 385018 | Погрузчик универсальный «Bobcat», модель 863 | маш.-ч | 23,87 | 25,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 1,82 | 2,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | шт. | 1,2 | 2,66 |
| 101-9427 | Круги отрезные алмазные |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,75 | 0,75 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 5,55 | 5,55 |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | м3 | 1,03 | 1,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5,5 | 5,5 |
| (412-9231) | Камень гранитный штучный мелкоразмерный (КШП, КШК) толщ. 100 мм | м3 | 94,1 | 96,6 |

Примечание – При выполнении архитектурных тематических рисунков из гранитных элементов мощения дополнительный расход камня определяется по расчету, исходя из конкретных архитектурных рисунков.

### Подраздел 5.2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-05-005	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна. 02. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.

Измеритель: 100 м2 подзоров и отмосток

27-05-005-01	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 70,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,44 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 6,21 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 18,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 |
| 413-0009 | Камень булыжный | м3 | 11 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-05-006 Устройство покрытий мостовых, тротуаров и площадей комплектом оборудования для механизированного мощения тротуарной плиткой по системе фирмы «OPTIMAS»

Состав работ:

01. Устройство основания из пескоцементной смеси. 02. Планирование пескоцементной смеси планировочным «рубанком» (брусом). 03. Захват гидравлическим грейфером тротуарных плиток из поддона и укладка их на пескоцементное основание. 04. Колка тротуарных плиток при устройстве примыканий к зданиям и инженерным конструкциям с применением специального станка (приспособления). 05. Трамбование поверхностей мощения виброплитой. 06. Затирка швов гидравлической щеткой машины «Optimas». 07. Сметание песка вальцовой щеткой машины «Optimas»

Измеритель: 100 м2 площади мощения

27-05-006-1 Устройство покрытий мостовых, тротуаров и площадей комплектом оборудования для механизированного мощения тротуарной плиткой по системе фирмы «Optimas».

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,85 |
| 122801 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,86 |
| 381501 | Комплект оборудования для механизированного мощения тротуарной плиткой по системе фирмы Optimas | маш.-ч | 2,04 |
| 400002 | Автомобили бортевые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| (101-9874) | Искусственные элементы мощения (тротуарная плитка) | м3 | 104,1 |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорт | м3 | 0,05 |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | 6,06 |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | м3 | 0,52 |

### РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ

### Подраздел 6.1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-001	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Укладка плит. 02. Заделка швов цементным раствором. 03. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. 04. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры.

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

27-06-001-01	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит

Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью:

27-06-001-02	до 3 м2

27-06-001-03	до 10,5 м2

27-06-001-04	свыше 10,5 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-001-01 | 27-06-001-02 | 27-06-001-03 | 27-06-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 213,64 | 136,25 | 139,52 | 137,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3 | 3,8 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 88,65 | 61,86 | 49,84 | 48,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 67,26 | 45,12 | 28,91 | - |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 28,02 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 7,41 | 9,41 | 19,29 | 14,51 |
| 120600 | Заливщики швов на базе автомобиля | маш.-ч | 21,39 | 16,74 | 20,93 | 20,93 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,68 | 1,29 | 1,57 | 1,68 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,96 | 14,03 | 14,09 | 14,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0133 | 0,0135 | 0,024 | 0,0136 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |
| 204-9001 | Арматура | т | - | - | 0,08 | 0,07 |
| 401-0010 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) | м3 | 0,7 | 0,33 | 0,42 | 0,42 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,8 | 0,57 | 0,72 | 0,72 |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-002	Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

Состав работ:

Для норм 27-06-002-001; 27-06-002-002; 27-06-002-005; 27-06-002-006; 27-06-002-009; 27-06-002-010; 27-06-002-013; 27-06-002-014:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Установка краевой арматуры. 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 05. Передвижка разгрузочного мостика трактором. 06. Уплотнение бетона у швов вибраторами. 07. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Для норм 27-06-002-003; 27-06-002-004; 27-06-002-007; 27-06-002-008; 27-06-002-011; 27-06-002-012; 27-06-002-015; 27-06-002-016:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Установка краевой арматуры. 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 05. Уплотнение бетона у швов вибраторами. 06. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Для нормы 27-06-002-017:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 02. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 03. Устройство температурных швов. 04. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 05. Уход за покрытием с увлажнением.

Для нормы 27-06-002-018:

01. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 02. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-01	18 см

27-06-002-02	20 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-03	18 см

27-06-002-04	20 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-05	22 см

27-06-002-06	24 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-07	22 см

27-06-002-08	24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-09	18 см

27-06-002-10	20 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-11	18 см

27-06-002-12	20 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-13	22 см

27-06-002-14	24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-15	22 см

27-06-002-16	24 см

27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см

27-06-002-18	При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-01 | 27-06-002-02 | 27-06-002-03 | 27-06-002-04 | 27-06-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 162,77 | 162,77 | 173,6 | 173,6 | 197,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 107,57 | 107,58 | 79,2 | 79,21 | 119,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108л.с.) | маш.-ч | 27,31 | 27,31 | 17,3 | 17,3 | 28,96 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,24 | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 17,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 10,18 | 10,18 | 7,17 | 7,17 | 11,95 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10,18 | 10,18 | 7,17 | 7,17 | 11,95 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
| 102-0117 | Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий | м3 | 184 | 204 | 184 | 204 | 224 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-06 | 27-06-002-07 | 27-06-002-08 | 27-06-002-09 | 27-06-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,39 | 187,04 | 187,04 | 193,92 | 193,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 119,55 | 86,02 | 86,03 | 117,36 | 117,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 28,96 | 17,3 | 17,3 | 28,63 | 28,63 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 17,24 | 17,25 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 11,95 | 8,29 | 8,29 | 11,8 | 11,8 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11,95 | 8,29 | 8,29 | 11,8 | 11,8 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,17 | 0,19 |
| 102-0117 | Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий | м3 | 245 | 224 | 245 | 61 | 61 |
| 401-9014 | Бетон дорожный для нижнего слоя | м3 | - | - | - | 123 | 143 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-11 | 27-06-002-12 | 27-06-002-13 | 27-06-002-14 | 27-06-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 183,77 | 183,77 | 215,04 | 215,04 | 197,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 84,64 | 84,64 | 132,00 | 132,03 | 90,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 30,83 | 30,83 | 17,3 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,25 | 17,25 | 17,24 | 17,27 | 17,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | - | - | - |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 13,83 | 13,83 | 9,18 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 13,83 | 13,83 | 9,18 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
| 102-0117 | Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 102-0180 | Доски обрезные длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий | м3 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 401-9014 | Бетон дорожный для нижнего слоя | м3 | 123 | 143 | 163 | 184 | 163 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-16 | 27-06-002-17 | 27-06-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,12 | 344,28 | 6,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 90,47 | 48,15 | 1,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,3 | - | - |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | - | - |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,24 | 1,14 | 0,05 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 2,88 | - |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 9,18 | 18,71 | 1,16 |
| 111301 | Вибратор поверхностныйе | маш.-ч | 9,18 | 18,71 | 1,16 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 6,25 | - |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 9,35 | - | - |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 9,35 | - | - |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 9,35 | - | - |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 9,35 | - | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | 25,42 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 3,2 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | - | - |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 “ЛИЛО-1” | т | - | 0,13 | - |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | - | - |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | - | 7,58 | - |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | - | 11 | - |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | - |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | - | - |
| 102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,23 | 0,19 | 0,01 |
| 102-0180 | Доски обрезные длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,03 | 0,24 | - |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | - |  |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | 12,2 | 0,59 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий | м3 | 61 | 204 | 10,2 |
| 401-9014 | Бетон дорожный для нижнего слоя | м3 | 184 | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 40 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 178 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-003	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам

Измеритель: 1000 м2 покрытия

На высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять:

27-06-003-01	к нормам с 27-06-002-01 по 27-06-002-04

27-06-003-02	к нормам с 27-06-002-05 по 27-06-002-08

27-06-003-03	к нормам с 27-06-002-09 по 27-06-002-12

27-06-003-04	к нормам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-003-01 | 27-06-003-02 | 27-06-003-03 | 27-06-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 16,8 | 20,5 | 18,7 | 22,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,41 | 11,42 | 10,42 | 12,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 9,41 | 11,42 | 10,42 | 12,54 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-004	Нормы для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-004-01	При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к нормам таблиц 27-06-002, 27-06-016

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,21 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 0,28 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 0,28 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 0,28 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-005	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (нормы 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

27-06-005-01	При уходе за цементнобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к нормам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 109,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,3 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 23,83 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 8 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 50 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 178 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-006	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата

Измеритель: 1000 м2 основания и покрытия

27-06-006-01	При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к нормам таблицы 27-06-002

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 79,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 40 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-007	Устройство швов в бетоне

Состав работ:

Для нормы 27-06-007-01:

01. Очистка полосы покрытия. 02. Разметка линий расположения шва. 03. Нарезка швов. 04.  Разогревание мастики. 05.  Заполнение швов битумной мастикой.

Для нормы 27-06-007-02:

01. Разметка линий расположения шва. 02. Нарезка швов. 03. Заполнение швов изоловой лентой.

Измеритель: 100 м шва

Нарезка швов в бетоне:

27-06-007-01	затвердевшем

27-06-007-02	свежеуложенном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-007-01 | 27-06-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8,5 | 9,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,6 | 2,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,34 | - |
| 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | 1,86 | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,19 | - |
| 121200 | Машины бетоноукладочного комплекса на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | - | 2,8 |
| 121201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 15,44 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,92 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 “ЛИЛО-1” | т | 0,04 | - |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,06 | - |
| 113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | - | 6,82 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,31 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-008	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

Состав работ:

01. Очистка полосы покрытия. 02. Разметка линий расположения шва. 03. Нарезка швов. 04. Укладка полиуретанового шнура. 05. Разогревание мастики. 06. Заполнение швов битумной мастикой.

Измеритель: 100 м шва

27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,19 |
| 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | 3,25 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,6 |
| 121211 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм | маш.-ч | 8,36 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,07 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,01 |
| 101-9698 | Шнур полиуретановый | м | 100 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-009	Укладка сетки в дорожное покрытие

Состав работ:

Для нормы 27-06-009-01:

01. Раскладка сетки.

Для нормы 27-06-009-02:

01. Раскладка сетки. 02. Разметка линий крепления. 03. Крепление дюбелями.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-009-01 | 27-06-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,43 | 15,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9066 | Геосетка | м2 | - | П |
| 101-9105 | Дюбели | кг | - | 80 |
| 204-9182 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | П | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-010	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

Состав работ:

Для нормы 27-06-010-01:

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами. 03. Устройство швов расширение с установкой штырей. 04. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами. 05. Устройство рабочего шва. 06. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Для норм 27-06-010-02 и 27-06-010-03:

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами. 03. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами. 04. Устройство рабочего шва. 05. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство однослойных покрытий толщиной слоя:

27-06-010-01	20 см

27-06-010-02	22 см

27-06-010-03	24 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-010-01 | 27-06-010-02 | 27-06-010-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,69 | 27,82 | 28,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,18 | 8,86 | 9,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 1,39 | 1,55 | 1,66 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,39 | 1,55 | 1,66 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,57 | - | - |
| 121304 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами | маш.-ч | 1,66 | 1,79 | 1,92 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 1,66 | 1,79 | 1,92 |
| 121312 | Финишеры трубчатые | маш.-ч | 1,66 | 1,79 | 1,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 101-9916 | Шнур полиэтиленовый | м | 190 | 190 | 190 |
| 102-0137 | Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,304 | 0,038 | 0,041 |
| 201-9220 | Стойки металлические со струбцинами | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 204 | 224 | 245 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-011	Устройство швов расширения

Состав работ:

01. Изготовление конструкции шва расширения. 02. Установка конструкции.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-011-01	Устройство швов расширения

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,002 |
| 102-0137 | Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,32 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-013	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Состав работ:

01. Изготовление конструкции компенсационного шва. 02. Установка закладных элементов шва из досок. 03. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 04. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 05. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 06. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 07. Укрытие швов толем.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия:

27-06-013-01	20 см

27-06-013-02	22 см

27-06-013-03	24 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-013-01 | 27-06-013-02 | 27-06-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 65,09 | 79,24 | 81,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,14 | 16,58 | 16,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,63 | 0,72 | 0,8 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 16,43 | 15,78 | 15,78 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 16,43 | 15,78 | 15,78 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 0,95 | 1,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 9 | 9 | 9 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,026 | 0,029 | 0,032 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 102-0058 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,51 | 0,57 | 0,64 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 4,55 | 5 | 5,46 |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 20,4 | 22,4 | 24,3 |
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0032 | 0,0035 | 0,0038 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,887 | 1,013 | 1,14 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,009 | 0,01 | 0,011 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-014 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100

Состав работ:

01. Установка и снятие знаков и ограждений. 02. Очистка покрытия. 03. Заправка автогудронатора СКД-100 битумной эмульсией из автобитумовоза. 04. Распределение битумной эмульсии автогудронатором СКД-100 и щебня распределителем щебня ЩРД-3,5. 05. Переезды машин, переход рабочих на следующую полосу. 06. Уплотнение щебня катком на пневмошинах массой до 16 т. 07. Удаление излишков щебня с покрытий. 08. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2поверхности

Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии:

27-06-014-01      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м

27-06-014-02      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м

27-06-014-03      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м

27-06-014-04      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м

27-06-014-05      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м

27-06-014-06      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м

27-06-014-07      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м

27-06-014-08      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-014-01 | 27-06-014-02 | 27-06-014-03 | 27-06-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,54 | 8,78 | 8,34 | 7,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,05 | 6,46 | 6,27 | 5,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120103 | Автогудронаторы на базе автомобиля КАМАЗ-54115, СКД-100 12 т | маш.-ч | 0,71 | 0,95 | 0,9 | 0,82 |
| 120914 | Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100 | маш.-ч | 1,42 | 1,9 | 1,8 | 1,64 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 121606 | Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215 | маш.-ч | 0,66 | 0,63 | 0,74 | 0,68 |
| 121806 | Распределители щебня ЩРД-3,5 | маш.-ч | 0,71 | 0,95 | 0,9 | 0,82 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,71 | 0,95 | 0,9 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-9488 | Эмульсия битумная дорожная модифицированная | т | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 408-0077 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный | м3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-014-05 | 27-06-014-06 | 27-06-014-07 | 27-06-014-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,54 | 8,78 | 8,34 | 7,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,08 | 6,49 | 6,3 | 5,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120103 | Автогудронаторы на базе автомобиля КАМАЗ-54115, СКД-100 12 т | маш.-ч | 0,71 | 0,95 | 0,9 | 0,82 |
| 120914 | Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100 | маш.-ч | 1,42 | 1,9 | 1,8 | 1,64 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 121606 | Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215 | маш.-ч | 0,66 | 0,63 | 0,74 | 0,68 |
| 121806 | Распределители щебня ЩРД-3,5 | маш.-ч | 0,71 | 0,95 | 0,9 | 0,82 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,71 | 0,95 | 0,9 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-9488 | Эмульсия битумная дорожная модифицированная | т | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 408-0077 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный | м3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-015 Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

Состав работ:

01. Загрузка материалов, доставка. 02. Установка и снятие ограждений, знаков. 03. Очистка поверхности от пыли и грязи. 04. Распределение эмульсионно-минеральной смеси. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» толщиной:

27-06-015-01	5 мм

27-06-015-02	10 мм

27-06-015-03	15 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-015-01 | 27-06-015-02 | 27-06-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4 | 7,72 | 11,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,63 | 6,85 | 12,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 0,66 | 1,26 | 1,95 |
| 120141 | Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин | маш.-ч | 0,67 | 1,28 | 1,98 |
| 120914 | Катки на пневмоколесном ходуДУ-100 | маш.-ч | - | - | 1,76 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,26 | 0,52 | 0,77 |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,67 | 1,28 | 1,98 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 1,23 | 1,83 |
| 400080 | Автоцистерна | маш.-ч | 0,67 | 1,28 | 1,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,42 | 0,84 | 1,26 |
| 101-2363 | Мешковина джутовая | м2 | 0,37 | 0,75 | 1,12 |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | 1,84 | 3,69 | 5,53 |
| 113-0010 | Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка А | т | 0,11 | 0,21 | 0,32 |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3) – 10 мм | м3 | 2,07 | 4,15 | 6,22 |
| 408-0160 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный | м3 | 4,67 | 9,34 | 14,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,21 | 2,39 | 3,58 |

### Подраздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-016	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Состав работ:

Для норм 27-06-016-01; 27-06-016-02; 27-06-016-05; 27-06-016-06:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности машинами бетоноукладочного комплекта. 03. Передвижка разгрузочного мостика трактором. 04. Устройство температурных швов. 05. Уход за основанием.

Для норм 27-06-016-03; 27-06-016-04; 27-06-016-07; 27-06-016-08:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности машинами бетоноукладочного комплекта. 03. Устройство температурных швов. 04. Уход за основанием.

Для нормы 27-06-016-09:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Планировка и уплотнение подстилающего слоя. 03. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности профилировщиками. 04. Уход за основанием.

Для нормы 27-06-016-10:

01. Установка, разборка и перенос опалубки. 02. Распределение цементобетонной смеси автогрейдером. 03. Уплотнение (укатка) бетонной смеси самоходными дорожными катками. 04. Уход за основанием.

Для нормы 27-06-016-11:

01. Установка, разборка и перенос опалубки. 02. Распределение цементобетонной смеси автогрейдером. 03. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-016-01	16 см

27-06-016-02	18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-016-03	16 см

27-06-016-04	18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-016-05	20 см

27-06-016-06	22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-016-07	20 см

27-06-016-08	22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):

27-06-016-09	профилировщиками, толщина слоя 16 см

27-06-016-10	автогрейдерами, толщина слоя 16 см

27-06-016-11 при изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять (уменьшать) к норме 27-06-016-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-016-01 | 27-06-016-02 | 27-06-016-03 | 27-06-016-04 | 27-06-016-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 169,12 | 169,12 | 163,52 | 163,52 | 184,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 111,95 | 111,95 | 85,21 | 85,21 | 125,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 26,43 | 26,43 | 17,3 | 17,3 | 28,3 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,58 | 8,58 | 6,03 | 6,03 | 10,32 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,55 | 2,55 | 1,74 | 1,74 | 3,1 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 8,58 | 8,58 | 6,03 | 6,03 | 10,32 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 6,61 | 6,61 | 11,4 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 16,87 | 16,87 | 14,02 | 14,02 | 18,81 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 6,61 | 6,61 | 11,4 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 6,61 | 6,61 | 11,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 163 | 184 | 163 | 184 | 204 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-016-06 | 27-06-016-07 | 27-06-016-08 | 27-06-016-09 | 27-06-016-10 | 27-06-016-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 184,8 | 178,08 | 178,08 | 118,97 | 42,29 | 2,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 118,4 | 85,68 | 85,68 | 66,62 | 16,45 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 28,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | - | - |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | - | - |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 0,12 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | - | - |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 10,32 | 7,19 | 7,19 | - | - | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 3,1 | 2,16 | 2,16 | - | - | - |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10,32 | 7,19 | 7,19 | - | - | - |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | - | - | - | - | 0,13 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 3,28 | 0,21 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | - | - | - | 7,41 | 3,99 | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | - | - | - | - | 8,21 | - |
| 120910 | Катки дорожные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,59 | - |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | - | - | - |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | 14,82 | - | - |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | - | - | - |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | 7,41 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | - | - | 0,002 | - |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | - | - |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | - | - | - | 0,00613 | - |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,63 | 0,04 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | - | - | - |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 224 | 204 | 224 | - | - | - |
| 401-9015 | Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый | м3 | - | - | - | 194 | 194 | 12,13 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-017	Устройство оснований городских проездов

Состав работ:

Для норм 27-06-017-01, 27-06-017-02:

01. Установка, разборка и перенос опалубки. 02. Устройство выравнивающего слоя из песка вручную. 03. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой. 04. Устройство температурных швов. 05. Уход за основанием.

Для норм 27-06-017-03, 27-06-017-04:

01. Установка, разборка и перенос опалубки. 02. Устройство выравнивающего слоя из песка вручную. 03. Распределение  и профилирование готовой бетонной смеси вручную с применением средств малой механизации. 04. Уплотнение распределенной бетонной смеси самоходными дорожными катками. 05. Устройство температурных швов. 06. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см

27-06-017-02	При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять к норме 26-06-017-01

27-06-017-03 	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см

27-06-017-04 	При изменении тощины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к норме 27-06-017-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-017-01 | 27-06-017-02 | 27-06-017-03 | 27-06-017-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 301,71 | 5,64 | 272,91 | 5,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15,56 | 0,02 | 28,35 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,45 | 0,02 | 0,45 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,7 | - | 1,7 | - |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 17,4 | - | - | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | - | - | 3,99 | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | - | - | 8,21 | - |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | - | - | 0,59 | - |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 12,53 | - | 12,53 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 13,41 | - | 13,41 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,03 | 0,59 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1564 | Гидроизол | м2 | 45,5 | - | 45,5 | - |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,09 | - | 0,09 | - |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 10,2 | 0,65 | 10,2 | 0,65 |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 162 | 10,2 | - | - |
| 401-9015 | Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый | м3 | - | - | 194 | 12,1 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 40 | - | 40 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 178 | - | 178 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-018	Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Состав работ:

Для нормы 27-06-018-01:

01. Очистка основания. 02. Укладка и закрепление боковых упоров. 03. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля. 04. Россыпь и укатка черного клинца. 05. Россыпь и укатка черной мелочи. 06. Уход за покрытием.

Для норм с 27-06-018-02 по 27-06-018-04:

01. Очистка основания. 02. Укладка и закрепление боковых упоров. 03. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля. 04. Россыпь и укатка черного клинца. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2

Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-01	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-02	3 т/м3 и более

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-03	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-04	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-018-01 | 27-06-018-02 | 27-06-018-03 | 27-06-018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,66 | 56,66 | 45,83 | 45,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,78 | 22,78 | 16,12 | 16,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 12,31 | 12,31 | 8,08 | 8,08 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 4,86 | 4,86 | 2,43 | 2,43 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0018 | 0,0018 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 410-9120 | Щебень черный горячий, фракция 3 (5)-10 (15) мм | т | 8 | 9 | - | - |
| 410-9123 | Щебень черный горячий, фракция 10 (15)-20 (25) мм | т | 11 | 12,5 | 11 | 12,5 |
| 410-9125 | Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм | т | 117 | 137 | 117 | 137 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-019	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Установка бортовых упоров. 03. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см:

27-06-019-01	типа БХ

27-06-019-02	типа ВХ

27-06-019-03	типа ДХ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:

27-06-019-04	к норме 27-06-019-01

27-06-019-05	к норме 27-06-019-02

27-06-019-06	к норме 27-06-019-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-019-01 | 27-06-019-02 | 27-06-019-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 50,96 | 50,96 | 50,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 71,2 | 70,6 | 68,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-019-004 | 27-06-019-05 | 27-06-019-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,9 | 11,8 | 11,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-020	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 03. Укатка. 04. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:

27-06-020-01	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-02	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов:

27-06-020-03	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-04	3 т/м3 и более

27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-06	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-07	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-08	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-09	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-10	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-11	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-12	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-13	3 т/м3 и более

27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-01 | 27-06-020-02 | 27-06-020-03 | 27-06-020-04 | 27-06-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96,6 | 102 | 95,8 | 102 | 93,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-06 | 27-06-020-07 | 27-06-020-08 | 27-06-020-09 | 27-06-020-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,05 | 19,05 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92,5 | 96,2 | 93,7 | 97,4 | 91,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-11 | 27-06-020-12 | 27-06-020-13 | 27-06-020-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 95,1 | 92,2 | 95,9 | 88,6 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-021 Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

27-06-021-01	к норме 27-06-020-01

27-06-021-02	к норме 27-06-020-02

27-06-021-03	к норме 27-06-020-03

27-06-021-04	к норме 27-06-020-04

27-06-021-05	к норме 27-06-020-05

27-06-021-06	к норме 27-06-020-06

27-06-021-07	к норме 27-06-020-07

27-06-021-08	к норме 27-06-020-08

27-06-021-09	к норме 27-06-020-09

27-06-021-10	к норме 27-06-020-10

27-06-021-11	к норме 27-06-020-11

27-06-021-12	к норме 27-06-020-12

27-06-021-13	к норме 27-06-020-13

27-06-021-14	к норме 27-06-020-14

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-01 | 27-06-021-02 | 27-06-021-03 | 27-06-021-04 | 27-06-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 12,1 | 12,8 | 12 | 12,7 | 11,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-06 | 27-06-021-07 | 27-06-021-08 | 27-06-021-09 | 27-06-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,17 | 3,47 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,6 | 12 | 11,7 | 12,2 | 11,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-11 | 27-06-021-12 | 27-06-021-13 | 27-06-021-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,9 | 11,5 | 12 | 11,1 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-022	Поверхностная обработка органическими вяжущими

Состав работ:

Для норм с 27-06-022-01 по 27-06-022-012:

01. Очистка покрытия. 02. Розлив битума. 03. Россыпь и укатка минеральных материалов. 04. Уход за покрытием.

Для норм с 27-06-022-13 по 27-06-022-27:

01. Очистка покрытия. 02. Синхронное распределение эмульсии и щебня 03. Укатка. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-022-01	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня

Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:

27-06-022-02	с нормальной поверхностью

27-06-022-03	с деформированной поверхностью

Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:

27-06-022-04	существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью

27-06-022-05	мостовых с деформированной поверхностью

27-06-022-06	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью

27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня

Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:

27-06-022-08	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-09	3 т/м3 и более

27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня

Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:

27-06-022-11	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-12	3 т/м3 и более

Измеритель: 1000 м2 готового покрытия

Устройство одиночной поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия:

      - 7,0 м

      - 7,5 м

      - 8,0 м

      - 9,0 м

      - 11,5 м

Устройство одиночной поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия:

      - 7,0 м

      - 7,5 м

      - 8,0 м

      - 9,0 м

      - 11,5 м

Устройство одиночной поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия:

      - 7,0 м

      - 7,5 м

      - 8,0 м

      - 9,0 м

      - 11,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-01 | 27-06-022-02 | 27-06-022-03 | 27-06-022-04 | 27-06-022-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,04 | 27,23 | 31,36 | 32,14 | 32,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,99 | 13,65 | 16,75 | 18,15 | 19,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,93 | 1,53 | 1,91 | 2,46 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,19 | 1,39 | 1,21 | 1,39 | 1,76 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 3,65 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 6,78 | 7,44 | 7,44 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 3,3 | 3,87 | 3,35 | 3,86 | 4,9 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 18,9 | 18,9 | 24 | 12,2 | 15,3 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 24 | 30,6 | 15,3 | 36,7 | 47,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-06 | 27-06-022-07 | 27-06-022-08 | 27-06-022-09 | 27-06-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,78 | 16,72 | 24,05 | 24,05 | 21,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,43 | 6,58 | 6,74 | 6,74 | 11,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,23 | 0,57 | - | - | 1,25 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,3 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 0,88 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 1,82 | - | - | 3,65 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,4 | 2,7 | 3,24 | 3,24 | 4,74 |
| 121801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | - | - | 2,43 | 2,43 | - |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 3,61 | - | - | - | - |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | - | 1,29 | 0,72 | 0,72 | 2,42 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | - | 13,3 | - | - | 11,73 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | - | - | - | - | 20,4 |
| 408-9109 | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25% | м3 | 31,6 | - | - | - | - |
| 410-9110 | Щебень черный | т | - | - | 20 | 23 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-11 | 27-06-022-12 | 27-06-022-13 | 27-06-022-14 | 27-06-022-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 35,57 | 35,57 | 5,19 | 5,08 | 4,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,01 | 12,01 | 3,6 | 3,6 | 3,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,49 | 0,49 | - | - | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,62 | 5,62 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | - | - | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | - | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 121607 | Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA 7000 E1 | маш.-ч | - | - | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| 121801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 4,86 | 4,86 | - | - | - |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 6 | 0,7 | 0,8 | 0,83 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,37 | 1,37 | - | - | - |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | - | - | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 410-9121 | Щебень черный горячий, фракции 5-10 мм | т | 14,53 | 16,7 | - | - | - |
| 410-9124 | Щебень черный горячий, фракции 10-20 (15) мм | т | 26,6 | 30,6 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-16 | 27-06-022-17 | 27-06-022-18 | 27-06-022-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,75 | 4,8 | 6,24 | 6,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,73 | 3,52 | 4,05 | 4,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 0,94 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 0,69 | 0,71 | 0,7 |
| 121607 | Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA 7000 E1 | маш.-ч | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,69 | 0,73 | 0,93 | 0,96 |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | 1,59 | 1,59 | 2,04 | 2,04 |
| 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-20 | 27-06-022-21 | 27-06-022-22 | 27-06-022-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,05 | 6,91 | 5,75 | 6,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4 | 4,15 | 3,94 | 4,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,25 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 121607 | Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA 7000 E1 | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1,04 | 0,99 | 0,88 | 0,98 |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,25 |
| 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-24 | 27-06-022-25 | 27-06-022-26 | 27-06-022-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,54 | 6,43 | 7,3 | 6,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,17 | 4,15 | 4,33 | 4,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 121607 | Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA 7000 E1 | маш.-ч | 0,68 | 0,67 | 0,76 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1,02 | 1,16 | 1,05 | 0,94 |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,5 |
| 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-023	Поверхностная обработка с применением мытого щебня

Состав работ:

01. Очистка покрытия с увлажнением. 02. Розлив битумной эмульсии. 03. Россыпь мытого щебня. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-023-01	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,45 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,59 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,82 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,79 |
| 408-9100 | Щебень мытый | м3 | 11,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-024	Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Устройство боковых упоров. 03. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций. 04. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций. 05. Розлив вяжущих материалов. 06. Укатка.

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

Укладка и полупропитка с применением битума:

27-06-024-01	щебеночных покрытий толщиной 5 см

27-06-024-02	щебеночных оснований толщиной 5 см

27-06-024-03	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к нормам 27-06-024-01, 27-06-024-02

27-06-024-04	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см

27-06-024-05	При изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-004-04

27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см

27-06-024-07	При изменении толщины щебеночных оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-06

27-06-024-08	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см

27-06-024-09	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-08

27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см

27-06-024-11	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-01 | 27-06-024-02 | 27-06-024-03 | 27-06-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 64,06 | 58,13 | 0,32 | 67,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21,43 | 19,19 | 1,26 | 27,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,98 | 2,62 | 0,5 | 4,81 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 2,51 | 1,86 | 0,38 | 3,61 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | - | 3,65 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,71 | 1,71 | - | 1,71 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 8,16 | 8,16 | - | 8,16 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,16 | 0,58 | - | 1,16 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | - | 0,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | - | - |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 3 | - | - |
| 101-9010 | Битум | т | 6,95 | 5,15 | 1,03 | 10 |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10,2 | - | - | 10,2 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 10,2 | 11,2 | - | 10,7 |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 56,1 | 56,1 | 12,7 | 10,7 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | - | - | - | 91,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-05 | 27-06-024-06 | 27-06-024-07 | 27-06-024-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,48 | 57,5 | 0,32 | 63,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,52 | 24,1 | 1,16 | 26,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | 0,03 | - | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,4 | 4,08 | 0,4 | 3,63 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,56 | 2,96 | 0,38 | 2,53 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | 3,65 | - | 1,82 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | - | 1,71 | - | 8,9 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | - | 8,16 | - | 4,75 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | - | - | - | 1,74 |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | - | 0,55 | - | 0,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,05 | - | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | 0,00613 | - | 0,00613 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | - | - | - | 6 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | - | 3 | - | - |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | - | - | - | 7,02 |
| 101-9010 | Битум | т | 1,63 | 8,24 | 1,03 | - |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | 0,15 | - | 0,15 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | - | - | - | 6,63 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | - | - | - | 29,07 |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | - | 12,8 | - | 57,4 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 10,2 | 91,8 | 10,2 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-09 | 27-06-024-10 | 27-06-024-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,42 | 62,38 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,45 | 35,49 | 1,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | 0,07 | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,45 | 4,34 | 0,4 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,5 | 4,01 | 0,55 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | 5,47 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | - | 10,57 | - |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | - | 5,89 | - |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | - | 0,58 | - |
| 122301 | Трактор со щетками дорожными навесными | маш.-ч | - | 0,55 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,09 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | 0,00613 | - |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | - | 6 | - |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,4 | 11,2 | 1,44 |
| 102-0026 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | - | 0,29 | - |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | - | 4,59 | - |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 11,5 | 14,8 | - |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | - | 91,8 | 10,2 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-025	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами

Состав работ:

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Планировка и уплотнение земляного полотна перед устройством основания. 03. Распределение готовой смеси автогрейдером. 04. Планировка и чистовая профилировка основания профилировщиком. 05. Частичная планировка основания вручную. 06. Укатка. 07. Уход за основанием с применением пленкообразущих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-06-025-01	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-025-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 23,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,07 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,89 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 2,98 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 2,68 |
| 121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.-ч | 3,53 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 1,24 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0001 |
| 201-9220 | Стойки металлические со струбцинами | кг | 0,256 |
| 407-9030 | Смесь цементо-грунтовая | м3 | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 52 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-026	Розлив вяжущих материалов

Состав работ:

01. Розлив вяжущих материалов.

Измеритель: 1 т

27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-026-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 1,03 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-027	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

Состав работ:

01. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.

Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии

27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-027-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 102 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-028	Распределение порошкообразных добавок

Состав работ:

01. Распределение порошкообразных добавок

Измеритель: 100 т сухих добавок

Распределение порошкообразных добавок:

27-06-028-01	фрезами

27-06-028-02	автогрейдерами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-028-01 | 27-06-028-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 35,45 | 35,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,7 | 1,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 101,19 | 47,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | 8,21 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 38,65 | 38,65 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 61,9 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9723 | Добавки сухие (цемент, известь, золы уноса сухого отброса и др.) | т | 103 | 103 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C»

Состав работ:

01. Очистка, промывка и просушка основания. 02. Установка и снятие копирной струны. 03. Срезка кромок продольного и поперечного шва в ранее уложенном асфальтобетоне. 04. Разборка покрытия за линией шва, погрузка и вывоз полученного лома. 05. Очистка, промывка и просушка продольного и поперечного шва. 06. Обработка торца битумной эмульсией. 07. Установка асфальтоукладчика в рабочее положение. 08. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель. 09. Подача асфальтобетонной смеси в асфальтоукладчик и ее укладка. 10. Переход асфальтоукладчика на смежную полосу. 11. Предварительное уплотнение гладковальцевым катком 7 т. 12. Основное уплотнение пневмокатком 12 т и гладковальцевым катком 10 т. 13. Окончательное уплотнение гладковальцевым катком 14 т. 14. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов:

27-06-029-01 	2,5-2,9 т/м3

27-06-029-02 	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-029-03 	2,5-2,9 т/м3

27-06-029-04 	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 27-06-029-01 | 27-06-029-02 | 27-06-029-03 | 27-06-029-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчик 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 120909 | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14 т | маш.-ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 381202 | Асфальтоукладчик гусеничный типа ABG Титан-325 с шириной укладки от 2 до 5 м | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 381205 | Каток самоходный ABG DD 74, гладковальцевый, 7т | маш.-ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 381206 | Каток самоходный ВW-20R, тандемный на пневмоколесном ходу, 12 т | маш.-ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10 т | маш.-ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 391751 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 393010 | Нарезчик швов FS-520 | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-1659 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт. | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2мм | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 20-22 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка I, тип А | т | 105,26 | - | - | - |
| 410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | - | 108,94 | - | - |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | - | - | - | 102,82 |
| 410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | - | - | 97,92 | - |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-030 Нормы для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

27-06-030-01 	к норме 27-06-029-01

27-06-030-02 	к норме 27-06-029-02

27-06-030-03 	к норме 27-06-029-03

27-06-030-04 	к норме 27-06-029-04

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 27-06-030-01 | 27-06-030-02 | 27-06-030-03 | 27-06-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчик 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 381202 | Асфальтоукладчик гусеничный типа ABG Титан-325 с шириной укладки от 2 до 5 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 391751 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка I, тип А | т | 13,2 | - | - | - |
| 410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | - | 13,62 | - | - |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | - | - | - | 12,85 |
| 410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | - | - | 12,24 | - |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-031 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»

Состав работ:

01. Разбивочные работы. 02. Очистка основания. 03. Проливка битумом. 04. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 05. Укатка. 06. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 1000 м2

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки:

27-06-031-01      до 6 м и толщиной слоя 4 см

27-06-031-02      более 6 м и толщиной слоя 4 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-031-01 | 27-06-031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,63 | 15,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,86 | 6,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,33 | 0,33 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | маш.-ч | 2,05 | 2,05 |
| 120932 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM". "BOMAG" от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 1,42 | 0,68 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,71 | 0,71 |
| 122003 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 1,42 | - |
| 122004 | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки более 6,5 м | маш.-ч | - | 0,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0028 | 0,0028 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0,7 | 1 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,2 | 3,2 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-032 Нормы для корректировки таблицы 27-06-031

Состав работ:

01. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 02. Укатка.

Измеритель: 1000 м2

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

27-06-032-01      к норме 27-06-031-01

27-06-032-02      к норме 27-06-031-02

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-032-01 | 27-06-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,58 | 0,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNАРАС", "НАММ", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 120932 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 0,08 | 0,04 |
| 122003 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,08 | - |
| 122004 | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки более 6,5 м | маш.-ч | - | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | П | П |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-033 Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 4500

Состав работ:

Для нормы 27-06-033-01:

01. Разбивочные работы. 02. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи в лотковой части вручную. 03. Приведение комплекса машин в рабочее положение. 04. Подогрев, фрезерование асфальтобетонного покрытия, разгрузка из автосамосвала новой смеси в мешалку и укладка 2-х слойного покрытия комплексом машин. 05. Укатка уложенного 2-х слойного дорожного покрытия.

Для нормы 27-06-033-02:

01. Подогрев, фрезерование асфальтобетонного покрытия, разгрузка из автосамосвала готовой смеси мешалку и укладка 2-х слойного покрытия комплексом машин. 03. Укатка уложенного 2-х слойного дорожного покрытия.

Измеритель: 1000 м2

27-06-033-01	Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 4500

27-06-033-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к норме 27-06-033-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-033-01 | 27-06-033-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,38 | 1,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,47 | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 3,42 | 0,09 |
| 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | маш.-ч | 1,17 | 0,03 |
| 120933 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа «DYNAPAC», «НАММ», «BOMAG» от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0,94 | 0,03 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,04 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,1 | - |
| 122006 | Ремиксер Wirtgen RX 4500 | маш.-ч | 2,6 | 0,17 |
| 122018 | Машина для разогрева асфальтобетонных покрытий | маш.-ч | 2,6 | 0,17 |
| 400055 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 2,42 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-3507 | Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая | кг | 0,014 | - |
| 101-9010 | Битум | т | 0,333 | - |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,5 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-034 Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений

Состав работ:

01. Очистка основания щетками поливомоечной машины, с погрузкой мусора вручную в ковш погрузчика, промывка и продувка сжатым воздухом. 02. Удаление влаги сушильной машиной. 03. Выгрузка литого асфальта из емкости смесителя (Koher) на проезжую часть дороги перед асфальтоукладчиком. 04. Разравнивание литого асфальта шнеками асфальтоукладчика и вручную. 05. Прогревание поверхности покрытия газопламенными горелками до необходимой температуры для устранения обнаруженных дефектов ручными гладилками. 06. Рассыпка черного щебня на поверхность литого асфальта машиной для распределения щебня и вручную. 07. Прикатка черного щебня самоходными гладковальцовыми катками массой до 3 т. 08. Уборка невтопившегося щебня с поверхности покрытия.

Измеритель: 100 м2

27-06-034-01  Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений

27-06-034-02  При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-034-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-034-01 | 27-06-034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,49 | 0,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,74 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 1,06 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,17 | - |
| 120902 | Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 2,2 т | маш.-ч | 0,43 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,23 | - |
| 121701 | Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S | маш.-ч | 0,18 | - |
| 121804 | Распределители щебня типа SS 25/80 | маш.-ч | 0,89 | - |
| 122001 | Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м | маш.-ч | 0,89 | 0,11 |
| 122007 | Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | маш.-ч | 0,89 | 0,11 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,75 | - |
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,17 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | - |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,81 | - |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | - |
| 410-1019 | Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах | т | 10,7 | 1,3 |
| 410-9121 | Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм | т | П | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,38 | - |

## Таблица ГЭСН ПМР 27-06-035 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R

Состав работ:

01. Розлив битумной эмульсии.

Измеритель: 1 т

27-06-035-01      	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-035-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120120 | Автогудронаторы на базе Volvo Fee 42 R, 240 л.с. | маш.-ч | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,03 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-036 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"

Состав работ:

01. Загрузка знаков, ограждений, материалов. 02. Доставка знаков, ограждений, материалов к месту производства работ. 03. Установка ограждений и дорожных знаков на ремонтируемом участке дороги. 04. Загрузка мастики в бак плавильно-заливочной машины. 05. Прогрев мастики до температуры 184 градуса. 06. Фрезерование трещин. 07. Продувка трещин с использованием компрессора. 08. Заливка трещин битумно-герметизирующей мастикой. 09. Засыпка образовавшейся ленты минеральным порошком. 10. Перемещений# к следующей трещине. 11. Снятие ограждения и обратная загрузка ограждений, знаков.

Измеритель: 100 м трещин

27-06-036-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-036-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,15 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,38 |
| 121915 | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) | маш.-ч | 2,63 |
| 122009 | Машина плавильно-заливочная "Cimline" MAGMA-110 DH, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.) | маш.-ч | 2,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2808 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0,072 |
| 410-0041 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный | т | 0,046 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-037 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"

Состав работ:

01. Загрузка знаков, ограждений, материалов. 02. Доставка знаков, ограждений, материалов к месту производства работ. 03. Установка ограждений и дорожных знаков на ремонтируемом участке дороги. 04. Загрузка мастики в бак плавильно-заливочной машины. 05. Прогрев мастики до температуры 184 градуса. 06. Фрезерование трещин. 07. Продувка трещин с использованием теплового копья. 08. Заливка трещин битумно-герметизирующей мастикой. 09. Засыпка образовавшейся ленты высевкой. 10. Перемещений# к следующей трещине. 11. Снятие ограждения и обратная загрузка ограждений, знаков.

Измеритель: 100 м трещин

27-06-037-01	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-037-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,83 |
| 121915 | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) | маш.-ч | 2,63 |
| 122010 | Машина плавильно-заливочная "Cimline" MAGMA-110 DHC, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.) | маш.-ч | 2,93 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2808 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0,072 |
| 408-0161 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный | м3 | 0,022 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-038 Установка защитных ограждений тротуаров

Состав работ:

Для нормы 27-06-038-01:

01. Сверление отверстий под крепления на глубину до 100 мм. 02. Приготовление цементного раствора. 03. Укладка раствора. 04. Установка полусферы.

Для нормы  27-06-038-02:

01. Сверление отверстий в тумбе под перрон. 02. Установка металлического перрона. 03. Сверление отверстия в плите под перрон. 04. Приготовление цементного раствора. 05. Укладка раствора. 06. Установка тумбы.

Измеритель: 1 полусфера

Установка защитных ограждений тротуаров:

27-06-038-01	бетонных полусфер

Измеритель: 1 тумбы

27-06-038-02	бетонных тумб

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-038-01 | 27-06-038-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,5 | 1,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02 | 0,14 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,04 | 0,14 |
| 400001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1313 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющей марки 400 | т | 0,00109 | 0,00074 |
| 113-0361 | Отвердитель | кг | - | 0,012 |
| 113-9046 | Клей эпоксидный | кг | - | 0,072 |
| 116-0098 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 1 | - |
| 116-0106 | Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм | шт. | - | 1 |
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,00324 | 0,002 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,00038 | 0,00026 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-039 Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC

Состав работ:

Для нормы 27-06-039-01:

01. Восстановление пикетажа с разбивкой поперечников. 02. Установка и снятие капирной струны. 03. Установка и снятие ограждений. 04. Очистка основания от пыли и грязи. 05. Доставка воды на 5 км. 06. Обрубка и очистка поперечного шва. 07. Установка асфальтоукладчика в рабочее положение. 08. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель. 09. Подача крупнозернистой асфальтобетонной смеси в нижний бункер асфальтоукладчика и щебеночно-мастичной смеси в верхний бункер навесного модуля. 10. Одновременная укладка нижнего и верхнего слоя покрытия асфальтоукладочным комплексом. 11. Уборка просыпанной смеси, подвозка смеси при устранении дефектов и устройстве сопряжений. 12. Смазка полимербитумной мастикой поперечного и продольного швов, мест примыкания. 13. Переезд асфальтоукладчика на смежную полосу. 14. Подкатка покрытия легким гладковальцевым тандемным вибрационным катком 4 т.15. Основное уплотнение гладковальцевым тандемным вибрационным катком 8т. 16. Окончательное уплотнение гладковальцевым тандемным вибрационным катком 12т. 17. Вырубка образцов и заделка мест вырубок.

Для норм 27-06-039-02, 27-06-039-03:

01. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель. 02. Подача крупнозернистой асфальтобетонной смеси в нижний бункер асфальтоукладчика и щебеночно-мастичной смеси в верхний бункер навесного модуля. 03. Одновременная укладка нижнего и верхнего слоя покрытия асфальтоукладочным комплексом.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-039-01	Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7 см

При изменении толщины:

27-06-039-02	верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-039-01

27-06-039-03	нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-039-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-039-01 | 27-06-039-02 | 27-06-039-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,47 | 0,76 | 0,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 29,07 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 2,12 | - | - |
| 031834 | Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 1,48 | - | - |
| 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | маш.-ч | 3,55 | - | - |
| 120931 | Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т | маш.-ч | 2,96 | - | - |
| 120933 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 3,28 | - | - |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 1,81 | 0,1 | 0,1 |
| 121550 | Машина дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 1,81 | - | - |
| 121606 | Машина комбинированная, уборочная на базе КамАЗ-53215 | маш.-ч | 1,45 | - | - |
| 122016 | Асфальтоукладчик Dynapac F300 CS с навесным модулем АМ 300 | маш.-ч | 1,81 | 0,1 | 0,1 |
| 122017 | Машина заливочная универсальная “Breining” UVM 500, емкость бака для материала 500 л (30,5 л.с.) | маш.-ч | 1,84 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00229 | - | - |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0008 | - | - |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0024 | - | - |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,05493 | 0,00289 | 0,00289 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,012 | - | - |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9,774 | - | - |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | т | 0,0008 | - | - |
| 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 174,25 | - | 12,45 |
| 410-0047 | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 | т | 66,74 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,94 | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-040 Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC

Состав работ:

Для нормы 27-06-040-01:

01. Очистка кромок покрытия от грунта, проверка покрытия фрезерования. 02. Очистка поверхности. 03. Фрезерование существующего покрытия, замена резцов. 04. Транспортировка материалов для установки копирной струны, выгрузка, погрузка и установка. 05. Предварительная планировка регенерированной смеси автогрейдером, прикатка катками. 06. Переход и установка дорожной фрезы с присоединением шлангов битумовоза. 07. Холодная регенерация с добавлением битумной эмульсии. 08. Прикатка регенирированного слоя катками. 09. Снятие копирной струны, демонтаж лебедки, срезка анкерных болтов.

Для нормы 07-06-040-02:

01. Фрезерование существующего покрытия, замена резцов. 02. Холодная регенерация с добавлением битумной эмульсии.

Для нормы 07-06-040-03:

01. Очистка кромок покрытия от грунта, проверка покрытия фрезерования. 02. Очистка поверхности. 03. Фрезерование существующего покрытия, замена резцов. 04. Транспортировка материалов для установки копирной струны, выгрузка, погрузка и установка. 05. Предварительная планировка регенерированной смеси автогрейдером, прикатка катками. 06. Переход и установка дорожной фрезы с присоединением шлангов битумовоза. 07. Предварительная планировка регенерированной смеси автогрейдером, прикатка катками. 08. Прикатка регенирированного слоя катками. 09. Снятие копирной струны, демонтаж лебедки, срезка анкерных болтов.

Для нормы 07-06-040-04:

01. Фрезерование существующего покрытия, замена резцов. 02. Предварительная планировка регенерированной смеси автогрейдером, прикатка катками.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство основания методом холодной регенерация с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии:

27-06-040-01      	на глубину 20 см

27-06-040-02      	на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к норме 27-06-040-01

Устройство основания методом холодной регенерация с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий):

27-06-040-03	на глубину 20 см

27-06-040-04      	на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к норме 27-06-040-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-040-01 | 27-06-040-02 | 27-06-040-03 | 27-06-040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,9 | 0,02 | 30,48 | 0,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,69 | 0,85 | 29,78 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 4,73 | - | 4,73 | - |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 2,86 | 0,13 | 2,86 | 0,13 |
| 120210 | Автогрейдеры MOD BG ТА-3 | маш.-ч | 1,2 | - | 2,8 | - |
| 120924 | Каток вибрационный SD-120 | маш.-ч | 2 | - | 3,34 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,48 | 0,13 | 3,48 | 0,13 |
| 121801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | - | - | 0,81 | 0,03 |
| 122206 | Фреза-ресайклер дорожная ROADTEX RX 700 | маш.-ч | 4,84 | 0,23 | 4,84 | 0,23 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,11 | - | 0,11 | - |
| 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10 т | маш.-ч | 2 | - | 3,34 | - |
| 391751 | Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 0,61 | - | 0,61 | - |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,08 | - | 0,08 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0004 | - | 0,0004 | - |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П | П |
| 101-1927 | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 0,06 | - | 0,06 | - |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,004 | - | 0,004 | - |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 20-22 мм | т | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | - | - | 6,3 | 0,32 |
| 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | - | - | 56,7 | 2,84 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0,25 | 5 | 0,25 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика "TITAN-325"

Состав работ:

Для нормы 27-06-041-01:

01. Нарезка продольного и поперечного шва сопряжения с разметкой продольной полосы. 02. Разборка края продольного и поперечного шва, погрузка вырубленной смеси вручную или погрузчиком в автосамосвал. 03. Транспортировка вырубленной смеси в отстойник. 04. Подготовка и грунтование продольных и поперечных швов. 05. Транспортировка материалов под установку копирной струны, выгрузка, установка струны. 06. Переход оборудования с места стоянки к месту производства работ, установка оборудования. 07. Разогревание швов при помощи разогревателя. 08. Прием смеси в бункер асфальтоукладчика, укладка смеси. 09. Уплотнение катками. 10. Демонтаж оборудования, переход на другую захватку. 11. Снятие копирной струны, демонтаж лебедки, срезка анкерных болтов.

Для нормы 27-06-041-02:

01. Нарезка продольного и поперечного шва сопряжения с разметкой продольной полосы. 02. Разборка края продольного и поперечного шва, погрузка вырубленной смеси вручную или погрузчиком в автосамосвал. 03. Транспортировка вырубленной смеси в отстойник. 04. Прием смеси в бункер асфальтоукладчика, укладка смеси. 05. Уплотнение катками.

Измеритель: 1000 м2

Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика "TITAN-325":

27-06-041-01      	на толщину 10 см

27-06-041-02      	на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-06-041-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-041-01 | 27-06-041-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,49 | 1,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,4 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,49 | 0,25 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 4,08 | - |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 2,31 | - |
| 120909 | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14 т | маш.-ч | 2,93 | 0,29 |
| 120924 | Каток вибрационный SD-120 | маш.-ч | 4,62 | 0,46 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,77 | - |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2,22 | - |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,05 | - |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,07 | 0,11 |
| 381202 | Асфальтоукладчик гусеничный типа "Титан-325" с шириной укладки от 2 до 5 м | маш.-ч | 5,87 | 0,19 |
| 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 1,85 | - |
| 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10 т | маш.-ч | 2,33 | 0,23 |
| 391751 | Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 1,77 | 0,11 |
| 393008 | Нарезчик швов СР-15.2 Д | маш.-ч | 3,28 | 0,36 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 4,1 | 0,19 |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,02 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0004 | - |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0002 | - |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,9 | - |
| 101-1927 | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 0,03 | - |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,002 | - |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,85 | - |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 20-22 мм | т | 0,0004 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-043 Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумноминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии

Состав работ:

Для нормы 27-06-043-01:

01. Разбивочные работы. 02. Очистка основания. 03. Подготовка поперечного (стартового) шва. 04. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, подача смеси в асфальтоукладчик, розлив битумной эмульсии и укладка битумоминеральной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов. 05. Укатка.

Для нормы 27-06-043-02:

01. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, подача смеси в асфальтоукладчик, розлив битумной эмульсии и укладка битумоминеральной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-043-01      	Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудлованным системой распределения битумной эмульсии

Измеритель: 1000 м2 поверхности

27-06-043-02      	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси добавлять или исключать к норме 27-06-043-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-043-01 | 27-06-043-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 10,66 | 1,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,29 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 0,25 | - |
| 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 0,89 | - |
| 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | маш.-ч | 1,79 | - |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,28 | 0,02 |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 0,89 | 0,16 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,4 | - |
| 122015 | Асфальтоукладчик Vogele Super 1800-2 с модулем Spray Jet, с плитой АВ 500-2 | маш.-ч | 1,19 | 0,118 |
| 152303 | Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт ( 80 л.с.) | маш.-ч | 0,5 | - |
| 261401 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,2 | - |
| 391701 | Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м3/мин | маш.-ч | 0,1 | - |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,15 | - |
| 400055 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 0,79 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0003 | - |
| 101-9492 | Эмульсия битумно-латексная катионная | т | 0,9 | 0,1 |
| 410-9033 | Смесь битумоминеральная горячая | т | 66,3 | 13,3 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,5 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-044 Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER

Состав работ:

01. Выполнение разбивочных работ. 02. Предварительный прогрев асфальтобетонного покрытия до рабочей температуры. 03. Рыхление (фрезерование) асфальтобетонного покрытия на заданную глубину. 04. Разгрузка из автосамосвала новой смеси  в приемный бункер. 05. Смешивание старой смеси с новой. 06. Добавка разогретого битума. 07. Предварительное уплотнение вибробрусом. 08. Окончательное уплотнение катком НАММ HD-130.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-044-01      	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER

27-06-044-02      	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к норме 27-06-044-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-044-01 | 27-06-044-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,82 | 0,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,42 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120925 | Каток дорожный вибрационный Намм HD-130 | маш.-ч | 1,43 | - |
| 122011 | Нагреватель асфальтобетонного покрытия Ecoheater Kaph 8.5, предварительный | маш.-ч | 2,82 | - |
| 122012 | Установка для терморесайклинга дорожного покрытия Ремиксер Roadmix-KRM 4500 | маш.-ч | 1,45 | 0,1 |
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | I I | I I |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | I I | I I |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-045 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000

Состав работ:

01. Восстановление пикетажа с разбивкой поперечников. 02. Профилирование слоев асфальтогранулята (АГ) и песка. 03. Прикатка слоев (АГ) и песка. 04. Доставка воды на 5 км. 05. Розлив воды. 06. Загрузка материалов. 07. Распеределение цемента. 08. Смешение АГ, песка, битумной эмульсии, цемента и воды. 09. Сцепка и расцепка колонны техники, прогрев шлангов, осмотр и очистка фрезы, замена резцов, переезды на смежную полосу. 10. Подкатка и укатка основания. 11. Окончательное профилирование основания. 12. Операционный контроль поперечного профиля слоев АГ, песка и основания. 13. Очистка основания, удаление неприжившегося материала.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:

      - 15 см

      - 18 см

      - 20 см

Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:

      - 15 см

      - 18 см

      - 20 см

Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:

      - 15 см

      - 18 см

      - 20 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-045-01 | 27-06-045-02 | 27-06-045-03 | 27-06-045-04 | 27-06-045-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 22,61 | 22,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,62 | 41,1 | 41,41 | 38,02 | 39,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 1,41 | 1,49 | 1,53 | 1,3 | 1,36 |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,78 | 4,31 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,8 | 5,8 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 120926 | Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Dynapac CA 250 D до 12 т | маш.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 120927 | Каток вибрационный комбинированный ДУ-97 | маш.-ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,78 | 3,78 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 6,72 | 7,12 | 7,39 | 6,22 | 6,63 |
| 121807 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,78 | 3,78 |
| 122014 | Стабилизатор грунта Bomag MPH 122 | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,78 | 3,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портладцемент общестроительного назначения бездобавочный, маркт 400 | т | I I | I I | I I | I I | I I |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | I I | I I | I I | I I | I I |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | I I | I I | I I | I I | I I |
| 410-9011 | Асфальтогранулят | т | I I | I I | I I | I I | I I |
| 411-0001 | Вода | м3 | 15,67 | 18,63 | 20,62 | 15,67 | 18,63 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-045-06 | 27-06-045-07 | 27-06-045-08 | 27-06-045-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,61 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,15 | 40,87 | 41,35 | 42,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 1,41 | 1,43 | 1,5 | 1,55 |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 3,78 | 4,31 | 4,31 | 4,91 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,8 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3,42 | 3 | 3 | 3 |
| 120926 | Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Dynapac CA 250 D до 12 т | маш.-ч | 3,73 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 120927 | Каток вибрационный комбинированный ДУ-97 | маш.-ч | 3,77 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 3,78 | 4,31 | 4,31 | 4,91 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 6,9 | 6,76 | 7,17 | 7,43 |
| 121807 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 | маш.-ч | 3,78 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 122014 | Стабилизатор грунта Bomag MPH 122 | маш.-ч | 3,78 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портладцемент общестроительного назначения бездобавочный, маркт 400 | т | I I | I I | I I | I I |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | I I | I I | I I | I I |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | I I | I I | I I | I I |
| 410-9011 | Асфальтогранулят | т | I I | I I | I I | I I |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20,62 | 15,67 | 18,63 | 20,62 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-046 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000

Состав работ:

01. Восстановление пикетажа с разбивкой поперечников. 02. Профилирование слоев асфальтогранулята (АГ) и песка. 03. Прикатка слоев (АГ) и песка. 04. Доставка воды на 5 км. 05. Розлив воды. 06. Загрузка материалов. 07. Распеределение цемента. 08. Смешение АГ, песка, вспененного битума, цемента и воды. 09. Сцепка и расцепка колонны техники, прогрев шлангов, осмотр и очистка фрезы, замена резцов, переезды на смежную полосу. 10. Подкатка и укатка основания. 11. Окончательное профилирование основания. 12. Операционный контроль поперечного профиля слоев АГ, песка и основания. 13. Очистка основания, удаление неприжившегося материала.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:

      - 15 см

      - 18 см

      - 20 см

Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:

      - 15 см

      - 18 см

      - 20 см

Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:

      - 15 см

      - 18 см

      - 20 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-046-01 | 27-06-046-02 | 27-06-046-03 | 27-06-046-04 | 27-06-046-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 23,27 | 23,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 42,7 | 42,61 | 42,97 | 39,36 | 39,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 1,46 | 1,53 | 1,58 | 1,34 | 1,41 |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 3,95 | 3,95 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,79 | 5,79 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 120926 | Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Dynapac CA 250 D до 12 т | маш.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 120927 | Каток вибрационный комбинированный ДУ-97 | маш.-ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 5,08 | 4,46 | 4,46 | 3,95 | 3,95 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,36 | 7,82 | 8,13 | 6,84 | 7,3 |
| 121807 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 | маш.-ч | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 3,95 | 3,95 |
| 122014 | Стабилизатор грунта Bomag MPH 122 | маш.-ч | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 3,95 | 3,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портладцемент общестроительного назначения бездобавочный, маркт 400 | т | I I | I I | I I | I I | I I |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 60/90, БНД 90/130 | т | I I | I I | I I | I I | I I |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | I I | I I | I I | I I | I I |
| 410-9011 | Асфальтогранулят | т | I I | I I | I I | I I | I I |
| 411-0001 | Вода | м3 | 19,76 | 23,36 | 25,76 | 19,76 | 23,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-046-06 | 27-06-046-07 | 27-06-046-08 | 27-06-046-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 23,27 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,25 | 42,34 | 42,87 | 43,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 1,46 | 1,47 | 1,54 | 1,59 |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 3,95 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,79 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3,01 | 3 | 3 | 3 |
| 120926 | Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Dynapac CA 250 D до 12 т | маш.-ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 120927 | Каток вибрационный комбинированный ДУ-97 | маш.-ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 3,95 | 4,51 | 4,51 | 4,514 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,61 | 7,4 | 7,86 | 8,18 |
| 121807 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 | маш.-ч | 3,95 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 122014 | Стабилизатор грунта Bomag MPH 122 | маш.-ч | 3,95 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портладцемент общестроительного назначения бездобавочный, маркт 400 | т | I I | I I | I I | I I |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 60/90, БНД 90/130 | т | I I | I I | I I | I I |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | I I | I I | I I | I I |
| 410-9011 | Асфальтогранулят | т | I I | I I | I I | I I |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25,76 | 19,76 | 23,36 | 25,76 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-047 Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500

Состав работ:

Для нормы 27-06-047-01:

01. Подготовительные работы. 02. Очистка кромок дорожного покрытия от грунта. 03. Заполнение и подвозка цистерны с водой. 04. Регенерация существующей дорожной одежды с одноврменным измельчением, добавлением воды до оптимальной влажности с помощью регенератора-смесителя. 05. Замена резцов. 06. Прикатка регенерируемой смеси грунтовым виброкатком. 07. Приемка и планировка щебня автогрейдером. 08. Регенерация уложенного дорожного покрытия, с добавлением минеральных добавок, увлажднением водой до оптимальной влажности регенератором-смесителем. 09. Подкатка разрыхленного основания катком. 10. Профилирование автогрейдером. 11. Полив поверхности водой. 12. Уплотнение покрытия пневмокатком.

Для нормы 27-06-047-02:

01. Подготовительные работы. 02. Очистка кромок дорожного покрытия от грунта. 03. Заполнение и подвозка цистерны с битумной эмульсией. 04. Регенерация существующей дорожной одежды с одноврменным измельчением, добавлением битумной эмульсии с помощью регенератора-смесителя. 05. Замена резцов. 06. Прикатка регенерируемой смеси грунтовым виброкатком. 07. Приемка и планировка щебня автогрейдером. 08. Регенерация уложенного дорожного покрытия, с добавлением минеральных добавок и битумной эмульсии регенератором-смесителем. 09. Подкатка разрыхленного основания катком. 10. Профилирование автогрейдером. 11. Полив поверхности водой. 12. Уплотнение покрытия пневмокатком.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением:

27-06-047-01	минеральных добавок

27-06-047-02	минеральных добавок и битумной эмульсии

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-047-01 | 27-06-047-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,54 | 32,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21,48 | 21,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,14 | 1,18 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,14 | 1,18 |
| 120211 | Автогрейдеры HBM BG 190 т ТА-4 | маш.-ч | 4,91 | 4,91 |
| 120934 | Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа НАММ-3518, массой 18 т (210,8 л.с.) | маш.-ч | 4,31 | 4,31 |
| 120935 | Катки дорожные на пневмоколесном ходу типа НАММ НD 150 ТТ, массой 14,3 т (115,6 л.с.) | маш.-ч | 3,55 | 3,55 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,19 | 0,19 |
| 122207 | Регенератор-смеситель марки «Caterpillar RM-500», ширина фрезерования 2438 мм | маш.-ч | 6,9 | 7,03 |
| 261401 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,14 | 1,18 |
| 400080 | Автоцистерна | маш.-ч | 8,59 | 8,76 |
| 400103 | Тягачи седельные грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 8,59 | 8,76 |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 2,05 | 2,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9489 | Эмульсия битумная | т | - | I I |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,31 | 0,31 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | I I | I I |
| 411-0001 | Вода | м3 | 22,3 | 7,43 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-048 Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и ренератора-смесителя

Состав работ:

01. Загрузка бункера-распределителя неорганическими вяжущими с помощью автобетоновоза. 02. Транспортировка и распределение вяжущих материалов по площади основания дорожного полотна. 03. Перемешивание грунта с неорганическими вяжущими материалами регенератором-смесителем. 04. Планировка и профилирование основания дорожной одежды автогрейдером. 05. Уплотнение смеси грунтовым вибрационным катком.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и ренератора-смесителя, глубина внесения:

      - до 15 см

      - до 25 см

      - до 35 см

      - до 45 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-048-01 | 27-06-048-02 | 27-06-048-03 | 27-06-048-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,41 | 2,23 | 2,85 | 3,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,09 | 7,88 | 8,75 | 9,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 120211 | Автогрейдеры HBM BG 190 т ТА-4 | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 120934 | Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа НАММ-3518, массой 18 т (210,8 л.с.) | маш.-ч | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 121807 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 122207 | Регенератор-смеситель марки «Caterpillar RM-500», ширина фрезерования 2438 мм | маш.-ч | 1,19 | 1,98 | 2,85 | 3,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | I I | I I | I I | I I |
| 405-9010 | Известь | т | I I | I I | I I | I I |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-049 Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной

Состав работ:

01. Укладка двуосной георешетки. 02. Отсыпка защитного слоя из щебня по георешетке. 03. Разравнивание неуплотненного щебня бульдозером. 04. Планировка щебня за один проход по одному следу. 05. Уплотнение щебня катками.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

27-06-049-01	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-049-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 62,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,04 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,18 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,3 |
| 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 5,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-3006 | Анкер из арматурной стали А I, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 0,054 |
| 101-9244 | Решека геотехническая двуосная | м2 | 1052 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 260 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-050 Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной

Состав работ:

01. Укладка двуосной георешетки и соседних полотен. 02. Прием и разравнивание материала засыпки при выгрузке его из автомобилей-самосвалов. 03. Планировка щебня под укатку. 04. Уплотнение щебня катками.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью:

27-06-050-01	до 50 м2

27-06-050-02	свыше 50 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-050-01 | 27-06-050-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,93 | 8,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,09 | 1,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | 0,04 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 0,22 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | 0,13 |
| 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 1,09 | 1,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-3006 | Анкер из арматурной стали А I, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 0,029 | 0,054 |
| 101-9244 | Решека геотехническая двуосная | м2 | 106 | 105,2 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 26 | 26 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-051 Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической

Состав работ:

01. Устройство и разборка опалубки. 02. Укладка двуосной георешетки. 03. Подача бетонной смеси бетононасосами. 04. Прием и укладка бетонной смеси.

Измеритель: 100 м2 поверхности

      - Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 110211 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 1,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | I I |
| 101-9118 | Щиты опалубки | м2 | I I |
| 101-9244 | Решека геотехническая двуосная | м2 | 106 |
| 401-9021 | Бетон | м3 | 20 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-052 Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля

Состав работ:

01. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным способом. 02. Ресайклинг дорожной одежды с выравнивающим слоем наобщую глубину 21 см. 03. Подкатка сфрезерованного материала. 04. Профилирование поверхности прикатанного слоя дорожной одежды. 05. Уплотнение сфрезерованного слоя.

Измеритель: 100 м2 поверхности

27-06-052-01	Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-052-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 10,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 23,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 0,59 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,1 |
| 120919 | Катки дорожные самоходные комбинированные Намм HD 110К | маш.-ч | 2,49 |
| 120934 | Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа НАММ-3518, массой 18 т (210,8 л.с.) | маш.-ч | 1,5 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,6 |
| 121808 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster SW 16 MC | маш.-ч | 4,3 |
| 122210 | Ресайклер холодного фрезерования типа Wirtgen WR 2500 | маш.-ч | 4,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9275 | Полимер для стабилизации грунта | т | 2,71 |
| 101-9540 | Цемент | т | 27,25 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 13,63 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-053 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд

Состав работ:

01. Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд. 02. Разворот в конце полосы.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-053-01 	Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд толщиной до 22 см

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 27-06-053-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 122211 | Машина для разрушения цементобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом | маш.-ч | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,767 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-06-066 Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой

Состав работ:

Для нормы 27-06-066-01:

01. Погрузка и выгрузка строительных материалов с транспортировкой автомобильным транспортом от приобъектного склада к месту производства работ. 02. Очистка поверхности основания от пыли и грязи. 03. Установка и снятие копирной струны. 04. Наведение бетоноукладчика- планировщика на струну. 05. Укладка бетонной смеси с нанесением пленкообразующего материала. 06. Доукладка бетонной смеси вручную вначале захватки. 07. Выход бетоноукладчика с рабочей захватки, очистка и промывка. 08. Прорезка поперечного шва в бетоне в конце захватки. 09. Разломка отбойным молотком затвердевшего бетона. 10. Погрузка бетонного лома в автосамосвал погрузчиком. 11. Прорезка поперечных швов с последующим замоноличиванием цементом. 12. Приготовление гидрофобного раствора. 13. Очистка поверхности, нанесение гидрофобного раствора.

Для нормы 27-06-066-02:

01. Погрузка и выгрузка строительных материалов с транспортировкой автомобильным транспортом от приобъектного склада к месту производства работ. 02. Очистка поверхности основания от пыли и грязи. 03. Установка и снятие копирной струны. 04. Наведение бетоноукладчика- планировщика на струну. 05. Укладка бетонной смеси с нанесением пленкообразующего материала. 06. Подача бетонной смеси в бункер бетоноукладчика. 07. Укладка бетонной смеси в форму с ранее установленной арматурой, с нанесением пленкообразующего материала. 08. Доукладка бетонной смеси вручную вначале захватки. 09. Выход бетоноукладчика с рабочей захватки, очистка и промывка. 10. Прорезка поперечного шва в бетоне в конце захватки. 11. Разломка отбойным молотком затвердевшего бетона. 12. Погрузка бетонного лома в автосамосвал погрузчиком. 13. Прорезка швов сжатия с последующей укладкой уплотненного шнура и заполнением герметиком. 14. Прорезка швов расширения с последующим заполнением герметиком. 15. Приготовление гидрофобного раствора. 16. Очистка поверхности, нанесение гидрофобного раствора.

Измеритель: 1000 м3

Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой:

      - площадью сечения до 0,3 м2

      - площадью сечения свыше 0,3 м2 до 0,8 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-066-01 | 27-06-066-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 389,13 | 391,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 375,48 | 384,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,86 | 2,27 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 9,6 | 2,96 |
| 110055 | Автобетоносмесители 6 м3 | маш.-ч | 149,93 | 181,35 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,25 | - |
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,65 | 4,4 |
| 121201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 31,47 | 20,01 |
| 121230 | Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200 | маш.-ч | 54,37 | 62,54 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 31,95 | 20,17 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,32 | 0,4 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0,36 | 0,97 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4,63 | 1,39 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,23 | 0,16 |
| 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительностью 500 м3/ч, мощностью 1 кВт | маш.-ч | 26,06 | 17,86 |
| 391701 | Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительностью более 10 м3/мин | маш.-ч | 52,28 | 35,76 |
| 400006 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном-манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0,07 | 0,03 |
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,03 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм | кг | - | 27,41 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,48 | 0,33 |
| 101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт. | - | 0,14 |
| 101-1913 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт. | 1,28 | 0,38 |
| 101-3552 | Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл) | шт. | - | 39,6 |
| 101-6944 | Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм | шт. | 0,14 | - |
| 101-6947 | Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм | шт. | - | 0,02 |
| 113-0662 | Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100 | кг | 140 | 95 |
| 402-0114 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0,06 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,43 |
| 401-9021 | Бетон | м3 | II | II |

### РАЗДЕЛ 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-001	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 03. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 04. Засыпка песком. 05. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 06. Укатка асфальтобетонной смеси катками.

Измеритель: 100 м2 покрытия

27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-01

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:

27-07-001-03	нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см

27-07-001-04	верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-001-01 | 27-07-001-02 | 27-07-001-03 | 27-07-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,12 | 2,32 | 10,21 | 10,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,05 | - | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | - |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 | 0,14 | 1,21 | 0,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | - | - | - |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 1,21 | 10,7 | 7,14 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-002	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

Состав работ:

01. Планировка и укатка земляного полотна. 02. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 03. Укатка с поливкой водой.

Измеритель: 100 м2 дорожек и тротуаров

27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-002-01 | 27-07-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,24 | 0,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,17 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,15 | 0,1 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,48 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,54 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17,4 | 1,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-003	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

Состав работ:

Для нормы 07-07-003-01:

01. Выравнивание основания вручную. 02. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 03. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.

Для нормы 07-07-003-02:

01. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 02. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 03. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.

Измеритель: 100 м2 тротуара

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:

27-07-003-01	цементным раствором

27-07-003-02	песком

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-003-01 | 27-07-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 49,92 | 42,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,41 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,01 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 6,13 | 5,13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | м3 | 0,05 | - |
| 403-9291 | Плиты тротуарные бетонные гладкие | м2 | 100 | 100 |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | - | 5 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | - | 0,05 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-004	Устройство деревянных тротуаров

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности. 02. Укладка лаг по прокладкам. 03. Устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м2 тротуара

27-07-004-01	Устройство деревянных тротуаров

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,28 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 1,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0069 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 1,8 |
| 102-0060 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 4,9 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-005 Устройство покрытий из тротуарной плитки

Состав работ

Для норм с 27-07-005-001 по 27-07-005-003:

01. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 02. Заполнение швов песком. 03. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.

Для норм с 27-07-005-004 по 27-07-005-007:

01. Резка тротуарной плитки.

Измеритель: 10 м2

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2:

27-07-005-01 	40 шт.

27-07-005-02 	55 шт.

27-07-005-03 	90 шт.

Измеритель: 1 м реза

Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм:

27-07-005-04 	на отрезном станке

27-07-005-05 	угловой шлифовальной машинкой

Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к норме:

27-07-005-06 	к норме	27-07-005-04

27-07-005-07 к	 норме	27-07-005-05

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-005-01 | 27-07-005-02 | 27-07-005-03 | 27-07-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 10,5 | 11,8 | 17,9 | 0,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчик, грузоподъемность: 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| 122899 | Виброплита | маш.-ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - |
| 331007 | Станок плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности | маш.-ч | - | - | - | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов диаметр 350 мм | шт. | - | - | - | 0,014 |
| 403-9137 | Плитка тротуарная (марка по проекту) | м2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-005-05 | 27-07-005-06 | 27-07-005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,59 | 0,02 | 0,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - | 0,02 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,25 | - | 0,04 |
| 331007 | Станок плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности | маш.-ч | - | 0,02 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов диаметр 350 мм | шт. | 0,014 | 0,003 | 0,002 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-006 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»  малых типоразмеров

Состав работ:

01. Разбивочные работы. 02. Очистка основания. 03. Проливка битумом. 04. Укладка асфальтобетонной смеси с приведением асфальтоукладчика в рабочее положение, обрубкой краев, устранением дефектов. 05. Укатка. 06. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 1000 м2

27-07-006-01         Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см

27-07-006-02          При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-006-01 | 27-07-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,58 | 0,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,98 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,16 | - |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,1 | - |
| 120921 | Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,0 т | маш.-ч | 1,71 | 0,06 |
| 120931 | Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т | маш.-ч | 2,12 | 0,03 |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 1,68 | 0,09 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,47 | - |
| 122002 | Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м | маш.-ч | 1,68 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,65 | - |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,92 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-007 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня

Состав работ:

01. Планировка основания. 02. Уплотнение грунта катками с проливкой водой. 03. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций. 04. Россыпь, разравнивание и укатка щебня мелких фракций с поливкой водой. 05. Планировка бровки дорожки шириной 0,5 м.

Измеритель: 100 м2

Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки:

27-07-007-01      	600 толщиной слоя до 12 см

27-07-007-02       	1200 толщиной слоя до 12 см

27-07-007-03       	1200 толщиной слоя до 15 см

27-07-007-04       	1200 толщиной слоя до 18 см

27-07-007-05       	1200 толщиной слоя до 22 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-007-01 | 27-07-007-02 | 27-07-007-03 | 27-07-007-04 | 27-07-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,97 | 15,97 | 19,06 | 22,15 | 25,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,82 | 1,82 | 2,12 | 2,27 | 2,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,47 | 1,62 | 1,83 |
| 120912 | Катки дорожные самоходные гладкие типа «DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» 13 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | - | 10,4 | 14,3 | 18,2 | 23,4 |
| 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 5,2 | - | - | - | - |
| 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 10,4 | - | - | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-07-008 Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров

Состав работ:

01. Распаковка, подбор и маркировка плит. 02. Устройство цементно-песчанного монтажного слоя толщиной 50 мм. 03. Устройство покрытий тротуаров из гранитных плит. 04. Подгонка кромок плит на примыканиях к зданиям и инженерным сооружениям. 05. Укладка гранитных плит вокруг колодцев и осветительных опор с подгонкой плит по месту. 06. Очистка покрытия от остатков цементно-песчанной смеси вручную. 07. Увлажнение монтажного слоя.

Измеритель: 100 м2

Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров:

27-07-008-01      	шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.

27-07-008-02      	шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.

27-07-008-03      	шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.

27-07-008-04      	шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.

27-07-008-05      	шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.

27-07-008-06      	шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.

27-07-008-07      	шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.

27-07-008-08      	шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-008-01 | 27-07-008-02 | 27-07-008-03 | 27-07-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 265,08 | 306,69 | 250,1 | 291,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,02 | 56,15 | 42,97 | 49,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031833 | Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | маш.-ч | - | - | 29,22 | 35,33 |
| 031834 | Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 29,22 | 36,33 | - | - |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 2,35 | 2,37 | 2,04 | 2,36 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 331110 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания фирмы "DYNAPAC", модель HL 700 | маш.-ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 17,23 | 17,23 | 11,49 | 11,57 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9427 | Диск отрезной алмазный | шт. | 2,28 | 2,26 | 1,54 | 1,53 |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | т | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 11,3 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2 | 2,04 | 2 | 2,02 |
| 412-9176 | Плиты гранитные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-008-05 | 27-07-008-06 | 27-07-008-07 | 27-07-008-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 291,58 | 332,16 | 269,49 | 310,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 58,46 | 64,57 | 50 | 56,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031833 | Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | маш.-ч | - | - | 31,35 | 37,43 |
| 031834 | Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 31,35 | 37,43 | - | - |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 3,04 | 3,06 | 2,6 | 3,04 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| 331110 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания фирмы "DYNAPAC", модель HL 700 | маш.-ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 23,85 | 23,85 | 15,83 | 15,95 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,45 | 1,45 | 1,6 | 1,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9427 | Диск отрезной алмазный | шт. | 3,19 | 3,17 | 2,15 | 2,14 |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | т | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,03 | 2,08 | 2,02 | 2,06 |
| 412-9176 | Плиты гранитные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### РАЗДЕЛ 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

### Таблица ГЭСН ПМР 27-08-001	Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Состав работ:

Для норм 27-08-001-01 и 27-08-001-03:

01. Подготовка основания. 02. Установка и разборка бортовых упорных брусьев. 03. Распределение материалов и его разравнивание. 04. Уплотнение катками.

Для норм 27-08-001-02 и 27-08-001-04:

01. Подготовка основания. 02. Распределение материалов и его разравнивание. 03. Уплотнение катками.

Для нормы 27-08-001-05:

01. Распределение материалов и его разравнивание. 02. Уплотнение катками с поливкой водой.

Для нормы 27-08-001-06:

01. Распределение материалов и его разравнивание. 02. Уплотнение катками.

Для норм с 27-08-001-07 по 27-08-001-10:

01. Планировка основания вручную. 02. Распределение материалов и его разравнивание. 03. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок. 04. Уход за покрытием.

Для нормы 27-08-001-11:

01. Планировка и прикатка обочин. 02. Распределение материалов и его разравнивание. 03. Уплотнение катками с поливкой водой. 04. Уплотнение катками.

Для норм с 27-08-001-12 по 27-08-001-14:

01. Планировка и прикатка обочин. 02. Распределение материалов и его разравнивание. 03. Уплотнение катками. 04. Перемешивание щебня с грунтом.

Для нормы 27-08-001-15:

01. Распределение материалов и его разравнивание. 02. Внесение удобрений и посев семян вручную.

Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы и обочин

27-08-001-01	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см

27-08-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 27-08-001-01

27-08-001-03	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см

27-08-001-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-03

27-08-001-05	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см

27-08-001-06	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-05

Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:

27-08-001-07	0,75 м

27-08-001-08	1 м

На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать:

27-08-001-09	к норме 27-08-001-07

27-08-001-10	к норме 27-08-001-08

27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см

Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта:

27-08-001-12	40 %

27-08-001-13	50 %

27-08-001-14	Укрепление обочин втапливанием щебня

27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-01 | 27-08-001-02 | 27-08-001-03 | 27-08-001-04 | 27-08-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 92,11 | 8,24 | 97,24 | 7,9 | 219,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,75 | - | 29,51 | - | 100,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,31 | - | 0,22 | - | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 10,61 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,52 | 0,04 | 2,32 | - | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 16,76 | - | 5,81 | - | 30,67 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26,68 | - | 23,48 | - | 56,66 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,79 | 0,01 | 0,73 | - | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | - | - | - | 2,96 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | - | 0,28 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0114 | - | 0,0074 | - | - |
| 101-9010 | Битум | т | 0,67 | 0,01 | 0,62 | - | - |
| 102-0025 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1,07 | - | 1,07 | - | - |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,37 | - | 0,037 | - | - |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | - | - | - | - | 7,5 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | - | - | - | - | 11,5 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | - | - | - | - | 126 |
| 408-9270 | Материалы из отсевов дробления горных пород | м3 | - | - | - | - | 15,8 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 120 | 24 | - | - | - |
| 410-9121 | Щебень черный, горячий 5-10 мм | т | - | - | 8 | - | - |
| 410-9122 | Щебень черный, горячий 10-20 мм | т | - | - | 11 | - | - |
| 410-9125 | Щебень черный, горячий 20-40 мм | т | - | - | 115 | 20 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | - | - | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-06 | 27-08-001-07 | 27-08-001-08 | 27-08-001-09 | 27-08-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,5 | 142,5 | 128,82 | 4,4 | 3,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,83 | 21,01 | 18,96 | 0,8 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,83 | - | - | - | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | 3,71 | 3,71 | - | - |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | - | 0,75 | 0,6 | - | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 1,79 | 1,62 | - | - |
| 121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.-ч | - | 17,1 | 15,05 | 0,79 | 0,71 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | т | - | 0,024 | 0,024 | - | - |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | - | 0,128 | 0,128 | 0,0064 | 0,0064 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | - | 0,0534 | 0,04 | - | - |
| 101-9010 | Битум | т | - | 0,00012 | 0,00013 | - | - |
| 102-0137 | Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - | 0,09 | 0,1 | - | - |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | - | 204 | 204 | 10,2 | 10,2 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 12,6 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-11 | 27-08-001-12 | 27-08-001-13 | 27-08-001-14 | 27-08-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 48,29 | - | - | - | 139,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | - | - | - | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 26,09 | 11,75 | 12,74 | 7,61 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 8,18 | 4,03 | 5,02 | - | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,58 | 5,45 | 5,45 | 4,51 | - |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | - | 2,27 | 2,27 | 3,1 | - |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т | маш.-ч | 10,6 | - | - | - | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,73 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-0019 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | т | - | - | - | - | 0,034 |
| 407-9085 | Грунт | м3 | - | П | П | - | - |
| 407-9090 | Земля растительная | м3 | - | - | - | - | П |
| 408-9150 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П | П | П | П | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | - | - | - | - |
| 414-9240 | Семена многолетних трав | кг | - | - | - | - | 27 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-08-002	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок. 02. Укладка железобетонных плит с помощью автомобильного крана.

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:

27-08-002-01	1х0,5(0,75)х0,06 м

27-08-002-02	3х0,5(0,75)х0,12 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-002-01 | 27-08-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 538,46 | 212,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 111,31 | 47,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 111,31 | 47,69 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 26,65 | 21,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 15,02 | 14,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | 3,11 | 2,49 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 17 | 8,5 |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-08-003 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>

Состав работ:

Для нормы 27-08-003-01:

01. Планировка откосов вручную под шнур, устройство вручную привязочной канавки. 02. Уплотнение откосов виброплитой. 03. Расстилка <Дорнита> по откосу. 04. Сварка стыков <Дорнита>. 05. Раскладка комплекта <ГЕОВЕБ>. 06. Крепление <ГЕОВЕБ> при помощи шнуров и анкеров на откосе. 07. Засыпка ячеек грунтом с помощью экскаватора-планировщика. 08. Разравнивание и уплотнение грунта. 09. Засев трав.

Для нормы 27-08-003-02:

01. Планировка откосов вручную под шнур, устройство вручную привязочной канавки. 02. Уплотнение откосов виброплитой. 03. Расстилка <Дорнита> по откосу. 04. Сварка стыков <Дорнита>. 05. Раскладка комплекта <ГЕОВЕБ>. 06. Крепление <ГЕОВЕБ> при помощи шнуров и анкеров на откосе. 07. Заполнение ячеек бетонной смесью с помощью автобетононасоса. 08. Разравнивание и уплотнение бетонной смеси.

Для нормы 27-08-003-03:

01. Планировка откосов вручную под шнур, устройство вручную привязочной канавки. 02. Уплотнение откосов виброплитой. 03. Расстилка <Дорнита> по откосу. 04. Сварка стыков <Дорнита>. 05. Раскладка комплекта <ГЕОВЕБ>. 06. Крепление <ГЕОВЕБ> при помощи шнуров и анкеров на откосе. 07. Засыпка ячеек щебнем с помощью экскаватора-планировщика. 08. Разравнивание и уплотнение щебня.

Измеритель: 100 м2 поверхности откосов

Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>:

27-08-003-01 	с последующей засыпкой грунтом

27-08-003-02 	с последующим заполнением бетонной смесью

27-08-003-03 	с последующей засыпкой щебнем

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-003-1 | 27-08-003-2 | 27-08-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  | 15,72 | 17,67 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,73 | 2,75 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3 | маш.-ч | 0,48 | - | 0,62 |
| 110218 | Автобетононасосы, производительность 110 мЗ/час | маш.-ч | - | 0,61 | - |
| 122899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 1 | 1,01 | 1,18 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,87 | 1,3 | 0,87 |
| 391701 | Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 мЗ/мин | маш.-ч | 1,77 | 2,14 | 1,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2424 | Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур) | 100 м2 | 1 | 1 | 1 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 |  | П |  |
| 408-9140 | Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм | м3 |  |  | П |
| 414-9240 | Семена многолетних трав | кг | П |  |  |

### РАЗДЕЛ 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

### Подраздел 9.1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-001	Устройство защитных ограждений

Состав работ:

Для нормы 27-09-001-01:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка краном столбов и железобетонного бруса. 03. Окраска. 04. Установка светоотражающего устройства.

Ддля нормы 27-09-001-02:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Окраска. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Укладка бетона. 05. Уход за бетоном.

Для нормы 27-09-001-03:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Окраска. 03. Укладка парапета с устройством изоляции фундамента. 04. Уход за кладкой.

Для нормы 27-09-001-04:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Окраска. 03. Установка светоотражающего устройства. 04. Заготовка деревянных столбов. 05. Установка парапетного металлического бруса.

Для нормы 27-09-001-05:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка краном столбов и упоров. 03. Окраска. 04. Протягивание троса.

Для нормы 27-09-001-06:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка краном железобетонных столбов. 03. Окраска. 04. Резка сетки и навеска ее на столбы.

Для нормы 27-09-001-07:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка краном железобетонных столбов. 03. Окраска. 04. Протягивание проволоки.

Для нормы 27-09-001-08:

01. Выгрузка материалов вручную с транспортных средств. 02. Копание ям под опорные стойки ограждения вручную. 03. Подсыпка щебня толщиной 10 см. 04. Установка закладных деталей. 05. Бетонирование закладных деталей. 06. Монтаж опорных стоек ограждения. 07. Монтаж секций ограждения.

Измеритель: 100 м

Устройство парапетов:

27-09-001-01	железобетонных

27-09-001-02	бетонных

27-09-001-03	каменных

27-09-001-04	из стали на деревянных столбах

Устройство ограждений:

27-09-001-05	тросовых на железобетонных столбах

27-09-001-06	из сетки

27-09-001-07	проволочных многорядных

27-09-001-08              Устройство металлических пешеходных ограждений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-001-01 | 27-09-001-02 | 27-09-001-03 | 27-09-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 94,16 | 481,85 | 426,72 | 98,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 2,9 | 3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15,76 | 12,74 | 2,49 | 6,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 12,26 | 0,64 | 0,65 | 4,09 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | - | 11,19 | - | - |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 11,45 | - | - | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | - | 11,19 | - | - |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | - | - | 3,24 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | 0,91 | 1,84 | - |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 3,5 | - | - | 2,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,83 | 0,87 | 0,9 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | - | - | - | 0,0352 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | - | - | - | 0,0073 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | - | 0,001 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | - | 0,009 |
| 101-0820 | Проволока черная диаметром 0,55 мм | т | 0,0078 | - | - | - |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | - | 0,026 | - |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | - | 0,1 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0065 | - | - | - |
| 101-1578 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом | 1000 м2 | 0,0001 | - | - | 0,00016 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | - | 15,5 | 16 | - |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | - | - | 105 | - |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | - | - | 0,31 | - |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | - | - | - | 1,65 |
| 101-9010 | Битум | т | - | - | - | 0,041 |
| 101-9051 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | 0,0084 | - | - | 0,0028 |
| 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | - | - | - | 1,59 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,045 | - | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | - | 4,32 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 83 | - | - |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | - | 65,6 | - | - |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,6 | - | - | - |
| 402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | м3 | - | - | 23,6 | - |
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 3,39 | - | - | - |
| 403-9032 | Столбы железобетонные | м3 | 3,73 | - | - | - |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | П | П | П | - |
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 0,01725 | 0,1725 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 26,64 | 5,55 | - |
| 408-9323 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200 | м3 | - | - | 64 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-001-05 | 27-09-001-06 | 27-09-001-07 | 27-09-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 122,1 | 78,25 | 37,19 | 48,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,57 | 9,27 | 8,7 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4,8 | 6,32 | 5,84 | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,04 | 0,04 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,45 | 1,4 | - |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 1,77 | 2,91 | 2,82 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,88 | 0,64 | 1,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0064 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0004 | 0,00039 | 0,00036 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 1,3 | 1,21 | - |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | - | 0,00411 | 0,0128 | - |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,0274 | 0,0274 | - |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,258 | - | - | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,0113 | 0,099 | - |
| 101-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая | м2 | - | 152 | - | - |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | - | 1,91 | 1,91 | - |
| 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | - | - | - | 27 |
| 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | - | - | - | 1,2 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,00546 | 0,00348 | 0,00348 | - |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0117 | 0,00747 | 0,00747 | - |
| 201-9211 | Стойки металлические опорные | т | - | - | - | 0,8 |
| 204-9002 | Детали закладные | т | - | - | - | 0,64 |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | - | - | - | 4,08 |
| 403-9032 | Столбы железобетонные | м3 | 0,84 | 1,44 | 1,44 | - |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | П | - | - | - |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | - | - | - | 0,82 |
| 408-9090 | Щебень каменный | м3 | - | 0,69 | 0,69 | - |
| 508-0034 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 21,4 | - | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-002	Установка барьерного дорожного металлического ограждения

Состав работ:

Для нормы 27-09-002-01:

01. Копание ям с обратной засыпкой. 02. Установка железобетонных столбов с подсыпкой щебня. 03. Установка стальных элементов ограждений. 04. Устройство светоотражающего устройства. 05. Окраска.

Для норм с 27-09-002-02 по 27-09-002-05:

01. Копание ям с обратной засыпкой. 02. Установка металлических стоек в бетонный фундамент. 03. Установка стальных элементов ограждений. 04. Устройство светоотражающего устройства. 05. Окраска.

Для норм с 27-09-002-06 по 27-09-002-13:

01. Погружение стоек сваебойной установкой. 02. Установка на стойки консолей. 03. Установка световозвращающих элементов. 04. Установка балок барьерного ограждения. 05. Крепление конструкций болтами.

Измеритель: 100 м

27-09-002-01	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках

Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:

27-09-002-02	4 м

27-09-002-03	3 м

27-09-002-04	2 м

27-09-002-05	1 м

Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м  механизированным способом, шаг стоек:

      - 1 м

      - 2 м

      - 4 м

Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 0,75 м  механизированным способом, шаг стоек:

      - 2 м

Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 1,1 м  механизированным способом, шаг стоек:

      - 1 м

      - 2 м

Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 1,1 м  механизированным способом, шаг стоек:

      - 1 м

      - 2 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-002-01 | 27-09-002-02 | 27-09-002-03 | 27-09-002-04 | 27-09-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 71,53 | 106,15 | 128,37 | 175,71 | 318,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15,5 | 12,34 | 13,13 | 14,61 | 19,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 11 | 10,14 | 10,18 | 10,26 | 10,5 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,15 | - | - | - | - |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | - | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,47 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 4,35 | 2,2 | 2,95 | 4,35 | 8,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,66 | 0,72 | 0,83 | 0,88 | 1,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | - | 0,00114 | 0,0015 | 0,00221 | 0,00436 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,0477 | 0,02409 | 0,0242 | 0,0264 | 0,0326 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,01253 | 0,02683 | 0,02912 | 0,03367 | 0,04711 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,00079 | 0,00104 | 0,00154 | 0,00304 |
| 101-9051 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | 0,00275 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | 1,13 | 1,62 | 1,65 | 1,71 | 1,87 |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | - | 0,466 | 0,614 | 0,908 | 1,793 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | - | 3,51 | 4,63 | 6,83 | 13,5 |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 1,03 | - | - | - | - |
| 440-9073 | Стойки железобетонные | м3 | 4,63 | - | - | - | - |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2,21 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-002-06 | 27-09-002-07 | 27-09-002-08 | 27-09-002-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 47,92 | 33,8 | 26,74 | 52,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,3 | 1,2 | 0,65 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 123010 | Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 – 1060 Дж | маш.-ч | 2,3 | 1,2 | 0,65 | 1,2 |
| 400006 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433410 с краном – манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | 3,8257 | 2,5351 | 1,8899 | 3,8819 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-002-10 | 27-09-002-11 | 27-09-002-12 | 27-09-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 77,55 | 50,65 | 108,13 | 77,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 123010 | Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 – 1060 Дж | маш.-ч | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 1,2 |
| 400006 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433410 с краном – манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0,43 | 0,31 | 0,63 | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | 5,155 | 3,7505 | 7,6809 | 6,1733 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-003	Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам

Состав работ:

Для нормы 27-09-003-01:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка опорных стоек. 03. Установка барьерного ограждения. 04. Окраска. 05. Установка светоотражающего устройства.

Для нормы 27-09-003-02:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка опорных стоек. 03. Установка барьерного ограждения. 04. Установка светоотражающего устройства.

Для нормы 27-09-003-03:

01. Сверление отверстий в бетонном основании. 02. Установка опорных стоек. 03. Установка барьерного ограждения. 04. Установка светоотражающего устройства.

Измеритель: 10 м

Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам:

27-09-003-01	железобетонных

27-09-003-02	металлических дорожной группы

27-09-003-03	металлических мостовой группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-003-01 | 27-09-003-02 | 27-09-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 9,66 | 28,38 | 34,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,76 | 2,27 | 2,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,21 | 0,4 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | - | 1,27 | 1,81 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,67 | 0,79 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 0,51 |
| 350155 | Гайковерты электрические | маш.-ч | - | 1,27 | 1,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,21 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | - | - | 0,005 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0,0027 | - | - |
| 101-9051 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | - | 0,01 | - |
| 101-9312 | Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные | м | - | 10 | 10 |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | - | 0,44 | 0,53 |
| 113-0273 | Клей эпоксидный | кг | - | - | 5 |
| 401-9021 | Бетон | м3 | - | 0,6 | - |
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 0,34 | - | - |
| 403-9032 | Столбы железобетонные | м3 | 0,72 | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | - | 0,03 | - |
| 408-9080 | Щебень | м3 | - | 0,05 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-004	Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых

Состав работ:

Для нормы 27-09-004-01:

01. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Окраска. 03. Наклейка фольги.

Для нормы 27-09-004-02:

01. Разметка мест установки сигнальных столбиков и бурение ям на глубину 50 см. 02. Подготовка сигнальных столбиков к установке. 03. Раскладка сигнальных столбиков по местам установки. 04. Установка сигнальных столбиков с засыпкой и трамбовкой грунта.

Для нормы 27-09-004-03:

01. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины. 02. Установка тумб с копанием и засыпкой ям. 03. Укладка перил с укреплением скобами. 04. Окраска масляной краской.

Измеритель: 100 шт.

Установка столбиков сигнальных:

27-09-004-01	железобетонных

27-09-004-02	пластиковых

27-09-004-03	Изготовление и установка тумб деревянных простых

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-004-01 | 27-09-004-02 | 27-09-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 71,04 | 11,35 | 187,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,53 | 0,94 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 14,41 | - | 0,6 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | 1,51 |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | - | 0,94 | - |
| 123000 | Мотобур ручной , диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигалетя 1,6 кВт | маш.-ч | - | 4,24 | - |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 8,12 | - | - |
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | - | - | 2,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | 1,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые. цинковые МА-011-2 | т | - | - | 0,014 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | 0,0124 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | - | 0,012 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,005 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | - | - | 4 |
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | - | - | 0,00947 |
| 101-2777 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые |  | - | 100 | - |
| 101-9010 | Битум | т | - | - | 0,05 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,00812 | - | - |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,02784 | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | 5,66 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | - | - | 0,65 |
| 104-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0,00055 | - | - |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,0036 | - | - |
| 403-9204 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | П | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 0,18 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-005	Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением

Состав работ:

01. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины. 02. Установка тумб с копанием и засыпкой ям. 03. Укладка перил с укреплением скобами. 04. Заготовка и прибивка к тумбам дощатого ограждения. 05. Окраска масляной краской.

Измеритель: 100 м

Изготовление и установка:

27-09-005-01	надолбных перил

27-09-005-02	тумб деревянных с дощатым ограждением

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-005-01 | 27-09-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 239,8 | 124,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,36 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,36 | 1,2 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,6 | 0,9 |
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,32 | 0,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,81 | 1,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | 0,005 | 0,009 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,003 | 0,005 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | 0,015 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,014 | - |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,17 | 0,25 |
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0025 | 0,0028 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,02 | 0,03 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 6,75 | 2,21 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0,39 | 0,53 |
| 102-0057 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - | 3,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,05 | 0,053 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-006	Устройство средств технического регулирования

Состав работ:

01. Установка водоналивных блоков ограждения. 02. Установка сигнальных столбиков. 03. Установка импульсных стрелок. 04. Установка сигнального освещения. 05. Установка бетонных блоков. 06. Разборка блоков. 07. Снятие импульсных стрелок. 08. Демонтаж сигнального освещения.

Измеритель: 100 п.м.

27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9220 | Блоки пластиковые водоналивные | шт. | П |
| 101-9221 | Стрелки импульсные | шт. | П |
| 101-9222 | Огонь заградительный с красным фильтром | шт. | П |
| 403-9010 | Блоки бетонные | м3 | 0,08 |
| 403-9204 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,0072 |
| 501-9003 | Кабель | м | 10 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-007 Установка удерживающих барьерных металлических ограждений

Состав работ:

Для нормы 27-09-007-01:

01. Погрузка, выгрузка материалов. 02. Бурение ям. 03. Устройство оснований из песка. 04. Установка опорных стоек. 05. Приготовление бетонной смеси. 06. Замоноличивание стоек. 07. Установка на стойки консолей-амортизаторов, анкерных связей, концевых элементов, вставок, распорных втулок, скоб. 08. Установка балок барьерного ограждения. 09. Установка светоотражающего устройства. 10. Крепление конструкций болтами.

Для нормы 27-09-007-02:

01. Погрузка, выгрузка материалов. 02. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях. 03. Установка анкерных болтов с замоноличиванием цементным раствором. 04. Установка стоек на анкерные болты с креплением гайками. 05. Установка на стойки консолей-амортизаторов, анкерных связей, концевых элементов, вставок, распорных втулок, скоб. 06. Установка балок барьерного ограждения. 07. Установка светоотражающего устройства. 08. Крепление конструкций болтами.

Измеритель: 1 т металлоконструкций

Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений:

27-09-007-01 	дорожной группы

27-09-007-02 	мостовой группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-007-01 | 27-09-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,53 | 118,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,67 | 21,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,15 | 5,29 |
| 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0,19 | - |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,01 | 16,66 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 0,19 | - |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 3,53 | - |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 1,13 | - |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | - | 10,37 |
| 350155 | Гайковерты электрические | маш.-ч | 4,48 | 6,29 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1309 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400 | т | 0,31 | - |
| 101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | - | 1,57 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | - | 0,49 |
| 101-2527 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 | т | 1 | - |
| 101-2528 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 | т | - | 1 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | - | 0,001 |
| 408-0003 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 0,075 | - |
| 408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,64 | - |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,035 | - |
| 408-0161 | Песок природный для строительных работ из отсевов дробления, марки 1000 повышенной крупности и крупный | м3 | 0,38 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,18 | 0,41 |

### Подраздел 9.2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-008	Установка дорожных знаков безфундаментных

Состав работ:

01. Бурение ям бурильно-крановыми машинами. 02. Установка бесфундаментных стоек. 03. Антисептирование деревянных стоек. 04. Окраска стоек. 05. Разделка оснований дорожных знаков. 06. Переход от одного знака к следующему.

Измеритель: 100 знаков

Установка дорожных знаков:

27-09-008-01	на металлических стойках

27-09-008-02	на деревянных брусьях

27-09-008-03	на деревянных кругляках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-008-01 | 27-09-008-02 | 27-09-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 364,8 | 291,84 | 287,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,28 | 14,28 | 14,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | 1,83 |
| 160501 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.) глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,01 | 2,95 | 2,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 0,01935 | - | - |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,00338 | - | - |
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | - | 0,0325 | 0,0285 |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,00562 | 0,0051 | 0,0045 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | 7,48 |
| 102-0024 | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | - | 9,4 | - |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | П | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,62 | 0,54 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-009	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках

Состав работ:

01. Рытье ям с последующим трамбованием грунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундаментов. 04. Установка металлических стоек. 05. Омоноличивание стоек с фундаментом. 06. Окраска. 07. Прикрепление щитков.

Измеритель: 1 т стоек

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках с массой:

27-09-009-01	до 25 кг

27-09-009-02	от 25 до 50 кг

27-09-009-03	от 50 до 100 кг

27-09-009-04	свыше 100 кг

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-009-01 | 27-09-009-02 | 27-09-009-03 | 27-09-009-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 407,37 | 165,39 | 89,43 | 46,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 39,7 | 14,95 | 13,18 | 6,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 26,82 | 10,14 | 10,8 | 5,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,05 | 0,39 | 0,2 | 0,09 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 11,83 | 4,42 | 2,18 | 1,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,12 | 1,77 | 1,06 | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00094 | 0,00096 | 0,0007 | 0,00049 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00396 | 0,00406 | 0,00298 | 0,00208 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,116 | 0,0435 | 0,0214 | 0,0104 |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | П | П | П | П |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,0032 | 0,00329 | 0,00242 | 0,00169 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00056 | 0,00057 | 0,0042 | 0,00029 |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 5,66 | 2,12 | 0,93 | 0,43 |
| 403-9026 | Фундаменты железобетонные | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15,95 | 5,94 | 2,97 | 1,4 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-010	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках

Состав работ:

Для норм с 27-09-010-01 по 27-09-010-03:

01. Рытье ям с последующим трамбованиемгрунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундамента. 04. Установка железобетонных стоек. 05. Омоноличивание стоек с фундаментом. 06. Прикрепление щитков.

Для нормы 27-09-010-04:

01. Рытье ям с последующим трамбованиемгрунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундамента. 04. Установка асбестоцементных стоек. 05. Омоноличивание стоек с фундаментом. 06. Прикрепление щитков.

Измеритель: 1 м3 стоек

Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом:

27-09-010-01	до 0,05 м3

27-09-010-02	от 0,05 до 0,1 м3

27-09-010-03	свыше 0,1 м3

Измеритель:  100 п.м. стоек

27-09-010-04	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-010-01 | 27-09-010-02 | 27-09-010-03 | 27-09-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 218 | 94,83 | 56,79 | 167,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 60,4 | 26,57 | 16,04 | 18,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 55,19 | 24,3 | 14,68 | 12,86 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,19 | 0,11 | 0,49 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 4,78 | 2,08 | 1,25 | 5,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0441 | 0,0192 | 0,0115 | 0,0504 |
| 101-9223 | Стойки асбестоцементные | п.м. | - | - | - | 100 |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | П | П | П | П |
| 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 2,29 | 0,92 | 0,51 | 2,22 |
| 403-9026 | Фундаменты железобетонные | м3 | П | П | П | П |
| 403-9073 | Стойки железобетонные | м3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 6,49 | 2,86 | 1,65 | 7,37 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-011	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Состав работ:

01. Рытье котлованов с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Устройство монолитного железобетонного фундамента. 03. Установка рамных конструкций со сваркой отдельных элементов. 04. Окраска. 05. Прикрепление щитков.

Измеритель: 1 т рамных конструкций

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:

27-09-011-01	П-образных

27-09-011-02	Т-образных

27-09-011-03	Г-образных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-011-01 | 27-09-011-02 | 27-09-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,36 | 29,26 | 32,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,77 | 2,91 | 3,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,38 | 2,39 | 2,56 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 0,31 | 0,42 | 0,56 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400А с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,77 | 4,29 | 3,84 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,31 | 0,42 | 0,56 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,38 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,00033 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00145 | 0,00143 | 0,00143 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,02314 | 0,03407 | 0,04287 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00034 | 0,00077 | 0,00083 |
| 101-9044 | Конструкции рамные | т | 1 | 1 | 1 |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | П | П | П |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,00118 | 0,00118 | 0,00113 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 |
| 102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | П | П | П |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-012	Установка дополнительных щитков

Состав работ:

01. Крепление щитков.

Измеритель: 100 знаков

27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-012-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,048 |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | 100 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-013	Установка делиниаторов

Состав работ:

Для норм 27-09-013-01, 27-09-013-02:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Разметка дороги и предварительная установка делиниаторов. 03. Сверление отверстий под крепления в покрытии дороги на глубину до 130 мм. 04. Установка делиниаторов. 05. Забивка и затяжка анкерных болтов вэлементах крепления делиниаторов.

Для нормы 27-09-013-03:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Разметка дороги и предварительная установка делиниаторов. 03.  Приготовление битумного клея. 04. Нанесение клея на поверхность делиниаторов и покрытие дороги. 05.  Установка делиниаторов.

Измеритель: 1 п.м

Установка делиниаторов:

27-09-013-01	на двух креплениях

27-09-013-02	на четырех креплениях

27-09-013-03	на битумном клее

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-013-01 | 27-09-013-02 | 27-09-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,92 | 2,25 | 2,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,09 | 0,16 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,08 | 0,15 | - |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,16 | 0,33 | - |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | - |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | - | - | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2780 | Клей битумный ВТ 69 ЗМ | т | - | - | 0,0078 |
| 101-9258 | Делиниатор | шт. | П | П | П |
| 101-9259 | Вешка для делиниатора | шт. | П | П | П |

### Подраздел 9.3. РАЗМЕТКА

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-016	Разметка проезжей части краской

Состав работ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Отбивка линии шнуром с разметкой. 03. Нанесение линии.

Измеритель: 1 км линии

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:

27-09-016-01	0,1 м

27-09-016-02	0,2 м

27-09-016-03	0,4 м

Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка:

27-09-016-04	1:1

27-09-016-05	1:3

27-09-016-06	3:1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-016-01 | 27-09-016-02 | 27-09-016-03 | 27-09-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 113-0245 | Эмаль ПФ-133 | т | 0,042 | 0,084 | 0,168 | 0,021 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-016-05 | 27-09-016-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,66 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1,01 | 1,01 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 113-0245 | Эмаль ПФ-133 | т | 0,0105 | 0,0315 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-017	Разметка проезжей части термопластиком

Состав работ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Разметка поверхности. 03. Нанесение термопластика.

Измеритель: 1 км линии

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:

27-09-017-01	сплошной

27-09-017-02	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-03	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-04	пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:

27-09-017-05	сплошной

27-09-017-06	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-07	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-08	пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:

27-09-017-09	сплошной

27-09-017-10	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-11	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-12	пунктирной, шаг 3:1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-01 | 27-09-017-02 | 27-09-017-03 | 27-09-017-04 | 27-09-017-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 4,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 381201 | Машина дорожная разметочная “Hofman” | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9224 | Термопластик | кг | 610 | 315 | 158 | 472 | 945 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-06 | 27-09-017-07 | 27-09-017-08 | 27-09-017-09 | 27-09-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,3 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,63 | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 381201 | Машина дорожная разметочная “Hofman” | маш.-ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2,56 | 2,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9224 | Термопластик | кг | 472 | 236 | 708 | 1260 | 650 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-11 | 27-09-017-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,3 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,63 | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 381201 | Машина дорожная разметочная “Hofman” | маш.-ч | 2,56 | 2,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9224 | Термопластик | кг | 325 | 975 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-018	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающми элементами

Состав работ:

01. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным способом. 02. Предварительная разметка оси дорожного покрытия. 03. Предварительная разметка кромок дорожного покрытия механизированным способом. 04. Нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки. 05. Нанесение краевых сплошных линий горизонтальной разметки.

Измеритель: 100 м2 линии горизрнтальной разметки

27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,86 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т | 0,02 |
| 101-9402 | Краска полиакриловая для дорожной разметки | кг | 77,87 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-019	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами

Состав работ:

01. Предварительная разметка. 02. Нанесение обозначений движения по полосам.

Измеритель: 100 м2 линии горизрнтальной разметки

      - Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 38,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 380304 | Машины маркировочные на базе автомобиля | маш.-ч | 12,84 |
| 380305 | бортовые с устройством для предварительной маркировки | маш.-ч | 12,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2426 | Краска “Plastiroute” | т | 0,159 |
| 101-2427 | Микросферы “Potters” | т | 0,04 |
| 113-2428 | Спрей-эмаль (белая) | кг | 0,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-020 Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

Состав работ:

01. Погрузка материалов. 02. Перемещение к месту производства работ и обратно. 03. Подготовка клея к разогреву и разогрев клея. 04. Очистка покрытия от пыли и грязи. 05. Разметка дороги и предварительная установка элементов ИДН. 06. Сверление отверстий в элементах ИДН и в покрытии дороги на глубину до 130 мм. 07. Нанесение шпателем клея на поверхность элемента ИДН и покрытие дороги. 08. Монтаж средних элементов ИДН 500×500 мм. 09. Монтаж концевых элементов ИДН 250×500 мм. 10. Забивка и затяжка анкерных болтов в элементах ИДН.

Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции ИДН

      - Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-020-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 9,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,45 |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,16 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1,41 |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,42 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 1,27 |
| 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 1,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2780 | Клей битумный ВТ-69 ЗМ | т | 0,026 |
| 101-2793 | Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250×500 мм, «Лежачий полицейский» | шт. | 0,625 |
| 101-2794 | Искусственная дорожная неровность концевой элемент 500×500 мм, «Лежачий полицейский» | шт. | 3,75 |
| 101-2878 | Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности, «Лежачий полицейский» | шт. | 25 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-021 Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах

Состав работ:

01. Подготовка клея к разогреву и разогрев клея. 02. Сверление монтажного отверстия в световозвращающем элементе. 03. Подготовка потайной фаски. 04. Подготовка дорожного покрытия (удаление дорожной разметки). 05. Сверление отверстия в дорожном покрытии. 06. Очистка поверхности дорожного покрытия. 07. Прогревание дорожного покрытия до монтажной температуры. 08. Нанесение битумного клея. 09. Предварительный монтаж световозвращающего элемента. 10. Окончательный монтаж световозвращающего элемента. 11. Замер расстояния до следующего элемента.

##### Измеритель: 1 световозвращающий элемент

27-09-021-01	Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-021-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0064 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,0042 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,07 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0028 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,0522 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,0167 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,187 |
| 332202 | Печи нагревательные | маш.-ч | 0,0278 |
| 400302 | Спецмашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,1031 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,003 |
| 101-2780 | Клей битумный ВТ-69 ЗМ | т | 0,00015 |
| 101-2877 | Болт анкерный диаметром 12 мм | т | 1 |
| 101-3200 | Световозвращатель типа КД-3 ЗМ серия 290 | шт. | 1 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия

Состав работ:

Для норм 27-09-022-01, 27-09-022-03:

01. Подготовительные работы (подготовка оборудования; предварительная разметка; очистка, просушка и обеспыливание асфальтового покрытия; нанесение химостойкой трафаретной ленты). 02. Приготовление состава для противоскользящего покрытия (смешивание и разогрев). 03. Нанесение вручную состава на асфальтовое покрытие. 04. Распределение вручную бокситной крошки. 05. Удаление трафаретной ленты и сбор избытка крошки вручную.

Для норм 27-09-022-02, 27-09-022-04:

01. Подготовка дорожного покрытия (удаление дорожной разметки). 02. Подготовительные работы (подготовка оборудования; предварительная разметка; очистка, просушка и обеспыливание асфальтового покрытия; нанесение химостойкой трафаретной ленты). 03. Приготовление состава для противоскользящего покрытия (смешивание и разогрев). 04. Нанесение вручную состава на асфальтовое покрытие. 05. Распределение вручную бокситной крошки. 06. Удаление трафаретной ленты и сбор избытка крошки вручную.

Измеритель: 1 м2 покрытия

Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия:

27-09-022-01       на прямом участке дороги без удаления существующей разметки

27-09-022-02      на прямом участке дороги с удалением существующей разметки

27-09-022-03      на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки

27-09-022-04      на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-022-01 | 27-09-022-02 | 27-09-022-03 | 27-09-022-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,12 | 0,24 | 0,22 | 0,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 0,006 | 0,006 | 0,02 | 0,02 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,006 | 0,064 | 0,006 | 0,064 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,058 | 0,304 | 0,12 | 0,36 |
| 101-2782 | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 101-2783 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT» | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 101-2784 | Крошка бокситная 1-3 мм | кг | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 113-0420 | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT В (компонент В эпоксидной смолы) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0456 | Смола эпоксидная марки Tyregrip LT А модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-2224 | Праймер СР PRIMER (подгрунтовка) | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-023 Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)

Состав работ:

01. Погрузка и разгрузка материалов. 02. Перемещение к месту производства работ и обратно. 03. Очистка покрытия от пыли и грязи. 04. Разметка дороги и предварительная установка элементов БТМ. 05 . Сверление отверстий в дорожном покрытии на глубину до 130 мм. 06. Монтаж средних элементов БТМ. 07. Монтаж концевых элементов БТМ. 08. Забивка и затяжка анкерных болтов в элементах БТМ.

Измеритель: 1 мп блока торможения магистрального

27-09-023-01	Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 686 кПа (7 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0,01 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,49 |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2878 | Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности | шт. | 11 |
| 101-2882 | Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А | шт. | 2 |
| 101-2883 | Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А | шт. | 11 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-030 Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей

Состав работ:

01. Погрузка и выгрузка пластиковых панелей. 02. Снятие световозвращателей дорожных. 03. Установка защитных пластиковых панелей белого и черного цвета на металлические барьерные ограждения. 04. Сверление отверстий в установленных пластиковых панелях. 05. Установка световозвращателей дорожных.

Измеритель: 100 м

27-09-030-01	Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-030-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью 8 т | маш.-ч | 2,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т. | 0,00254 |
| 101-0124 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16 – 18 мм | т | 0,00094 |
| 101-3316 | Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений белые, длиной 2,66 метра СТО 224610.01-2005 | шт. | 25 |
| 101-3317 | Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений черные, длиной 1,33 метра СТО 224610.01-2005 | шт | 25 |
| 101-3318 | Световозвращатель дорожный типа КД 4 | шт. | 25 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-031 Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами

Состав работ:

01. Очистки поверхности дорожного покрытия. 02. Смешивание компонентов холодного пластика. 03. Нанесение трафаретной линии на асфальт. 04. Нанесение линий поперечной дорожной разметки со стеклянные светоотражающими шариками. 05. Снятие трафаретов.

Измеритель: 10 м2 разметки

27-09-031-01	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-031-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т | 0,0031 |
| 101-2782 | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | м | 96 |
| 101-9257 | Пластик холодный для ненесения дорожной разметки | кг | 55,55 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-033 Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования

Состав работ:

01. Очистка покрытия от грязи и пыли. 02. Устройство шумовых полос методом фрезерования. 03. Контроль параметров фрезерованных фрагментов полос. 04. Наладка параметров фрезерования. 05. Очистка покрытия от асфальтового гранулята.

Измеритель: 1 км

27-09-033-01 	Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031846 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 7 т | маш.-ч | 7,61 |
| 121341 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч | 1,75 |
| 122215 | Фреза навесная без трактора для устройства шумовых полос | маш.-ч | 7,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,333 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-047 Нанесение дорожной разметки краской с применением трафаретов

Состав работ:

01. Установка временных знаков. 02. Очистка дорожного покрытия. 03. Предварительная разметка. 04. Нанесение линий дорожной разметки краской. 05. Регулирование движения автотранспорта в зоне работ. 06. Снятие временных дорожных знаков.

Измеритель: 10 м2 разметки

27-09-047-01 	Нанесение продольной дорожной разметки краской с применением разметочной машины

Нанесение дорожной разметки краской с применением ручной разметочной машины типа «Line Lazer» по ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная», номер разметки:

27-09-047-02 	1.8

27-09-047-03 	1.12; 1.13; 1.18; 1.19; 1.22

27-09-047-04 	1.14.1; 1.14.2; 1.14.3

27-09-047-05 	1.16.1; 1.16,2; 1.16.3

27-09-047-06 	1.17; 1.20

27-09-047-07 	1.21

27-09-047-08 	1.23; 1.24

Нанесение продольной дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов по ГОСТ 32953-2014, номер разметки:

27-09-047-09 	1.8

Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов по ГОСТ 32953-2014, номер разметки:

27-09-047-10 	1.12; 1.13; 1.18; 1.19; 1.22

27-09-047-11 	1.14.1; 1.14.2; 1.14.3

27-09-047-12 	1.16.1; 1.16.2; 1.16.3

27-09-047-13 	1.17; 1.20

27-09-047-14 	1.21

27-09-047-15 	1.23; 1.24

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-047-01 | 27-09-047-02 | 27-09-047-03 | 27-09-047-04 | 27-09-047-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,48 | 3,96 | 4,36 | 2,57 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,24 | 1,32 | 1,46 | 0,85 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машина поливомоечная | маш.-ч | 0,08 | - | - | - | - |
| 381201 | Машины дорожные разметочные «Hofman» | маш.-ч | 0,16 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 1,74 | 1,92 | 0,69 | 0,55 |
| 712060 | Машина разметочная ручная «Line Lazer» | маш.-ч | - | 1,32 | 1,46 | 0,85 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0844 | Растворитель № 646 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| (101-9846) | Краски разметочные для дорожных работ | т | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-047-06 | 27-09-047-07 | 27-09-047-08 | 27-09-047-09 | 27-09-047-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,04 | 2,97 | 1,77 | 10,4 | 11,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,68 | 1 | 0,59 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,9 | 1,31 | 0,78 | 1,74 | 1,92 |
| 712060 | Машина разметочная ручная «Line Lazer» | маш.-ч | 0,68 | 1 | 0,59 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0844 | Растворитель № 646 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| (101-9846) | Краски разметочные для дорожных работ | т | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-047-11 | 27-09-047-12 | 27-09-047-12 | 27-09-047-14 | 27-09-047-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,01 | 3,31 | 5,36 | 7,82 | 4,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,9 | 1,31 | 0,78 | 1,74 | 1,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0844 | Растворитель № 646 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| (101-9846) | Краски разметочные для дорожных работ | т | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |

Примечание – При нанесении разметки со стеклянными микрошариками добавлять: к нормам затрат труда 0,2 чел-ч; в раздел «Материалы»: 100-3022 Стеклянные микрошарики, кг - 2,0

### Таблица ГЭСН ПМР 27-09-048 Демаркирование линий дорожной разметки с применением демаркера СМ-300

Состав работ:

01. Установка временных дорожных знаков и ограждений для регулирования движения транспорта в зоне работ. 02. Фрезерование линий дорожной разметки. 03. Очистка дорожного покрытия. 04. Снятие временных знаков и ограждений.

Измеритель: 1 м2 линий разметки

Демаркирование с применением демаркера СМ-300 дорожной разметки:

27-09-048-01 	выполненной краской

27-09-048-02 	выполненной термо или холодным пластиком

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-048-01 | 27-09-048-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,4 | 0,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,1 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 |

### РАЗДЕЛ 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-001 Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий

Состав работ:

Для нормы 27-10-001-01:

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище. 02. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы. 03. Выпаривание обводненного вязкого битума. 04. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз. 05. Очистка битумных котлов. 06. Очистка приямка битумохранилища.

Для нормы 27-10-001-02:

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище. 02. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы. 03. Перекачивание разогретого битума в в автораспределитель или автобитумовоз. 04. Очистка битумных котлов. 05. Очистка приямка битумохранилища.

Для нормы 27-10-001-03:

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище. 02. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы. 03. Выпаривание обводненного вязкого битума. 04. Приготовление поверхностно-активной добавки с введением в битум и перемешивание. 05. Перекачивание разогретого битума в в автораспределитель или автобитумовоз. 06. Очистка битумных котлов. 07. Очистка приямка битумохранилища.

Для нормы 27-10-001-04:

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище. 02. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы. 03. Приготовление поверхностно-активной добавки с введением в битум и перемешивание. 04. Перекачивание разогретого битума в в автораспределитель или автобитумовоз. 05. Очистка битумных котлов. 06. Очистка приямка битумохранилища.

Для нормы 27-10-001-05:

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище. 02. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы. 03. Выпаривание обводненного вязкого битума. 04. Наполнение автоцистерны водой, подвоз воды и слив ее в баки. 05. Приготовление водного раствора эмульгатора. 06. Очистка битумных котлов. 07. Очистка приямка битумохранилища.

Для нормы 27-10-001-06:

01. Загрузка битума в котлы. 02. Разогревание битума. 03. Очистка битумных котлов.

Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий

Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-01	вязкого

27-10-001-02	жидкого

Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-03	вязкого

27-10-001-04	жидкого

27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий

27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-001-01 | 27-10-001-02 | 27-10-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,95 | 0,29 | 1,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 2,8 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,74 | 0,15 | 1,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 0,74 | 0,15 | 0,72 |
| 122102 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | - | - | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 1,02 | 1,02 | 0,96 |
| 101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | - | - | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-001-04 | 27-10-001-05 | 27-10-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,83 | 1,25 | 7,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,42 | 1,66 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 0,14 | 1 | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | 7,86 |
| 122101 | Установки для приготовления битумной эмульсии 3 т/ч | маш.-ч | - | 0,33 | - |
| 122102 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 0,14 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,96 | 0,59 | 1,02 |
| 101-9480 | Эмульгатор | т | - | - | П |
| 101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | 0,07 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,44 | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-002	Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки

Состав работ:

01. Приготовление и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активной добавки в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в транспортные средства.

Измеритель: 100 т

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-01	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-02	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-03	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-04	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-05	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-06	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:

27-10-002-07	типа Г

27-10-002-08	типа Д

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-09	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-10	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-12	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:

27-10-002-13	типа Г

27-10-002-14	типа Д

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-01 | 27-10-002-02 | 27-10-002-03 | 27-10-002-04 | 27-10-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,58 | 22,58 | 22,75 | 22,75 | 22,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,52 | 11,22 | 11,43 | 11,21 | 11,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4 | 3,7 | 3,91 | 3,69 | 3,75 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56т/ч | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 6,68 | 6,68 | 8,54 | 8,54 | 11,3 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 5,61 | 5,61 | 5,92 | 5,92 | 6,22 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 39 | 39 | 41 | 41 | 44 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22,8 | 22,8 | 31,1 | 31,1 | 38,3 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 38,1 | 33,5 | 28,2 | 24,8 | 18,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-06 | 27-10-002-07 | 27-10-002-08 | 27-10-002-09 | 27-10-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 23,13 | 27,54 | 27,54 | 20,35 | 20,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,13 | 12,74 | 12,66 | 11,12 | 10,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,61 | 3,74 | 3,66 | 4,3 | 4,02 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 3,76 | 4,5 | 4,5 | 3,41 | 3,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 11,3 | 9,35 | 11,2 | 2,01 | 2,01 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 6,22 | 7,55 | 7,55 | 5 | 5 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 44 | 53 | 53 | 35 | 35 |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | - | - | 55,4 | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 38,3 | 56,6 | - | 29,1 | 29,1 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 16,3 | - | - | 36,1 | 31,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-11 | 27-10-002-12 | 27-10-002-13 | 27-10-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,94 | 21,94 | 27 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,79 | 11,46 | 13,02 | 12,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,27 | 3,94 | 4,02 | 3,92 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 3,42 | 3,42 | 5,73 | 7,64 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 3,16 | 3,16 | 4,9 | 4,9 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 22 | 20 | 34 | 34 |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | - | - | - | 59,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 27,9 | 27,9 | 60,9 | - |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 36,8 | 32,4 | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-003	Приготовление полимерно-битумного вяжущего

Состав работ:

01. Предварительный подогрев материалов. 02. Введение составляющих в установку по приготовлению ПБВ. 03. Приготовление полимерно-битумного вяжущего.

Измеритель: 100 т

27-10-003-01	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 117,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 103,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 53,76 |
| 122102 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 24,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2190 | Термоэлостопласт дивинилстирольный | т | 5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 80 |
| 101-9251 | Масло | л | 15000 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-004	Приготовление полимерасфальтобетонных смесей

Состав работ:

01. Приготовление и подача вяжущих материалов. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в транспортные средства.

Измеритель: 100 т

Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси:

27-10-004-01	полимерасфальтобетонной

27-10-004-02	полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой “Грикол”

27-10-004-03	щебнемастичной асфальтобетонной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-004-01 | 27-10-004-02 | 27-10-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15,25 | 14,92 | 14,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,99 | 3,66 | 3,39 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 5,7 | 7 | 15 |
| 101-2191 | Вяжущее полимерно-битумное | т | 5,5 | 4,6 | - |
| 101-2192 | Добавка солевая типа “Грикол” | т | - | 5 | - |
| 101-2193 | Волокно целлюлозное типа “Виатоп-66” | т | - | - | 0,35 |
| 101-2194 | Добавка ПАВ катонного типа (ПБ-3) | т | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | - | - | 6,5 |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 37,4 | 37,5 | 31,25 |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | - | - | 12,5 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 23 | 9,33 | - |
| 408-9270 | Материалы из отсевов дробления горных пород | м3 | - | 8,48 | 7,58 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-005	Приготовление черного фракционного щебня

Состав работ:

01. Разогревание и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активных добавок в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление черного щебня. 04. Выдача щебня в транспортные средства.

Измеритель: 100 т смеси

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-01	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-02	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-03	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-04	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-05	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-06	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-07	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-08	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-09	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-10	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-12	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-13	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-14	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-15	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-16	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-17	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-18	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-19	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-20	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-21	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-22	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-23	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-24	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-25	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-26	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-27	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-28	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-29	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-30	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-01 | 27-10-005-02 | 27-10-005-03 | 27-10-005-04 | 27-10-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,72 | 19,9 | 19,82 | 20,01 | 19,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,42 | 11,06 | 11,35 | 11,03 | 11,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,6 | 4,24 | 4,53 | 4,21 | 4,51 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 2,01 | 2,01 | 2,49 | 2,49 | 2,97 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 69 | 64,2 | 68,6 | 63,8 | 68,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-06 | 27-10-005-07 | 27-10-005-08 | 27-10-005-09 | 27-10-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,12 | 19,93 | 20,12 | 20,03 | 20,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,01 | 11,33 | 11,01 | 11,31 | 10,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,19 | 4,51 | 4,19 | 4,49 | 4,17 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,45 | 3,45 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 63,5 | 68,3 | 63,5 | 68 | 63,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-11 | 27-10-005-12 | 27-10-005-13 | 27-10-005-14 | 27-10-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,14 | 20,33 | 32,89 | 33,19 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,28 | 10,97 | 17,45 | 17,13 | 17,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,46 | 4,15 | 4,57 | 4,25 | 4,57 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.-ч | - | - | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | - | - | 1,51 | 1,51 | 1,7 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 3,93 | 3,93 | - | - | - |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 27,5 | 27,5 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 67,6 | 62,9 | 69,3 | 64,4 | 69,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-16 | 27-10-005-17 | 27-10-005-18 | 27-10-005-19 | 27-10-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,3 | 33,11 | 33,41 | 33,52 | 33,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,13 | 17,48 | 17,12 | 17,41 | 17,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,25 | 4,6 | 4,24 | 4,53 | 4,21 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 1,7 | 2,01 | 2,01 | 2,49 | 2,49 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 11,9 | 14 | 14 | 17,4 | 17,4 |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 64,4 | 69 | 64,2 | 68,6 | 63,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-21 | 27-10-005-22 | 27-10-005-23 | 27-10-005-24 | 27-10-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,52 | 33,52 | 33,63 | 33,63 | 21,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,4 | 17,08 | 17,39 | 17,07 | 12,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,52 | 4,2 | 4,51 | 4,19 | 4,38 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | - |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 2,68 | 2,68 | 2,97 | 2,97 | - |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | - | - | - | - | 5,77 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 18,8 | 18,8 | 20,8 | 20,8 | 40,4 |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 68,5 | 63,7 | 68,3 | 63,5 | 66,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-26 | 27-10-005-27 | 27-10-005-28 | 27-10-005-29 | 27-10-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,92 | 21,72 | 21,92 | 21,72 | 21,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,62 | 12,88 | 12,58 | 12,8 | 12,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,08 | 4,34 | 4,04 | 4,26 | 3,96 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 56 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 5,77 | 6,7 | 6,7 | 8,6 | 8,6 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 40,4 | 46,9 | 46,9 | 60,2 | 60,2 |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 61,8 | 65,8 | 61,2 | 64,5 | 60 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-006	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей

Состав работ:

01. Подача материалов в смесительное отделение. 02. Приготовление бетона и выдача в транспортные средства.

Измеритель: 100 м3 бетона

Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок):

27-10-006-01	В 5 (М75)

27-10-006-02	В 7,5 (М100)

27-10-006-03	В 10-12,5 (М150)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-006-01 | 27-10-006-02 | 27-10-006-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 28,35 | 28,35 | 28,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,63 | 9,63 | 9,29 |
| 111601 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 30 м3/ч | маш.-ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | 9,6 | 11,6 | 13,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 40,8 | 40,8 | 38,8 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 105 | 105 | 102 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,5 | 12,5 | 13 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-007	Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере

Состав работ:

01. Подача грунта бульдозером в установку. 02. Приготовление смеси в смесительной установке. 03. Выдача готовой смеси в транспортные средства.

Измеритель: 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из:

27-10-007-01	несвязных грунтов

27-10-007-02	крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой из:

27-10-007-03	несвязных грунтов

27-10-007-04	крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом:

27-10-007-05	несвязных

27-10-007-06	крупнообломочных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-007-01 | 27-10-007-02 | 27-10-007-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,46 | 5,07 | 5,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,18 | 10,49 | 10,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | 3,51 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | - |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | - | - | 3,51 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | - |
| 122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | 3,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | - | - | П |
| 101-9540 | Цемент | т | П | П | - |
| 101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | П | П | П |
| 407-9011 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 100 | - | 100 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | - | 1,6 | - |
| 408-9050 | Смесь гравийная (щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная) | м3 | - | 100 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,9 | 10,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-007-04 | 27-10-007-05 | 27-10-007-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,48 | 6,28 | 5,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,78 | 11,35 | 10,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,26 | 3,51 | 3,26 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | - | 3,51 | 3,26 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 3,26 | - | - |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | 0,82 | 0,73 |
| 122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 3,26 | 3,51 | 3,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П |
| 101-9540 | Цемент | т | - | П | П |
| 101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | П | - | - |
| 407-9011 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | - | 100 | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,6 | - | 1,6 |
| 408-9050 | Смесь гравийная (щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная) | м3 | 100 | - | 100 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 5,5 | 4,92 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-008	Приготовление камня

Состав работ:

01. Сортировка ранее расплинтованного камня. 02. Колка камня с сортировкой и укладкой его в штабеля.

Измеритель: 100 м3 колотого камня

Приготовление камня 6-ой группы:

27-10-008-01	для мощения

27-10-008-02	для укрепительных работ

Приготовление камня 7-ой группы:

27-10-008-03	для мощения

27-10-008-04	для укрепительных работ

Приготовление камня 8-11-ых групп:

27-10-008-05	для мощения

27-10-008-06	для укрепительных работ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-008-01 | 27-10-008-02 | 27-10-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 281 | 159 | 332 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 413-9001 | Окол камня | м3 | 40 | 11 | 41 |
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | 143 | 114 | 144 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-008-04 | 27-10-008-05 | 27-10-008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197 | 384 | 236 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 413-9001 | Окол камня | м3 | 10 | 43 | 11 |
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | 113 | 146 | 114 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-009 Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen КМА-200

Состав работ:

01. Подача минеральных материалов в смеситель. 02. Приготовление и подача вяжущих материалов. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в трансопртные средства.

Измеритель: 100 т готовой смеси

Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen КМА-200

      - органоминеральной № 1

      - органоминеральной № 2

      - органоминеральной № 3

      - асфальтогранулобетонной № 4

      - асфальтогранулобетонной № 5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-009-01 | 27-10-009-02 | 27-10-009-03 | 27-10-009-04 | 27-10-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,01 | 1,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,87 | 4,05 | 3,87 | 4,58 | 4,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | - | - | - | 0,11 | 0,11 |
| 031846 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 7 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,55 | 0,73 | 0,55 | 0,91 | 0,9 |
| 122013 | Установки передвижные Wirtgen КМА-200 | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | - | - | - | 2,73 | 2,71 |
| 101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | 7,35 | 8,12 | 7,35 | 3,64 | 4,51 |
| 408-0002 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 44,36 | - | - | - | - |
| 408-0181 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 | м3 | - | - | 3,28 | 3,25 | 32,24 |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17,23 | 56,42 | - | - | - |
| 409-0071 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200 | м3 | - | - | 87,3 | - | - |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона | т | - | - | - | 86,52 | 45,13 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,76 | 3,61 | 2,76 | 4,55 | 4,51 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-010 Приготовление битума и битумной эмульсии в установке «ENH ENGINEERING A/S»

Состав работ:

Для нормы 27-10-010-01:

01. Предварительный разогрев битума в битумных котлах. 02. Перекачивание подогретого битума в догревочные битумные котлы. 03. Нагревание до рабочей температуры 140 – 160 0С. 04.  Перекачивание  в резервную емкость. 05. Загрузка автобитумовозов. 06. Закрытие кранов, промывка системы, отключение электропитания. 07. Очистка резервуаров битума и битумной эмульсии.

Для норм с 27-10-010-02 по 27-10-010-04:

01. Предварительный разогрев битума в битумных котлах. 02. Перекачивание подогретого битума в догревочные битумные котлы. 03. Нагревание до рабочей температуры 140 – 160 0С. 04.  Перекачивание  в резервную емкость. 05. Подача подогретого битума к эмульсионной установке. 06. Заправка емкостей установки реагентами. 07. Приготовление водного раствора эмульгатора. 08. Приготовление раствора. 09. Запуск установки, смешение битума и водной смеси в коллоидной мельнице, приготовление битумной эмульсии. 10. Заполнение резервуаров готовой битумной эмульсией. 11. Загрузка автобитумовозов. 12. Закрытие кранов, промывка системы, отключение электропитания. 13. Очистка резервуаров битума и битумной эмульсии.

Измеритель: 1 т

      - Приготовление битума

Приготовление битумной эмульсии:

      - класса ЭБК-1

      - класса ЭБК-2

      - класса ЭБК-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-010-01 | 27-10-010-02 | 27-10-010-03 | 27-10-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,27 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 122103 | Установки для приготовления битумной эмульсии марки «ENH ENGINEERING A/S», производительностью 10 – 12 т/ч | маш.-ч | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 122104 | Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м3, резервуаром для хранения битума на 1000 м3 и газовым подогревоммасляного теплоносителя | маш.-ч | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 1,02 | 0,618 | 0,61 | 0,618 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | - | 0,0033 | 0,0041 | - |
| 101-2291 | Кислота соляная техническая | кг | - | 2,8 | 2,7 | 1,5 |
| 101-3175 | Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404 | кг | - | 2,1 | 2 | 2,2 |
| 101-3199 | Эмульгатор ЕМ-44 | кг | - | 4 | 5,1 | 16,7 |
| 113-0174 | Сольвент каменноугольный технический, марки АВода | т | - | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 411-0001 |  | м3 | - | 0,392 | 0,396 | 0,383 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-10-011 Приготовление термопластика для нанесения дорожной разметки

Состав работ:

Для нормы 27-10-009-01:

01. Включение газовых горелок для нагревания масла-теплоносителя в рубашке котла. 02. Загрузка термопластика в котел на 1/3 его объема. 03. Расплавление термопластика с перемешиванием мешалками. 04. Добавление термопластика до полной загрузки котла. 05. Поддержание рабочей температуры расплавленного термопластика в котле путем включения или выключения газовых горелок. 06. Слив термопластика из маточного котла в котел разметочной машины.

Для нормы 27-10-009-02:

01. Включение газовых горелок для нагревания масла-теплоносителя в рубашке котла. 02. Загрузка термопластика в котел на 1/3 его объема. 03. Расплавление термопластика с перемешиванием мешалками. 04. Добавление термопластика до полной загрузки котла. 05. Поддержание рабочей температуры расплавленного термопластика в котле путем включения или выключения газовых горелок.

Измеритель: 1 т готового термопластика

Приготовление термопластика для нанесения дорожной разметки в котле:

27-10-009-01               передвижном (маточном)

27-10-009-02               маркировочной машины

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-011-01 | 27-10-011-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | - | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | - | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,25 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 381201 | Машина разметочная типа « Hoffman » | маш.-ч | - | 4 |
| 392351 | Котел передвижной (маточный) для разогрева термопласта типа « Hoffman Н-16», на автомобиле до 8 т | маш.-ч | 4,25 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые до 8 т | маш.-ч | 4,25 | - |

### РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ

### Таблица ГЭСН ПМР 27-12-001	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках

Состав работ:

Для норм 27-12-001-01, 27-12-001-02, с 27-12-001-04 по 27-12-001-06:

01. Срезка растительного слоя. 02. Разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно. 03. Планировка и укатка земляного полотна. 04. Укрепление кюветов щебнем.

Для нормы 27-12-001-03:

01. Срезка растительного слоя. 02. Рыхление грунта. 03. Разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно. 04. Планировка и укатка земляного полотна. 05. Укрепление кюветов щебнем.

Измеритель: 1 км дороги

Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, для категории грунтов:

27-12-001-01	1

27-12-001-02	2

27-12-001-03	3

На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать:

27-12-001-04	к норме 27-12-001-01

27-12-001-05	к норме 27-12-001-02

27-12-001-06	к норме 27-12-001-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-001-01 | 27-12-001-02 | 27-12-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 73,45 | 103,62 | 136,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 54,63 | 56,94 | 62,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,07 | 2,56 | 5,62 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | - | - | 1,4 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 51,3 | 53,12 | 56,09 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 2,07 | 2,55 | 4,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 11 | 11 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-001-04 | 27-12-001-05 | 27-12-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,4 | 1,39 | 1,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,17 | 6,29 | 6,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,29 | 0,35 | 0,78 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | - | - | 0,19 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,7 | 5,76 | 5,8 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 0,29 | 0,35 | 0,59 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-12-002	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок

Состав работ:

01. Разработка и доставка грунта на расстояние до 300 м. 02. Разравнивание и уплотнение грунта. 03. Планировка земляного полотна.

Измеритель: 1000 м3 грунта в плотном теле

Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов:

27-12-002-01	1

27-12-002-02	2

27-12-002-03	3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-002-01 | 27-12-002-02 | 27-12-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,85 | 69,3 | 104,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,39 | 47,1 | 49,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,9 | 7,08 | 7,94 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 15,73 | 18,04 | 19,14 |
| 070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 7 м3 | маш.-ч | 18,92 | 21,2 | 21,2 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,79 | 0,79 | 1,65 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,68 | 0,78 | 1,13 |
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 5,11 | 6,29 | 6,29 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,16 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25 | - | - |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-12-003	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

Состав работ:

01. Россыпь песка. 02. Перемешивание грунта с песком, разравнивание и уплотнение с поливом водой.

Измеритель: 100 м3 песка

27-12-003-01	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5,48 |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7,08 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 110 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-12-004	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см

Состав работ:

Для норм 27-12-004-01, с 27-12-004-03 по 27-12-004-06:

01. Россыпь и разравнивание материала покрытия. 02. Профилирование и планировка материала. 03. Укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону.

Для нормы 27-12-004-02:

01. Россыпь и разравнивание материала покрытия. 02. Профилирование и планировка материала. 03. Прикатка шлака кулачковыми катками. 04. Укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону.

Измеритель: 1 км дороги

Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м:

27-12-004-01	щебеночных

27-12-004-02	шлаковых

27-12-004-03	песчано-гравийных

На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать:

27-12-004-04	к норме 27-12-004-01

27-12-004-05	к норме 27-12-004-02

27-12-004-06	к норме 27-12-004-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-004-01 | 27-12-004-02 | 27-12-004-03 | 27-12-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 184,68 | 47,49 | 184,68 | 12,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 224,22 | 113,63 | 106,11 | 14,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 11,59 | - | - |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 19,36 | - | - | 1,29 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 30,44 | 7,07 | 13,68 | 2,03 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | - | 11,59 | - | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 48,56 | - | 62,24 | 3,24 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 113,43 | 87,78 | 23,94 | 7,52 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 12,43 | 7,19 | 6,25 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | - | - | 960 | - |
| 408-9082 | Щебень 25-70 мм | м3 | 970 | - | - | 65 |
| 408-9083 | Щебень 10-20 мм | м3 | 86 | - | - | 5,7 |
| 408-9084 | Щебень 5-10 мм | м3 | 56 | - | - | 3,7 |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | - | 1210 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 75 | 48,6 | 38 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-004-05 | 27-12-004-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,24 | 12,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,57 | 7,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,77 | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,47 | 0,91 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 0,77 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | + | 4,15 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,85 | 1,6 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,48 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | - | 64 |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 81 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,24 | 2,5 |

### Таблица ГЭСН ПМР 27-12-015 Устройство покрытий из материала (крошка), полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание асфальтобетонной крошки. 02. Профилирование и планировка асфальтобетонной крошки. 03. Укатка.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-12-015-01	Устройство покрытий из материала (крошка), полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см

27-12-015-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-12-015-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-015-01 | 27-12-015-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,68 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 24,52 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,92 | 0,66 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,64 | - |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,3 | 0,69 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 7,66 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| (410-9070) | Материал (крошка), полученный при фрезеровании асфальтобетонного покрытия | м3 | 151,2 | 12,6 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2

1. Общие указания	2

2. Правила исчисления объемов работ	6

3. Коэффициенты к нормам	7

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ	8

ВЯЖУЩИМИ  МАТЕРИАЛАМИ	8

Подраздел 1.1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ	8

ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ	8

Таблица ГЭСН ПМР 27-01-001	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см ………………………………….	8

Таблица ГЭСН ПМР 27-01-002	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси	9

Подраздел 1.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ	9

НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ	9

Таблица ГЭСН ПМР 27-01-003	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	9

Таблица ГЭСН ПМР 27-01-004	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см……………………..	10

РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА	11

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-001	Устройство дренажей	11

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-002	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	11

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-003	Устройство дренажных воронок под обочинами	12

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-004	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи……………………	12

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-005	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона…………	13

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-006	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев…………..	13

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-007	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах………………..	14

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-008	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	14

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-009	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	15

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-010	Установка бортовых камней	15

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП	16

Таблица ГЭСН ПМР 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами	16

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)	17

Подраздел 3.1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ	17

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-001	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований	17

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-002	Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий	18

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-003	Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия…….	20

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-004	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	21

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-005 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью	21

Подраздел 3.2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ	22

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-008	Разборка покрытий и оснований	22

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-009	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования..	23

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-010	Разборка бортовых камней	24

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-011 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных при ширине барабана фрезы 600 – 1300 мм	24

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-012 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных при ширине барабана фрезы 1500 – 2200 мм	25

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-013 Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона дорожных типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 – 2100 мм	25

Таблица ГЭСН ПМР 27-03-014 Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости ИI локальными картами импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм	26

РАЗДЕЛ 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ	28

Подраздел 4.1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ	28

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	28

Подраздел 4.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ	28

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-003	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей………..	28

Подраздел 4.3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	30

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-005	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	30

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-006	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	30

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-007	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	31

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-008	Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ…………………….	32

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-009	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	32

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-010	Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта	33

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-011	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков	33

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-012	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	34

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-013	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2)	34

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-014	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгc/см2)	35

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-015	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью………………	36

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-016	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)	36

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-017	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта	37

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-018 Устройство теплоизоляционного слоя из экструзионных вспененных полистирольных плит «Пеноплэкс» вручную	38

4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ	38

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-021   Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах	38

Таблица ГЭСН ПМР 27-04-022	Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах	38

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ	39

Подраздел 5.1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ	39

Таблица ГЭСН ПМР 27-05-001	Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию…………………………….	39

Таблица ГЭСН ПМР 27-05-002	Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых	40

Таблица ГЭСН ПМР 27-05-003 Устройство покрытий мостовых, тротуаров и площадей из искусственных элементов мощения (тротуарной плитки)	40

Таблица ГЭСН ПМР 27-05-004 Устройство мощения из камня гранитного штучного мелкоразмерного	41

Подраздел 5.2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ	42

Таблица ГЭСН ПМР 27-05-005	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	42

Таблица ГЭСН ПМР 27-05-006 Устройство покрытий мостовых, тротуаров и площадей комплектом оборудования для механизированного мощения тротуарной плиткой по системе фирмы «OPTIMAS»	42

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ	43

Подраздел 6.1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ	43

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-001	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит	43

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-002	Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах	43

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-003	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам	48

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-004	Нормы для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м	48

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-005	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (нормы 01-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой	48

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-006	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата	49

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-007	Устройство швов в бетоне	49

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-008	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	50

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-009	Укладка сетки в дорожное покрытие	50

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-010	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами	51

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-011	Устройство швов расширения	51

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-013	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям………	52

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-014 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100	53

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-015 Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	54

Подраздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ	54

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-016	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона	54

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-017	Устройство оснований городских проездов	57

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-018	Устройство оснований и покрытий из черного щебня	58

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-019	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей	58

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-020	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей………………………………	59

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-021 Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см	61

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-022	Поверхностная обработка органическими вяжущими	62

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-023	Поверхностная обработка с применением мытого щебня	65

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-024	Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий	65

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-025	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами	67

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-026	Розлив вяжущих материалов	68

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-027	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	68

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-028	Распределение порошкообразных добавок	69

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C»	69

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-030 Нормы для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см	70

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-031 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»	71

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-032 Нормы для корректировки таблицы 27-06-31	72

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-033 Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 4500	72

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-034 Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений	73

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-035 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R	74

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-036 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"	74

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-037 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC"	75

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-038 Установка защитных ограждений тротуаров	75

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-039 Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC	76

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-040 Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC	77

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика "TITAN-325"	78

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-043 Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумноминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии	79

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-044 Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER	80

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-045 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000	81

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-046 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000	82

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-047 Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500	84

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-048 Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и ренератора-смесителя	85

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-049 Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной	86

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-050 Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной	86

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-051 Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической	87

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-052 Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля	87

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-053 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и оснований дорожных одежд	87

Таблица ГЭСН ПМР 27-06-066 Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой	88

РАЗДЕЛ 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ	89

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-001	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	89

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-002	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня…………………………………	90

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-003	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	90

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-004	Устройство деревянных тротуаров	91

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-005 Устройство покрытий из тротуарной плитки	91

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-006 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»  малых типоразмеров	92

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-007 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня	92

Таблица ГЭСН ПМР 27-07-008 Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров	93

РАЗДЕЛ 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН	94

Таблица ГЭСН ПМР 27-08-001	Устройство укрепительных полос и укрепление обочин	94

Таблица ГЭСН ПМР 27-08-002	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит	97

Таблица ГЭСН ПМР 27-08-003 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>	97

РАЗДЕЛ 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ	98

Подраздел 9.1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ	98

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-001	Устройство защитных ограждений	98

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-002	Установка барьерного дорожного металлического ограждения	101

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-003	Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам………………………	102

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-004	Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых	103

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-005	Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением	104

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-006	Устройство средств технического регулирования	105

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-007 Установка удерживающих барьерных металлических ограждений	105

Подраздел 9.2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	106

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-008	Установка дорожных знаков безфундаментных	106

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-009	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках…………….	107

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-010	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках	107

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-011	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях	108

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-012	Установка дополнительных щитков	109

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-013	Установка делиниаторов	109

Подраздел 9.3. РАЗМЕТКА	110

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-016	Разметка проезжей части краской	110

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-017	Разметка проезжей части термопластиком	110

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-018	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающми элементами……..	111

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-019	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами…………………………..	112

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-020 Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	112

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-021 Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах	113

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия	113

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-023 Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)	114

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-030 Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей	115

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-031 Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами	115

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-033 Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом фрезерования	115

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-047 Нанесение дорожной разметки краской с применением трафаретов	116

Таблица ГЭСН ПМР 27-09-048 Демаркирование линий дорожной разметки с применением демаркера СМ-300	117

РАЗДЕЛ 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ	117

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-001 Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий	117

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-002	Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки……..	119

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-003	Приготовление полимерно-битумного вяжущего	120

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-004	Приготовление полимерасфальтобетонных смесей	120

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-005	Приготовление черного фракционного щебня	121

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-006	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей	124

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-007	Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере	124

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-008	Приготовление камня	125

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-009 Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen КМА-200	126

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-010 Приготовление битума и битумной эмульсии в установке «ENH ENGINEERING A/S»	127

Таблица ГЭСН ПМР 27-10-011 Приготовление термопластика для нанесения дорожной разметки	127

РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ	128

Таблица ГЭСН ПМР 27-12-001	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках……………………	128

Таблица ГЭСН ПМР 27-12-002	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок……………	129

Таблица ГЭСН ПМР 27-12-003	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог………………………	129

Таблица ГЭСН ПМР 27-12-004	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см……………………………	130

Таблица ГЭСН ПМР 27-12-015 Устройство покрытий из материала (крошка), полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия	131