|  | СВОД ПРАВИЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ СП ПМР 32-110-2023 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ |
|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Тирасполь 2023 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

- Настоящий свод правил разработан на базе методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утверждённых Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 27 августа 2007 года № 492, разработанных на базе нормативных документов Российской Федерации.

- Согласован с Государственными администрациями городов и районов Приднестровской Молдавской Республики: Григориопольского района и г. Григориополь 09.03.2023 г. № 01-12/319; г. Днестровск 10.03.2023г. №359/01-12; Каменского района и г. Каменка 06.03.2023г. №01-28/770; Рыбницкого района и г. Рыбница 26.04.2023г. № 01-13/2496и; г. Бендеры 21.04.2023г. №01-16/1571.

- ПРИНЯТ И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от «____»  _________ 2023 года № ______.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящий нормативный документ (Инструкция) устанавливает порядок определения стоимости работ по содержанию автодорог и дорожных сооружений при оформлении актов выполненных работ.

- Инструкция разработана в ресурсном методе в соответствие с Приказом МЭР ПМР от 19 сентября 2022 года № 1011 «Об утверждении инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом» (САЗ 22-44) в текущей редакции и предназначена для составления актов выполненных работ в ценах текущего периода.

- Положения, приведённые в Инструкции обязательны для использования организациями, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, выполняющими работы по содержанию автодорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики за счёт средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

Нормативные ссылки

|  | Трудовой Кодекс Приднестровской Молдавской Республики |
| --- | --- |
| Закон ПМР от 2 июля 1999 г. № 174-З | Об автомобильных дорогах |
| Закон ПМР от 28 декабря 2001 г. № 79-З-Ш | О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике |
| Закон ПМР от 30 сентября 2000 г. № 344-З | О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе |
| Закон ПМР от 29 ноября 2011 г. № 156-З-V | О налоге на доходы организаций |
| Закон ПМР от 30 сентября 2000 г. № 334-З | О плате за землю |
| Закон ПМР от 29 сентября 2006 г. № 97-З-IV | О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами |
| Приказ МП ПМР от 26 ноября 2002 г. № 1213 | Об утверждении правовых актов в области нормирования и оплаты труда в строительства |
| Приказ МП ПМР от 23 июля 2002 г. № 652 | О нормативной документации в строительстве (в текущей редакции). |
| Приказ МЭР ПМР от 12 января 2019 г. № 20 Приказ МЭР ПМР от 19 сентября 2022 года № 1011 | «Об утверждении и введении в действие государственных элементных сметных норм на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них на территории ПМР» «Об утверждении инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом». |
| Приказ МЭР ПМР от 02 декабря 2010 года № 193 | Об утверждении стандарта бухгалтерского учета № 19 "Вознаграждения работникам" |
| СП ПМР 81-104-2015 | Инструкция по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств |
| ГЭСНпр ПМР 2019-70 | Государственные элементные сметные нормы на перевозку грузов и другие услуги в строительстве на территории Приднестровской Молдавской Республики. |
| ГЭСНс ПМР 2019-71 СП ПМР 81-108-2015 | Государственные элементные сметные нормы на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них в текущей редакции. Сметные нормы на производство строительно-монтажных работ в зимнее время затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- В соответствии со статьёй 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 1999 года № 174-З «Об автомобильных дорогах» (в текущей редакции).

Содержание автомобильной дороги – выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, оценке ее технического состояния, по организации и обеспечению безопасности движения, в том числе по организации и функционированию уличного освещения, а также по зимнему содержанию дороги и её озеленению.

- Источником финансирования работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений являются средства Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, лимит которых определяется в соответствии с утверждёнными Программами развития дорожной отрасли на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетного финансирования, в том числе по кварталам.

- Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются на основе договоров, заключаемых между сторонами на общую сумму запланированных средств. Срок действия договора – один финансовый год.

- Планирование работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляется ежемесячно с составлением Наборов работ по Форме №1. Наборы работ составляются на основании дефектных ведомостей и являются неотъемлемой частью договора. Дефектные ведомости прикладываются к Акту выполненных работ. Номенклатура выполнения работ и их повторяемость в течение календарного года регламентируется в Приложении № 1 к настоящей инструкции.

- Набор работ составляется Исполнителем и согласовывается до 25 числа месяца, предшествующего отчётному месяцу, в уполномоченном исполнительном органе государственной власти, осуществляющем полномочия собственника автомобильной дороги общего пользования. Уполномоченный исполнительный орган государственный власти вправе корректировать Наборы работ, в соответствии с выделенными лимитами финансирования и фактической необходимостью выполнения дорожных работ.

- Оформление актов выполненных работ производится с обязательным учётом фактических объёмов выполненных работ и фактически отработанного времени на основании согласованных Наборов работ.

- Составление акта выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений производится на основании норм времени и расценок, предусмотренных Сборниками Государственных элементных сметных норм для работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики, путём заполнения Формы № 2.

- Исполнитель вправе применять виды и нормы материалов, машин и механизмов, отличные от принятых в сборниках ГЭСН при обосновании изменений, с обеспечением качества работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, определенной законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В случае применения ресурсов и норм, отличных от принятых в сборниках ГЭСН составляется Акт замены (материалов, механизмов) в произвольной форме и согласовывается с уполномоченным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим полномочия собственника автомобильной дороги общего пользования. Акт замены (материалов, механизмов) являются неотъемлемой частью Акта выполненных работ.

- Акт выполненных работ подразделяется на разделы: текущий ремонт, зимнее содержание, озеленение, в том числе по функциональному признаку (значению) автодорог. Все калькуляции и расчёты являются неотъемлемой частью акта выполненных работ.

- Одновременно с актом выполненных работ составляется Справка по Форме №3 на основании, которой производятся расчёты между сторонами договора.

- В случае, если Исполнителем по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим полномочия собственника автомобильной дороги общего пользования, в отчётном месяце выполнены дополнительные объёмы работ, выходящие за рамки утверждённых лимитов финансирования, выполнение которых было продиктовано безотлагательной необходимостью и их невозможно было предусмотреть при составлении набора работ на месяц, составляется Акт незавершённого производства, который идентичен по своей форме Акту выполненных работ.

- Объёмы выполненных работ по Акту незавершённого производства представляются без справки Формы №3 и подлежат приёмке-сдаче в отчётном месяце. Акт незавершённого производства не является основанием для оплаты за выполненные работы в отчётном месяце. Финансирование по принятым объёмам незавершённого производства осуществляется в счёт статьи «содержание дорог» в размерах не более утверждённых лимитов финансирования на текущий финансовый год после подписания Форм №2 и №3.

3.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ

3.1. Определение прямых затрат Исполнителя:

- Стоимость выполненных работ с использованием ручного труда определяется путём перемножения затрат труда на стоимость человеко/часа дорожного рабочего среднего разряда, полученного расчётным путём.

Ор = Тр * Счч				(1)

где Ор – стоимость выполненных работ, руб.

Тр – затраты труда (трудоёмкость), чел/час

Счч – стоимость человеко-часа, руб.

- Затраты труда определяются путём перемножения нормы времени на единицу объёма работ, в соответствии со сборниками Государственных элементных сметных норм для работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики, на объём выполненных работ.

Тр = Н * Vp				(2)

где Н – норма времени на единицу объёма работ, час

Vp – объём работ, (кв.м, км, шт. и т.д.).

- Стоимость человеко/часа определяется в соответствии с Приложением №1 «Инструкция по определению сметных затрат на оплату труда в строительстве» к Приказу Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 19 сентября 2022 года №1011 «Об утверждении Инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом» в текущей редакции.

Расчет стоимости чел/часа по дорожным рабочим производится Исполнителем, исходя из утверждённых штатным расписанием месячных тарифных ставок, и предоставляется в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится предприятие, вместе с актом выполненных работ.

- Размер заработной платы среднего разряда дорожного рабочего рассчитывается Исполнителем в соответствии с Приложением №2 «Инструкция по определению сметных затрат на оплату труда в строительстве» к Приказу Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 19 сентября 2022 года №1011 «Об утверждении Инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом» в текущей редакции.

Средний разряд дорожного рабочего по предприятиям дорожной отрасли рассчитывается на основании актов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них за предшествующий период (отчётный финансовый год).  Пример расчёта представлен в нижеследующей таблице:

Таблица 1

| № строки | Вид работ | Текущий ремонт | Зимнее содержание | Озеленение | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по отрасли, руб. | 16 470 631 | 5 817 902 | 1 322 970 | 23 611 503 |
| 2 | Удельный вес работ, % | 69,8 | 24,6 | 5,6 | 100 |
| 3 | Средний разряд работ, Рс | 2,6 | 2,94 | 2,5 |  |
| 4 | ИТОГО: (строка 2 * строка 3) | 181,48 | 72,32 | 14,0 | 267,8 |
| 5 | Рс (строка 4 : строка 2) |  |  |  | 2,68 |

- Исключен

- Исключен

- Стоимость выполненных работ с использованием строительных машин определяется путём перемножения нормы времени, в соответствии со сборниками Государственных элементных сметных норм для работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики на стоимость машино-часа эксплуатации строительных машин, полученную расчётным путём, и на объём выполненных работ.

Оэ = Н * Смч* Vp 			(6)

где Оэ – стоимость выполненных работ, руб.

Н – норма времени, часов

Смч – стоимость машино-часа, руб.

Vp – объём работ (кв.м, км, шт. и т.д.).

- В столбце 2 «Наименование работ и затрат» Формы № 2 указывается количество разов и проходов механизма (машины).

- Расчёт по определению сметной стоимости 1 машино/часа эксплуатации строительных машин Смч производится в соответствии с СП ПМР 81-104-2015 «Инструкция по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» путём составления калькуляции Форма № 4. Допускается применение нормативов, установленных ведомственными нормативными правовыми актами исполнительного органа государственной власти, осуществляющим реализацию политики в области строительства.

- С целью определения себестоимости единицы продукции, выполненных работ и услуг, а также заготовительной себестоимости материальных ценностей и средств производства по элементам затрат, составляются калькуляции, в которых определяется цена за единицу произведённой продукции (работ).

- Калькуляция на единицу произведённой продукции (работ) включает три основные ресурсные статьи затрат: основная заработная плата рабочих, эксплуатация машин и механизмов, материальные ресурсы Форма № 5.

- Сметная стоимость материалов (грузов) определяется в текущих ценах по товаротранспортным накладным с учетом затрат подрядчика на хранение (заготовительно-складских расходов) и транспортировку их к месту производства работ на основании общих производственных норм расхода материалов. Все затраты подтверждаются документами, расчетами, калькуляциями и оформляются справкой за подписью материально ответственного лица.

- Заготовительно-складские расходы рассчитываются и включаются в расчет стоимости выполненных работ в виде процентной нормы  от стоимости материалов без учета транспортных расходов:

2% - строительные, санитарно-технические и электротехнические материалы, изделия и конструкции включая металлические конструкции;

1,25% - оборудование.

- Стоимость транспортных расходов на автомобильные и тракторные перевозки определяется, в соответствии с положениями и тарифами сборника  ГЭСНпр ПМР 2019-70 «Государственные элементные сметные нормы на перевозку грузов и другие услуги в строительстве на территории ПМР», утвержденного Приказом Министерства экономического развития Приднестровской молдавской Республики от 14 января 2019 года № 24 «Об утверждении и введении в действие государственных элементных сметных норм на перевозку грузов и другие услуги в строительстве на территории Приднестровской Молдавской Республики» в текущей редакции.

- Исключен

- Исполнитель включает материалы в стоимость по акту выполненных работ независимо от того, кто приобретает материалы для выполнения работ Заказчик или Исполнитель.

- Если материалы приобрел Заказчик, он передаёт их по акту Исполнителю с указанием сметной стоимости (сметная стоимость – это цена приобретения плюс транспортные и заготовительно-складские расходы). В таком случае Исполнитель приводит суммы за использованные материалы Заказчика за итогом по акту выполненных работ. К оплате Исполнителю представляется сумма за минусом возврата.

- После включения всех объёмов выполненных работ в соответствующий раздел Акта выполненных работ производится суммирование всех прямых затрат в строку «Итого прямые затраты» Формы № 2.

- После начисления прямых затрат, выделяются ресурсные показатели: затраты труда (чел/час), эксплуатация машин (маш/час), материалы (руб.). Производится их суммирование по столбцам граф 4 и 6, строка материалы суммируется в рублях только по столбцу графы 6.

Пример оформления расчёта прямых затрат, в соответствии с Формой № 2:

Таблица №3

|  | Ссылка на нормы | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб. гр.4*гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Калькуляция № 1 | На ямочный ремонт горячим а/бет. покрытия Н-5см S=1 м2; в том числе: заработная плата эксплуатация машин материалы | кв.м ч/ч. м/час т | 83,2 0,3612*1 0,0602*1 | 219,65 7,49 29,39 182,67 | 18 273 631 2445 15197 |
| 2 | ГЭСНс 70-03-054-01 | Транспортировка асфальта трактором на расстояние 3 км (0,825х9,9)/5=1,63 | т м/ч | 83,2*0,119=9,9 1,63 | 157,68 | 257 |
| 3 | ГЭСНс 70-03-054-01 | Транспортировка битума трактором на расстояние 3 км 0,852х0,024957/0,35/0,605=0,105 | т м/ч | 83,2*0,00032=0,024957 0,1 | 199,7 | 20 |
| 4 | ГЭСНс 71-01-004 | Планировка обочин автогрейдером за 6 проходов 5х0,23х6=6,9 | км м/час | 5 6,9 | 356,35 | 2459 |
| 5 | факт | Перемещение грейдера к месту работы и обратно на 6 км. 12/25=0,5 | км м/час | 12 0,5 | 219,59 | 110 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 21119 |
|  |  | в том числе прямые затраты: |  |  |  |  |
| 01 |  | Затраты труда | ч/час | 30 |  | 631 |
| 02 |  | Эксплуатация машин | м/час | 13,22 |  | 5291 |
| 03 |  | Материалы |  |  |  | 15197 |
| 04 |  | ЕСН | стр. 04*стр.01 | 25% |  | 157,75 |
| 05 |  | Резерв на выплату отпускных работникам | стр. 05*стр.01 | 11,36% |  | 71,68 |
| 06 |  | ЗСР | стр. 06*стр.03 | 2% |  | 304 |
| 07 |  | Перевозка рабочих | Расчет |  |  | 1500 |
| 08 |  | Разъездной характер работ | Расчет |  |  | 800 |
| 09 |  | ИТОГО прямые затраты | стр.01+стр.02+стр.03+стр.04+ стр.05+стр.06+стр.07+с тр.08) |  | 23952 |

- Резерв на выплату отпускных работникам исчисляется в процентах в размере 11,36% (1оклад / 11 месяцев * 1,25*100) и включается в акт выполненных работ ежемесячно в процентном соотношении к сметной заработной плате рабочих строителей, указывается в составе прямых затрат отдельной строкой.

- Единый социальный налог.

Начисляется, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 г. № 344-З «О едином социальном налоге» (в текущей редакции) в процентном соотношении к сметной заработной плате рабочих строителей, указывается в составе прямых затрат отдельной строкой, в размере 25%.

- Перевозка рабочих – расчёт.

Заказчик компенсирует Исполнителю затраты, связанные с перевозкой рабочих к месту производства работ и обратно (служебная развозка сотрудников) на основании фактического пробега транспортного средства, в соответствии с путевыми листами.

Пример расчёта

затрат на перевозку рабочих за (месяц) 20 ___ г.

Таблица №5

| Наименование профессий | Единица измерения | Количество | Тарифная ставка, стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканские автодороги (текущий ремонт) |
| А/м ГАЗ-52: |  |  |  |  |
| стоимость транспортного средства | м/ч | 3 | 180 | 540 |
| заработная плата водителя | м/ч | 3 | 23,23 | 69,69 |
| бензин | л | 36 | 21,5 | 774 |
| смазочные материалы | кг | 0,2 | 11,80 | 2,36 |
| Итого: |  |  |  | 1386,05 |

- Разъездной характер работ – расчёт.

В соответствии со статьёй 129 Трудового Кодекса производится начисление компенсационных и стимулирующих выплат к заработной плате. В соответствии со статьёй 57 Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы), являются обязательными условиями для включения в трудовой договор.

Заказчик возмещает Исполнителю затраты, связанные с компенсационными выплатами в размере 20% от суммы заработной платы за время нахождения работника в пути (за подвижной характер).

Расчет затрат за разъездной характер работ, определяется исходя из трудоемкости выполненных работ (чел/час), в соответствии с Актом выполненных работ.

Пример расчёта

затрат за разъездной характер работ за (месяц) 20 ___ г.

Таблица №7

| Наименование профессий | Количество отработанных чел/час | Стоимость человеко-часа, руб. | Сумма заработной платы, руб., гр.2*гр.3 | Доплата за разъездной характер 20%, 0,20*гр.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республиканские автодороги |
| Текущий ремонт |
| Дорожные рабочие | 47,00 | 29,09 | 1367,23 | 273,45 |
| Механизаторы V р | 49,00 | 42,64 | 2089,36 | 417,87 |
| Механизаторы VI р | 7,00 | 46,58 | 326,06 | 65,21 |
| Водители | 0,00 | 46,58 | 0 | 0,00 |
| Итого | 103,00 |  |  | 757 |

3.2. Начисления на прямые затраты исполнителя

- По каждому из разделов Акта выполненных работ производится расчёт начислений на прямые затраты с суммированием в строку «Итого» Формы № 2.

- При определении стоимости выполненных работ установлены следующие проценты начислений на прямые затраты, входящие в себестоимость произведённых работ:

а) Накладные расходы – сумма средств для возмещения затрат организаций, связанных с созданием общих условий производства, его организацией, управлением и обслуживанием, нормируемые в процентах от прямых затрат, принятых в качестве базы.

Рассчитываются Исполнителем в соответствии  с  Приложением № 3 «Инструкция по расчету накладных расходов при определении стоимости строительства» к Приказу от 19 сентября 2022 года № 1011 «Об утверждении инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом» в текущей редакции, но не более чем норматив, установленный ведомственными нормативными правовыми актами исполнительного органа государственной власти, осуществляющим реализацию политики в области строительства.

Предоставляется на согласование в уполномоченный исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится предприятие и который осуществляет реализацию политики в области дорожного хозяйства 1 раз в год до 25 числа первого месяца начала финансового года

3.3. Расчёт уровня рентабельности (величина сметной прибыли)

- Величина сметной прибыли (СМР) устанавливается и рассчитывается Исполнителем в соответствии с Приложением № 4 «Инструкция по определению величины сметной прибыли при формировании цен на строительную продукцию» к Приказу Министерства экономического развития ПМР от 19 сентября 2022 года №1011 «Об утверждении инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом» в текущей редакции.

- Расчёт предоставляется Исполнителем на согласование в уполномоченный исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится предприятие и который осуществляет реализацию политики в области дорожного хозяйства 1 раз в год до 25 числа первого месяца начала финансового года.

- Начисление суммы по строке СМР производится от итога по строки «Итого с накладными расходами» Формы № 2.

3.4. Определение прочих затрат Исполнителя:

- По каждому из разделов Акта выполненных работ производится расчёт прочих затрат Исполнителя с суммированием в строку «Итого с прочими затратами:» Формы № 2. В том числе: затраты на производство работ в зимнее время (зимнее удорожание) начисляются при выполнении дорожных работ в период с 1 декабря по 5 марта.

Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время  определяются в соответствии с Приложением № 1, СП ПМР 81-108-2015 «Сметные нормы на производство строительно-монтажных работ в зимнее время»

- Земельный налог.

Производится расчёт коэффициента земельного налога по формуле:

Кз = СУММ (Пi * Сi): ППГ						(13)

где i – земельный участок, находящийся в пользовании (i = 1,2,3...n);

П – площадь земельного участка, находящегося в землепользовании, в метрах квадратных, согласно Акта на землепользование;

С – ставка земельного налога, в рублях за 1 квадратный метр в год, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О плате за землю» (в текущей редакции);

ППГ – сумма прямых затрат предыдущего финансового года в рублях, в соответствии с актами выполненных работ;

Расчёт коэффициента, предоставляется Исполнителем в уполномоченный исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится предприятие и который осуществляет реализацию политики в области дорожного хозяйства 1 раз в год до 25 числа первого месяца начала финансового года.

Сумма земельного налога, определяется по формуле:

Н = ПОП * Кз								(14)

где Н – сумма земельного налога, компенсируемая Заказчиком в отчётном периоде, в рублях;

ПОП – сумма прямых затрат, определённая в текущем акте выполненных работ в рублях.

- Загрязнение окружающей среды.

Производится расчёт коэффициента компенсации за загрязнение окружающей среды по формуле:

Ко = По :  ППГ							(15)

где По – суммированный платеж за загрязнение окружающей среды, рассчитанный к уплате в отчётном финансовом году, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (в текущей редакции);

ППГ – сумма прямых затрат предыдущего финансового года в рублях, в соответствии с актами выполненных работ.

Расчёт коэффициента предоставляется Исполнителем в уполномоченный исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится предприятие и который осуществляет реализацию политики в области дорожного хозяйства 1 раз в год до 25 числа первого месяца начала финансового года.

Сумма платежа за загрязнение окружающей среды, определяется по формуле:

О = ПОП * Ко								(16)

где О – сумма платежа, компенсируемая Заказчиком в отчётном периоде в рублях;

ПОП – сумма прямых затрат, определённая в текущем акте выполненных работ в рублях.

- После определения суммы прочих затрат производится их суммирование со строкой «Итого СМР» Формы № 2. Полученная сумма отражается в строке «Всего по разделу», отражается в соответствующей ячейке Формы № 3.

Форма №1

Приложение № __

к договору от _______ № _____

СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДАЮ:

_____________________					____________________

_____________________					____________________

(Должность, Ф.И.О. ответственного				(Должность, Ф.И.О. ответственного

представителя Исполнителя)					представителя Заказчика)

Набор работ по содержанию дорог

на __________ месяц 20 ___ г.

_________________________

(наименование предприятия)

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ | Ориентировочная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

Составил:					должность, Ф.И.О. составителя расчётов

Форма №2

Заказчик: _______________

Исполнитель:____________

Вид работ: Содержание дорог

А К Т

приемки выполненных работ за (месяц) 20___ г.

| № стр. | Ссылка на нормы | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб. гр.4*гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |
|  |  | в том числе прямые затраты: |  |  |  |  |
| 01 |  | Заработная плата: |  | руб |  |  |
| 02 |  | Эксплуатация машин: |  | руб |  |  |
| 03 |  | Материалы: |  | руб |  |  |
| 04 |  | ЕСН 25% | 25% |  |  | 25%х стр. 01 |
| 05 |  | Резерв на выплату отпускных работникам | 11,36% |  |  | 11,36% х стр.01 |
| 06 |  | ЗСР | 2 (1,25)% |  |  | 2 (1,25)% х стр.03 |
| 07 | Расчет №2 | Перевозка рабочих |  |  |  |  |
|  |  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |
| 08 | Расчет №1 | Разъездной характер работ |  |  |  |  |
| 09 |  | Итого прямые затраты (стр.01+стр.02+стр.03+стр.04+стр.05+стр.06+стр.07+с тр.08) |  |  |  |  |
|  |  | Начисления на прямые затраты: |  |  |  |  |
| 10 |  | Накладные расходы | 20,62% |  |  | 20,62%х стр.09 |
| 11 |  | ИТОГО: (стр.09+стр.10) |  |  |  |  |
| 12 |  | СМР | 12,46% |  |  | 12,46%хстр.11 |
| 13 |  | ИТОГО с СМР: (стр.11+стр.12) |  |  |  |  |
| 14 |  | Прочие затраты: (стр.15+стр.16+стр.17) |  |  |  |  |
| 15 |  | Зимнее удорожание | 1,54% |  |  | 1,54%хстр.13 |
| 16 |  | Земельный налог К= | 0,010 |  |  | 0,010 хстр.13 |
| 17 |  | Загрязнение окружающей среды К= | 0,004 |  |  | 0,004 хстр.13 |
| 18 |  | ИТОГО с прочими затратами (стр.13+стр.14) |  |  |  |  |
| 19 |  | ВСЕГО по тек.рем. респуб. а/д: (стр.18) |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по содержанию а/дорог |  |  |  |  |
|  |  | Справочно стоимость материалов заказчика |  |  |  |  |

Составил 						(подпись) Ф.И.О.

Проверил 						(подпись) Ф.И.О.

Объёмы работ подтверждены:

Должность, наименование предприятия (организации)			(подпись) Ф.И.О.

Согласовано:

Должность куратора								(подпись) Ф.И.О

Форма № 3

С П Р А В К А

о выполнении работ по содержанию дорог общего пользования

за ___________ месяц 20____ года

Заказчик: ___________________

наименование предприятия

Исполнитель: _________________

Плательщик: _________________

Договор № ___ от ____________

| Автодороги, (улицы) | Выполнено работ (руб.) |
| --- | --- |
|  | С начала года | За отчетный месяц |
|  | Всего | Текущий ремонт | Зимнее содержание | Озеленение | Всего | Текущий ремонт | Зимнее содержание | Озеленение |
| Магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканские (общегородские) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик				(подпись, печать)			Ф.И.О., должность

Исполнитель				(подпись, печать)			Ф.И.О., должность

Плательщик				(подпись, печать)			Ф.И.О.,должность

Форма №4

Утверждаю:

Главный инженер

________________________

(наименование предприятия)

________________________

подпись (Ф.И.О.)

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

определения сметной стоимости 1 машино-часа эксплуатации строительных машин

| Материалы: |
| --- |
| Наименование, марка | Стоимость единицы |
|  | руб. |

| Отраслевой код | Наименование машин | Амортизационные отчисления на полное восстановление | Затраты на оплату труда рабочих, управляющих машиной (машинисты, водители) | Затраты на энергоносители | Затраты на смазочные материалы | Затраты на охлаждающую и гидравлическую жидкость | Затраты на выполнение всех видов ремонта машин, их техническое обслуживание и диагностирование | Затраты на быстроизнашивающиеся части | Всего стоимость 1 м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет составил:

Должность _____________ Ф.И.О

(подпись)

Форма №5

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

на единицу произведённой продукции (работ)

| № п/п | Наименование | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Цена ед.изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) затраты труда |  |  |  |  |  |
|  | б) заработная плата |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 2. | Эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 3. | Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |

Приложение №1

Номенклатура выполнения работ и их повторяемость в течение календарного года при содержании автодорог

|  | Наименование видов работ | Повторяемость работ в году (раз) |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Земляное полотно |  |
|  | ОБОЧИНЫ |  |
| 1. | Подсыпка обочин на отдельных участках с разработкой грунта бульдозером | По натурным данным |
| 1.1. | Подсыпка обочин бульдозером с перемещением до 20 м | - ** - |
| 1.2. | Разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 20 м | - ** - |
| 1.3. | Уплотнение грунта катком на пневмоходу при шести проходах по одному следу | - ** - |
| 1.4. | Планировка грунта в резерве бульдозером | - ** - |
| 2. | Подсыпка обочин с подвозкой грунта автосамосвалом | - ** - |
| 2.1. | Подвозка грунта автосамосвалом, дальность возки 10 км | - ** - |
| 2.2. | Разработка грунта экскаватором (емкость ковша 0,25 м3) с погрузкой в автосамосвалы | - ** - |
| 2.3. | Разравнивание грунта автогрейдером за 3 прохода | - ** - |
| 2.4. | Уплотнение грунта прицепным катком при 6 проходах по одному следу (длина гона 200 м) | - ** - |
| 3. | Подсыпка обочин автогрейдером | - ** - |
| 3.1. | Подсыпка обочин автогрейдером с перемещением грунта из резерва до 10 м с учетом разравнивания на обочине | - ** - |
| 3.2. | Уплотнение грунта прицепным катком при 6 проходах по одному следу (длина гона более 300 м) | - ** - |
| 4. | Срезка и планировка обочин на отдельных участках |  |
| 4.1. | Срезка и планировка обочин на отдельных участках при 3 проходах автогрейдером | 2 |
| 5. | Укрепление обочин щебнем |  |
| 5.1. | Подвозка материалов на расстояние до 10 км | По натурным данным |
| 5.2. | Распределение материала автогрейдером за 4 прохода | - ** - |
| 5.3. | Уплотнение прицепным катком при 6 проходах по одному следу (длина гона более 300 м) | - ** - |
| 5.4. | Утюжка обочин автогрейдером за 2 прохода (2 обочины) | 15 |
| 5.5. | Скашивание травы на обочинах косилкой за 1 проход (2 обочины) | 6 |
| .6. | Покос травы на обочинах вручную | 6 |
| 5.7. | Откидывание травы вручную на обрез со складированием после скашивания | 6 |
| 5.8. | Уборка мусора с обочин вручную (2 обочины) | 30 |
|  | ОТКОСЫ |  |
| 6. | Планировка откосов насыпей и выемок автогрейдером (длина откоса Н=2 м) | 2 |
| 7. | Планировка откосов насыпей и выемок вручную | 2 |
| 8. | Исправление отдельных мелких повреждений откосов земполотна | 2 |
| 8.1. | Подсыпка поврежденных мест грунтом вручную с перекидкой (Н-100 мм) | По натурным данным |
| 8.2. | Уплотнение грунта вручную | - ** - |
| 9. | Уплотнение откосов засевом трав | - ** - |
| 9.1. | Засев откосов травами с приготовлением смеси семян. Заделка высеянных семян граблями, уплотнение плоскими тромбовками | 2 |
| 9.2. | Поливка засеянной площади из шланга поливомоечной машины | 1 |
| 10. | Уборка мусора и отдельных предметов с откосов (2 откоса) | 15 |
| 11. | Покос травы на откосах механизированным способом за один проход (2 прохода) | 6 |
| 12. | Покос травы на откосах вручную | 6 |
| 13. | Откидывание травы вручную на обрез со складированием | 6 |
| 14. | Посев травы на откосах вручную (площадью 1000 м2) | 1 |
|  | РЕЗЕРВЫ |  |
| 15. | Ремонтная планировка поверхности резерва за один проход бульдозером | 2 |
| 16. | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м с разравниванием при ликвидации размывов резерва | По натурным данным |
| 17. | Уплотнение грунта вручную (Н=0,2 м) | - ** - |
| 18. | Утюжка резерва автогрейдером за 3 прохода ( 2 резерва) | 2 |
| 19. | Уборка мусора и отдельных предметов с двух резервов | 15 |
| 20. | Покос травы в резерве механизированным способом за 1 проход (2 резерва) | 15 |
| 21. | Покос травы в резервах вручную | 15 |
| 22. | Откидывание травы вручную после скашивания | 15 |
| 23. | Вырубка кустарников в резервах вручную | 3 |
|  | ВОДООТВОД |  |
| 24. | Восстановление профиля канавы вручную |  |
| 24.1. | Восстановление профиля канавы вручную (частичное) | 2 |
| 24.2. | Восстановление профиля канавы вручную (полное) | 2 |
| 25. | Восстановление профиля канавы автогрейдером за 2 прохода | 2 |
| 26. | Заделка трещин лотков и перепадов цементным раствором | 2 |
| 27. | Подсыпка размытых мест у ж/б лотков и перепадов грунтом, при глубине размыва до 10 см | 2 |
| 28. | Уплотнение грунта вручную при устранении размывов у лотков и перепадов | 2 |
| 29. | Мелкий ремонт и очистка дренажных устройств | 4 |
| 30. | Очистка засоренных лотков от наносного грунта вручную при одной перекидке (2 гр. Грунта и толщине разравниваемого слоя до 5 см) | 3 |
| 31. | Скашивание травы вручную в водоотводных канавах | 15 |
| 32. | Откидывание травы вручную на обрез со складированием | 15 |
|  | ПОЛОСА ОТВОДА |  |
| 33. | Очистка полосы отвода от мусора | 15 |
| 34. | Планировка полосы отвода автогрейдером | 3 |
| 35. | Профилировка летних путей | 8 |
| 36. | Разработка и погрузка грунта 2 группы экскаватором (емкость ковша 0,25 м3) при ликвидации обвалов, оползней | По натурным данным |
| 37. | Грубая планировка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 20 м | - ** - |
| 38. | Уход за земляным полотном с устройством воронок и канавок (для предупреждения от переувлажнения) | 2 |
|  | 2. ПОКРЫТИЯ |  |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |
| 39. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя до 50 мм вручную | 1,5% от общей площади |
| 40. | Уплотнение асфальтобетонного покрытия самоходными катками 10 проходами по одному следу | - ** - |
| 41. | Ремонт асфальтобетонного покрытия (наплывы, волнообразования, просадки, бугры, колеи) при помощи асфальторазогревателей | - ** - |
| 42. | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой | - ** - |
| 43. | Россыпь и наметание каменной мелочи механической щеткой при потении асфальтобетонного покрытия | 8 |
| 44. | Россыпь и наметание каменной мелочи вручную при потении асфальтобетонного покрытия | 8 |
| 45. | Очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи КДМ-130 | 8 |
| 46. | Уборка различных предметов и мусора с проезжей части автодорог вручную | 12 |
| 47. | Укладка асфальтобетонного покрытия автогрейдером на отдельных небольших по протяженности участках дороги |  |
| 48. | Очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи вручную | 8 |
| 49. | Замена отдельных бортовых камней (из бетона) | По натурному обмеру |
| 49.1. | Разборка бортовых камней | По натурному обмеру |
| 49.2. | Установка бортовых камней | - ** - |
|  | ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |
| 50. | Ямочный цементобетонного покрытия с применением цементобетона при площади выбоин 1м2 и глубине выбоин 100 мм, вручную | 1,5 – 2,0% от площади |
| 51. | Уход за бетоном с засыпкой песком и очисткой от него бетонной поверхности | - ** - |
| 52. | Поливка водой песчаного слоя при уходе за цементобетонным покрытием | - ** - |
| 53. | Ремонт швов и трещин в цементобетонном покрытии с заполнением швов битумной мастикой, лейкой | 1,5 – 2,0% от общей протяженности |
| 54. | Очистка цементобетонного покрытия от пыли и грязи механической щеткой | 8 |
| 55. | Уборка мусора и различных предметов с проезжей части дорог, вручную | 12 |
|  | ЧЕРНОЕ ГРАВИЙНОЕ И ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ |  |
| 56. | Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущим материалом (толщина 50 мм), вручную | 1,5% от общего объема |
| 57. | Уплотнение отремонтированного моста катками весом 5-6 тонн восьмью проходами по одному следу | - ** - |
| 58. | Восстановление слоя износа покрытия из черного щебня (частичное) | По факту 1 раз |
| 58.1. | Розлив битума автогудронатором | - ** - |
| 58.2. | Россыпь черного клинца по проезжей части автосамосвалами веером | - ** - |
| 59. | Уплотнение черного клинца катком весом 5 тонн восьмью проходами по одному следу | - ** - |
| 60. | Россыпь и наметание каменной мелочи на покрытие при его потении |  |
| 60.1. | Вручную | 8 |
| 60.2. | Каменной щеткой | 8 |
| 61. | Очистка черного щебеночного покрытия от пыли и грязи механической щеткой | 8 |
| 62. | Очистка черного щебеночного покрытия от пыли и грязи вручную | 8 |
| 63. | Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную | 12 |
|  | ГРАВИЙНЫЕ И ЩЕБЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ |  |
| 64. | Ремонтное профилирование гравийных (щебеночных дорог) автогрейдером | 13 |
| 65. | Ремонтное профилирование гравийных (щебеночных дорог) прицепным грейдером | 13 |
| 66. | Ямочный ремонт гравийных покрытий с разравниванием материала вручную | 25% от общей площади |
| 67. | Ямочный ремонт щебеночного покрытия (с разравниванием материала автогрейдером) | - ** - |
| 68. | Обеспыливание гравийных (щебеночных) покрытий поливомоечной машиной | 12 |
| 69. | Исправление пучинистых мест, слоя износа (небольших) площадей с добавлением материала автогрейдером | По факту |
| 70. | Уборка мусора и различных предметов с проезжей части | 12 |
|  | ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ |  |
| 71. | Ремонтное профилирование грунтовых, грунтовых – улучшенных дорого при одном проходе по следу | 12 |
| 72. | Обеспыливание грунтовых дорог с поливкой водой | 10 |
|  | 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |
| 73. | Исправление поврежденных ж/б перильных ограждений мостов | По натурным данным |
| 74. | Изготовление и установка ж/б стоек поврежденного перильного ограждения | - ** - |
| 75. | Окраска перил ж/б моста (2 раза) | 3 |
| 76. | Ремонт поврежденных ж/б труб | По натурным данным |
| 77. | Очистка поверхностей ж/б мостов и труб от грязи и наносов | 6 |
| 78. | Побелка оголовков труб | 3 |
| 79. | Очистка перил мостов от грязи (мойка) | 9 |
| 80. | Ремонт оголовков труб | По натурным данным |
| 81. | Ремонт укрепления откосов и конусов у труб и мостов | - ** - |
| 82. | Ремонт стыков ж/б труб | - ** - |
| 83. | Ремонт монолитных устоев моста | - ** - |
| 84. | Планировка мостов вручную | - ** - |
| 85. | Текущий осмотр мостов | 1 раз в год |
| 86. | Ремонт перил деревянных мостов | По натурным данным |
| 87. | Окраска деревянных перил | 3 раза |
| 88. | Ремонт поврежденной штукатурки ж/б мостов | По натурным данным |
| 89. | Окраска металлических пролетных частей мостов | 2 раза |
|  | 5. СРЕДСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКИ ПУТИ |  |
|  | ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ |  |
| 90. | Очистка дорожных знаков от пыли и грязи (сухая чистка) | 9 |
| 91. | Очистка дорожных знаков и указателей (водой) | 9 |
| 92. | Окраска стоек и надземной части фундаментов дорожных знаков и указателей | 4 |
| 93. | Установка недостающих указательных, запрещающих, предупреждающих, предписывающих дорожных знаков на ж/б стойках | По натурным данным |
| 94. | Установка недостающих километровых знаков на ж/б стойках | - ** - |
| 95. | Установка недостающих маршрутных схем на двух столбах | - ** - |
| 96. | Окраска километровых знаков с внешней стороны | 2 |
| 97. | Окраска металлических щитов дорожных знаков (указательных, запрещающих, предупреждающих, предписывающих) с внешней стороны | 2 |
| 98. | Снятие устаревшего и замена на новый дорожного знака крепящегося 1 болтом | По натурным данным |
| 99. | Снятие устаревшего и замена на новый дорожного знака крепящегося 4 болтами | По натурным данным |
| 100. | Наклейка букв, цифр, каймы на знаки из светоотражающей фольги | - ** - |
| 101. | Нанесение букв и цифр на дорожные знаки под трафарет | - ** - |
|  | СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ |  |
| 102. | Замена старых сигнальных столбиков | - ** - |
| 103. | Установка недостающих сигнальных столбиков и уборка поврежденных | - ** - |
| 104. | Наклейка светоотражающей пленки на сигнальные столбики | - ** - |
| 105. | Окраска сигнальных столбиков | - ** - |
| 106. | Очистка от пыли и грязи (сухая) сигнальных столбиков | 8 |
| 107. | Мойка сигнальных столбиков водой | 8 |
|  | ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ |  |
| 108. | Частичная замена поврежденного железобетонного криволинейного бруса | По натурным данным |
| 109. | Частичная замена поврежденного металлического бруса | - ** - |
| 110. | Исправление повреждений тросового ограждения | - ** - |
| 111. | Исправление повреждений криволинейного железобетонного бруса | - ** - |
| 112. | Окраска криволинейного бруса | 2 |
| 113. | Очистка криволинейных брусьев и тросового ограждения (сухим способом) | 6 |
| 114. | Очистка криволинейных брусьев и тросового ограждения водой | 6 |
|  | АВТОПАВИЛЬОНЫ |  |
| 115. | Восстановление штукатурки и облицовки в отдельных местах | По натурным данным |
| 116. | Покраска автопавильонов краскопультом | 2 |
| 117. | Побелка автопавильонов вручную | 3 |
| 118. | Уборка автопавильонов от мусора | 62 |
|  | БЕСЕДКИ И КОЛОДЦЫ |  |
| 119. | Очистка колодца и уборка мусора вокруг него | 62 |
| 120. | Мелкий ремонт и покраска колодцев | 2 |
| 121. | Мелкий ремонт и покраска беседок | 2 |
|  | СКАМЕЙКИ |  |
| 122. | Окраска скамеек за 2 раза | 2 |
| 123. | Замена столов и скамеек | По натурным данным |
|  | ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА И СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТА |  |
| 124. | Уборка площадок вручную | 62 |
| 125. | Побелка бордюров у площадок | 8 |
| 126. | Механизированная уборка площадок и стоянок | 16 |
|  | 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |
|  | ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ |  |
| 127. | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли 0,5 х 0,4 м | 1 |
| 128. | Посадка деревьев с комом и внесение удобрений в естественный грунт | 1 |
| 129. | При посадке деревьев с комом, внесение удобрений в естественный грунт | 1 |
| 130. | Уход за деревьями и кустарниками | 1 |
| 131. | Полив зеленых насаждений поливомоечной машиной | 6 |
| 132. | Полив зеленых насаждений из ведер вручную | 6 |
| 133. | Прополка и рыхление лунок и канавок | 3 |
| 134. | Вспашка почвы трактором | 1 |
| 135. | Обкопка деревьев | 1 |
| 136. | Обрезка крон деревьев при диаметре ствола до 100 мм | 3 |
| 137. | Обрезка крон деревьев при диаметре ствола до 200 мм | 3 |
| 138. | Вырезка сухих сучьев диаметром до 200 мм | 3 |
| 139. | Вырезка сухих сучьев диаметром до 400 мм | 3 |
| 140. | Удаление порослей | 3 |
|  | ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ |  |
| 141. | Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом (лиственные породы) | 1 |
| 142. | Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом (хвойные породы) | 1 |
| 143. | Подготовка посадочных мест для лиственных пород вручную | 1 |
| 144. | Подготовка посадочных мест для хвойных пород вручную | 1 |
| 145. | Посадка деревьев-саженцев лиственных пород в ямы размером 0,7 м х 0,7 м | 2 |
| 146. | Посадка деревьев-саженцев хвойных пород в ямы размером 1,0 м х 0,8 м | 1 |
| 147. | Уход за саженцами деревьев и кустарников | 2 |
| 148. | Копание ям ямокопателем (до 1м глубины) | 1 |
| 149. | Копание ям вручную глубиной до 1 м (грунт 2 группы) | 1 |
|  | КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ |  |
| 150. | Подготовка посадочных мест для кустарников в грунт | 1 |
| 151. | Подготовка посадочных мест для кустарников в грунт механизированным способом | 1 |
| 152. | Подготовка посадочных мест для кустарников в грунт вручную | 1 |
| 153. | Посадка кустарников-саженцев в грунт в ямы размером 0,5 м х 0,5 м | 1 |
| 154. | Прореживание одиночных кустарников | 3 |
| 155. | Очистка участка от тонкомерного леса вручную | 1 |
|  | ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ |  |
| 156. | Подготовка посадочных мест для живой изгороди однорядной, вручную | 1 |
| 157. | Подготовка кустарников-саженцев в живую изгородь | 1 |
| 158. | Уход за живой изгородью | 1 |
|  | ГАЗОНЫ |  |
| 159. | Посев газонов луговых, вручную | 1 |
| 160. | Прополка газонов | 6 |
| 161. | Выкашивание газонов тракторной косилкой | 6 |
| 162. | Поливка газонов из шланга поливомоечной машины | 10 |
|  | ЦВЕТНИКИ |  |
| 163. | Восстановление цветников | 1 |
| 164. | Засев цветников семенами вручную | 1 |
| 165. | Посадка рассады на цветниках | 1 |
| 166. | Поливка цветников из ведер | 12 |
| 167. | Поливка цветников из шланга поливомоечной машины | 12 |
| 168. | Уборка цветников (удаление однолетних растений, разравнивание грунта) | 3 |
|  | 6. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |
|  | ОБОЧИНЫ |  |
| 169. | Уборка снежных валов с обочин автогрейдером за 1 проход | 34 |
| 170. | Уборка снежных валов с обочин бульдозером. Толщина снежного покрова до 1000 мм | 34 |
| 171. | Уборка снежного вала с обочин плужным снегоочистителем за один проход (толщина слоя снега 300 мм) | 34 |
| 172. | Уборка снега с откосов автогрейдером за два прохода | 34 |
| 173. | Пропуск воды по канавам и другим водоотводным сооружениям с очисткой от снега и льда | 4 |
|  | ПОЛОСА ОТВОДА |  |
| 174. | Установка кольев и планочных щитов | 1 |
| 175. | Перестановка щитов при глубине отрывки до 0,6 м (снятие) | 4 |
|  | ПОКРЫТИЕ |  |
| 176. | Патрульная очистка проезжей части от снега машиной КДМ-130 | 34 |
| 177. | Удаление разрыхленного снега за бровку земполотна автогрейдером | 34 |
| 178. | Россыпь противогололедного материала машиной КДМ-130 | 34 |
| 179. | Очистка проезжей части дорог от снега бульдозером | 34 |
| 180. | Разбрасывание снежных валов у тумб, мостов с откидкой снега на расстояние до 3 м вручную | 34 |
| 181. | Очистка автобусных остановок от снега вручную (разбрасывание снега до 3 м) | 34 |
| 182. | Очистка покрытия и обочин автомобильных дорог от снега роторным снегоочистителем | 34 |
| 183. | Очистка тротуаров от снега вручную с отбрасыванием его до 3 м | 34 |
| 184. | Сколка льда на проезжей части и обочинах вручную | 34 |
| 185. | Очистка отверстий труб от снега и льда с откидкой на расстояние до 3 метров | 34 |
| 186. | Очистка снежных заносов бульдозером | 34 |
| 187. | Россыпь противогололедного материала вручную | 34 |