Приложение

к приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от __ _________ 2023 года №___

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

# НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

# ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЭСНс 81-07-02-2022

# Сборник 2. Технические средства регулирования дорожного движения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ведомственные нормы времени предназначаются для нормирования труда рабочих, занятых выполнением работ по установке и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения в специализированных монтажных и дорожных строительных и эксплуатационных управлениях (участках) Приднестровской Молдавской Республики.

Кроме того, данные нормы времени могут быть использованы для определения трудоемкости работ, планирования численности рабочих и установления нормированных заданий.

1.2. В основу разработки сборника положены:

а) результаты фотохронометражных наблюдений и технические расчеты;

б) технические характеристики оборудования, машин и механизмов;

в) результаты анализа организации труда и его нормирования в специализированных монтажно-эксплуатационных подразделениях органов внутренних дел;

г) предложения и замечания, полученные от коллективов специализированных монтажно-эксплуатационных подразделений;

д) сборник нормативных документов, регламентирующих деятельность специализированных монтажно-эксплуатационных подразделений по установке, эксплуатации и внедрению технических средств регулирования дорожного движения;

е) методические рекомендации по разработке нормативных материалов по труду.

1.3. Выполнение работ рабочими не тех разрядов, которые указаны в настоящем сборнике, не может служить основанием для каких-либо изменений настоящих норм времени.

1.4. Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, повышаются на 4; 8; 12 процентов, а на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда на 16; 20; 24 процента на основании решения аттестационной комиссии, в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2013 года № 281 «Об утверждении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» (САЗ 13-46) в текущей редакции.

1.5. Нормами учтено время на выполнение подготовительно-заключительной работы, отдых и личные надобности, а также время на получение и подноску к месту работы инструментов и приспособлений, на переходы в пределах объекта, связанные с переменой рабочих мест, на заправку и точку инструментов в процессе работы, на содержание в порядке приспособлений и механизмов, а также на получение заданий и сдачу выполненных работ мастеру.

1.6. Нормами учтено время на маневрирование специальных автомобилей и машин, а также на установку и снятие дополнительных опор телескопической автовышки.

1.7. Нормами не учтены затраты времени на переезды рабочих до объекта и обратно, а также между объектами в течение смены. Данные затраты времени следует нормировать дополнительно.

1.8. В сборнике приводятся нормы времени на наиболее распространенные в специализированных монтажно-эксплуатационных подразделениях виды работ. Для нормирования работ, не вошедших в настоящий сборник, следует руководствоваться соответствующими Сборниками ГЭСН на монтажные и ремонтно-строительные работы, или разрабатывать локальные технически обоснованные нормы времени.

1.9. При установке, демонтаже и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения в зависимости от вида работ, применяются машины и механизмы.  Труд механизаторов, занятых на них, следует оплачивать отдельно.

1.10. В случаях, когда работы выполняются на одной половине дороги при систематическом движении транспорта по другой, к нормам времени применяются коэффициент - 1,2 (ОЧ-2).

1.11. При работах, которые производятся на высоте свыше 5 м от уровня земли, к нормам времени следует применять поправочные коэффициенты:

от 5 до 8 м - 1,05 (ОЧ-З);

от 8 до 15 м - 1,1, (ОЧ-4).

1.12. При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям (невозможно), если это связано с ограничением действия рабочих специальными требованиями техники безопасности, к нормам времени следует применять поправочный коэффициент - 1,2 (ОЧ-5).

1.13. При необходимости по условиям производства работ и требованиями техники безопасности к нормам времени настоящего сборника на установку и снятие ограждения рабочих мест добавлять Н.вр. 0,1 чел.-ч слесаря строительного 2 разр..

1.14. Приведенные в параграфах пределы числовых показателей, в которых указано "до", следует понимать включительно.

### 2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

### 2.1. Монтажные работы

### 2.1.1. Монтаж объемных дорожных знаков

Измеритель: 1 знак

2.1.1.1. На опоре городского освещения

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	4	разр.	-	1

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	3	разр.	-	2

| N | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | чел.-ч | 3,8 |
| 1 | Обследование места установки знака в соответствии с заданием ГАИ | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Определение способа крепления знака | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | Подборка хомутов и болтов с гайками | чел.-ч | 0,1 |
| 4 | Установка кронштейна на опоре на двух хомутах | чел.-ч | 0,95 |
| 5 | Установка хомута на опоре | чел.-ч | 0,12 |
| 6 | Установка знака на кронштейне | чел.-ч | 0,35 |
| 7 | Установка знака на опоре с креплением хомутом | чел.-ч | 0,24 |
| 8 | Открывание дорожного знака | чел.-ч | 0,05 |
| 9 | Ввертывание электроламп в патроны | чел.-ч | 0,1 |
| 10 | Прокладка кабеля по опоре и кронштейну с закреплением (на 10 м) | чел.-ч | 0,65 |
| 11 | Разделка концов кабеля с зачисткой изоляции, заделка концов изолентой | чел.-ч | 0,3 |
| 12 | Ввод кабеля в знак с подключением концов к клеммам | чел.-ч | 0,2 |
| 13 | Закрывание дорожного знака | чел.-ч | 0,05 |
| 14 | Присоединение кабеля к электросети | чел.-ч | 0,17 |
| 15 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 16 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 3,8 |

2.1.1.2. На стойке

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм. | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование места установки знака в соответствии с заданием ГАИ | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Подготовка площадки | чел.-ч | 0,15 |
| 3 | Рытье (бурение) ямы под стойку | чел.-ч | - |
| 4 | Бетонирование стойки | чел.-ч | 1,4 |
| 5 | Рытье траншеи от знака до источника электропитания городского освещения | чел.-ч | - |
| 6 | Установка знака на стойке с креплением хомутом | чел.-ч | 0,16 |
| 7 | Прокладка кабеля по траншее в металлических трубах с изгибами (на 10 м) | чел.-ч | 1 |
| 8 | Разделка концов кабеля с зачисткой изоляции | чел.-ч | 0,18 |
| 9 | Открывание знака | чел.-ч | 0,05 |
| 10 | Ввод кабеля в знак с подключением | чел.-ч | 0,15 |
| 11 | Ввертывание электроламп в патроны | чел.-ч | 0,1 |
| 12 | Закрывание знака | чел.-ч | 0,05 |
| 13 | Установка стойки, засыпка грунтом, трамбовка | чел.-ч | 0,31 |
| 14 | Подключение кабеля к электросети | чел.-ч | 0,27 |
| 15 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 16 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 4,3 |

2.1.1.3. На растяжке

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование места установки знака в соответствии с заданием ГАИ | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Определение способа крепления растяжки | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | Устройство растяжки | чел.-ч | 1,3 |
| 4 | Монтаж специального крепления из стальной полосы 303 мм к знаку | чел.-ч | 0,3 |
| 5 | Закрепление знака на растяжке болтами | чел.-ч | 0,49 |
| 6 | Прокладка кабеля на скобах по растяжке от знака до линии электропитания (на 10 м) | чел.-ч | 0,76 |
| 7 | Разделка концов кабеля, зачистка и изолирование изоляционной лентой | чел.-ч | 0,18 |
| 8 | Открывание знака | чел.-ч | 0,05 |
| 9 | Ввод кабеля в знак с подключением | чел.-ч | 0,3 |
| 10 | Ввертывание электроламп в патроны | чел.-ч | 0,1 |
| 11 | Закрывание знака | чел.-ч | 0,05 |
| 12 | Подключение кабеля к линии электропитания | чел.-ч | 0,27 |
| 13 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
|  | Итого: | чел.-ч | 4,3 |

### 2.1.2 Монтаж плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью.

| Электрослесарь строительный | 3 | разр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2.1. На опоре городского освещения

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование места установки знака в соответствии с заданием ГАИ | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Определение способа крепления | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | Подборка хомутов и болтов с гайками | чел.-ч | 0,1 |
| 4 | Установка кронштейна на опоре на двух хомутах | чел.-ч | 1,1 |
| 5 | Установка знака на кронштейне | чел.-ч | 0,42 |
| 6 | Установка знака на опоре с креплением хомутами | чел.-ч | 0,28 |
| 7 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,2 |

2.1.2.2. На стойке

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование места установки знака | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Подготовка площадки | чел.-ч | 0,2 |
| 3 | Рытье (бурение) ямы под стойку | чел.-ч | - |
| 4 | Бетонирование стойки | чел.-ч | 1,4 |
| 5 | Монтаж знака на стойке | чел.-ч | 0,38 |
| 6 | Установка стойки, засыпка грунтом, трамбовка | чел.-ч | 0,32 |
| 7 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,6 |

2.1.2.3. На растяжке

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование места установки знака | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Определение способа крепления | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | Устройство растяжки | чел.-ч | 1,2 |
| 4 | Установка на знак специального крепления из стальной полосы 303 | чел.-ч | 0,3 |
| 5 | Монтаж знака на растяжке | чел.-ч | 0,47 |
| 6 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,3 |

### 2.1.3. Монтаж пешеходных направляющих ограждений

| Состав звена |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарь строительный | 4 | разр. | - | 1 |
| Слесарь строительный | 2 | разр. | - | 1 |
| Электросварщик ручной сварки | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 секция

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка трассы | чел.-ч | 0,11 |
| 2 | Вскрытие асфальтобетонного покрытия, забивка стальных гильз на глубину до 50 см вручную | чел.-ч | 0,56 |
| 3 | Развозка секций по трассе | чел.-ч | 0,06 |
| 4 | Установка секций в гильзы и их соединение | чел.-ч | 0,32 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,1 |

Примечание. Секция ограждения изготавливается из стальных труб диаметром до 50 мм и состоит из стоек, отстающих друг от друга на расстоянии от 1,5 до 2,5 м и соединяющих их элементов различной конфигурации и состава.
     
2.1.4. Монтаж дорожных знаков индивидуального проектирования (на ранее подготовленное основание, опору)

##### 2.1.4.1. Монтаж дорожных знаков типа УЗДП

Состав работ

1. Внешний осмотр знака. 2. Установка кронштейна или сварной рамы. 3. Монтаж знака на основание, опору.

Состав звена

| Электрослесарь строительный | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрослесарь строительный | 2 | разр. | - | 2 |

Измеритель: 1 знак

| N | Масса знака, кг, до | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | чел.-ч | 0,6 |
| 2 | 10 | чел.-ч | 0,65 |
| 3 | 25 | чел.-ч | 0,75 |
| 4 | 50 | чел.-ч | 1,4 |
| 5 | 100 | чел.-ч | 1,6 |
| 6 | 200 | чел.-ч | 1,8 |
| 7 | 400 | чел.-ч | 2,3 |

##### 2.1.4.2. Монтаж дорожных знаков типа УЗДО

Состав работ

1. Внешний осмотр знака.

2. Открывание знака.

3. Ревизия электрооборудования знака.

4. Закрывание знака.

5. Установка кронштейна или сварной рамы.

6. Монтаж знака на основание, опору.

7. Разделка концов кабеля.

8. Подключение жил электрокабеля (проводов) к электросети и клеммам знака.

| Состав звена |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 4 | разр. | - | 1 |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3 | разр. | - | 2 |

Измеритель: 1 знак

| N | Масса знака, кг, до | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | чел.-ч | 1,5 |
| 2 | 100 | чел.-ч | 2,2 |
| 3 | 200 | чел.-ч | 2,8 |
| 4 | 400 | чел.-ч | 3,5 |

### 2.1.5. Монтаж светофора

### Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3 | " | - | 1 |

2.1.5.1. Монтаж светофора на опоре городского освещения.

Измеритель: 1 светофор

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение места установки светофора | чел.-ч | 0,05 |
| 2 | Установка кронштейна на опоре при помощи хомутов | чел.-ч | 0,35 |
| 3 | Монтаж светофора на кронштейне | чел.-ч | 0,75 |
| 4 | Подключение кабеля к клеммной колодке светофора и электросети с разделкой концов | чел.-ч | 0,97 |
| 5 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 6 | Проверка работы светофора | чел.-ч | 0,25 |
| 7 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,7 |

2.1.5.2. Монтаж светофора на колонке

Измеритель: 1 светофор

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка площадки | чел.-ч | 0,15 |
| 2 | Рытье (бурение) ямы под колонку | чел.-ч | - |
| 3 | Рытье траншеи от колонки до шкафа управления | чел.-ч | - |
| 4 | Установка колонки, бетонирование | чел.-ч | 1,72 |
| 5 | Монтаж кронштейна на колонке | чел.-ч | 0,75 |
| 6 | Монтаж светофора на кронштейне | чел.-ч | 0,36 |
| 7 | Прокладка кабеля по траншее в трубах (на 10 м) | чел.-ч | 1,2 |
| 8 | Ввод кабеля в колонку | чел.-ч | 0,16 |
| 9 | Разделка кабеля с изолированием жил изоляционной лентой | чел.-ч | 0,4 |
| 10 | Подключение жил кабеля к электросети | чел.-ч | 0,35 |
| 11 | Ввод кабеля в светофор, подключение к клеммной колодке | чел.-ч | 0,73 |
| 12 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 13 | Проверка работы светофора | чел.-ч | 0,25 |
| 14 | Обрезка веток деревьев (при необходимости) | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 5,5 |

2.1.5.3. Монтаж экранов к светофору

Измеритель: 1 экран

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светофора (секции) | чел.-ч | 1 |
| 2 | Открывание корпуса светофора (секции) | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | Разметка и сверление отверстий в корпусе светофора и в экране для закрепления экрана | чел.-ч | 0,24 |
| 4 | Крепление экрана | чел.-ч | 0,2 |
| 5 | Проверка работы светофора | чел.-ч | 0,25 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,7 |

### 2.1.6. Монтаж дополнительной секции светофора с сигналом, регулирующим правый (левый) поворот

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 секция

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открывание секции светофора | чел.-ч | 0,05 |
| 2 | Разметка и сверление с помощью электродрели в корпусе секции двух отверстий для крепежных штуцеров | чел.-ч | 0,08 |
| 3 | Закрепление дополнительной секции на светофоре, ввод ее электропроводов в светофор | чел.-ч | 0,3 |
| 4 | Подключение электропроводки дополнительной секции к клеммной колодке светофора | чел.-ч | 0,28 |
| 5 | Проверка работы светофора | чел.-ч | 0,25 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,96 |

### 2.1.7. Монтаж соединительных муфт

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 муфта

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж соединительной муфты при количестве жил в кабеле: | чел.-ч |  |
|  | а) до 10 |  | 4,9 |
|  | б) от 10 до 19 |  | 5,6 |

Примечание. При соединении бронированных кабелей нормы времени умножать на 1,15.   
2.1.8. Монтаж автоматического переключателя программ (АПП) и контроллера ДКМ

2.1.8.1. Автоматического переключателя программ (АПП)

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: 1 АПП

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка места установки АПП в коммутационном шкафу (ШК) | чел.-ч | 0,1 |
| 2 | Сверление отверстий в корпусе шкафа | чел.-ч | 0,19 |
| 3 | Крепление АПП в ШК | чел.-ч | 0,12 |
| 4 | Подключение проводов к клеммной колодке | чел.-ч | 0,12 |
| 5 | Установка точного программного времени на реле 2РВМ | чел.-ч | 0,2 |
| 6 | Проверка работы АПП | чел.-ч | 0,25 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,98 |

2.1.8.2. Монтаж контроллера ДКМ

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 5 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 4 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 контроллер

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка контроллера на фундамент | чел.-ч | 1 |
| 2 | Подключение заземления | чел.-ч | 0,5 |
| 3 | Подключение силовых и контрольных кабелей к аппаратуре управления | чел.-ч | 6,3 |
| 4 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 5 | Проверка работы контроллера без подключения светофора | чел.-ч | 0,5 |
|  | Итого: | чел.-ч | 8,5 |

### 2.1.9. Зарядка светофора

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: 1 трехсекционный светофор

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение и подноска светофора на расстояние до 30 м | чел.-ч | 0,06 |
| 2 | Открывание секции светофора, ввертывание электроламп | чел.-ч | 0,09 |
| 3 | Зачистка жил кабеля и присоединение их к клеммной колодке | чел.-ч | 0,25 |
| 4 | Проверка горения электроламп и установка их в фокусе отражателя | чел.-ч | 0,25 |
| 5 | Закрывание секций светофора, переноска к месту складирования | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,75 |

### 2.1.10. Прокладка кабеля в траншеях

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям | 5 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3 | разр. | - | 1 |
| " | 2 | " | - | 2 |

Измеритель: 100 м.п.

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля в траншее с устройством постели из песка и защитного слоя из кирпича | чел.-ч | 16,0 |
| 2 | Прокладка кабеля в траншее в асбоцементных трубах | чел.-ч | 7,6 |
| 3 | Прокладка кабеля в стальных трубах с изгибами | чел.-ч | 11,5 |

### 2.1.11. Прокладка силовых и контрольных кабелей

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям | 5 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 4 | " | - | 2 |

Измеритель: 10 м.п.

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля по тросу с креплением скобами | чел.-ч | 0,84 |
| 2 | Прокладка кабеля по металлическим и железобетонным конструкциям | чел.-ч | 0,75 |
| 3 | Прокладка кабеля по стене здания с креплением скобами | чел.-ч | 1,6 |
| 4 | Закрепление металлической трубы на стене здания, прокладка кабеля в трубе | чел.-ч | 1 |

### 2.1.12. Работы, сопутствующие прокладке кабелей

| Электромонтажник по кабельным сетям | 3 | разр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нормы времени на измеритель, указанный в таблице

| N | Наименование операций | Измеритель | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка барабана с кабелем на домкраты, распаковка барабана | 1 барабан | 0,42 |
| 2 | Размотка кабеля с барабана, размотка и его сматывание в бухту | 10 м | 0,21 |
| 3 | Отрезание кабеля ножовкой (до 19 жил) | 10 перерезов | 0,64 |
| 4 | Проверка состояния изоляции жил кабеля (до 19 жил) | 10 жил | 0,6 |
| 5 | Снятие верхнего джутового покрытия вручную | 10 м | 0,14 |
| 6 | Заделка концов кабеля кабельной лентой | 10 заделок | 0,83 |
| 7 | Прозвонка жил кабеля | 10 жил | 0,64 |

### 2.1.13. Монтаж защитного заземления

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |
| " | " | 2 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 объект

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление вертикального заземления длиной 2,5-5 м | чел.-ч | 1,5 |
| 2 | Изготовление горизонтального заземления | чел.-ч | 2 |
| 3 | Изготовление заземляющих перемычек длиной 300-500 мм | чел.-ч | 0,98 |
| 4 | Изготовление заземляющей шины дорожного контроллера, стойки, кронштейна | чел.-ч | 0,64 |
| 5 | Рытье траншеи под контур заземления (вид треугольник) | чел.-ч | - |
|  | - глубина 500-700 мм |  |  |
|  | - ширина 500 мм |  |  |
| 6 | Забивание вертикальных заземлителей в дно траншеи 2,5-5,0 м | чел.-ч | 2,1 |
| 7 | Устройство горизонтального заземлителя | чел.-ч | 5,4 |
| 8 | Защита асбоцементными трубами горизонтальных заземлителей в местах пересечения с подземными сооружениями (кабелями, трубопроводами) с дорогами | чел.-ч | 3,1 |
| 9 | Соединение частей заземлителей (вертикальных, горизонтальных) между собой сваркой | чел.-ч | 2,1 |
| 10 | Покрытие сварных швов в земле битумным лаком | чел.-ч | 0,59 |
| 11 | Болтовое соединение заземляющих проводников к металлическим корпусам аппаратов, стоек, кронштейнов | чел.-ч | 1 |
| 12 | Присоединение заземляющей шины к магистрали заземления (на единицу) | чел.-ч | 0,68 |
| 13 | Присоединение заземляющей перемычки (на единицу) | чел.-ч | 0,54 |
| 14 | Применение искусственной обработки земли с целью снижения ее удельного сопротивления (поочередная укладка слоев земли и соли на глубину 1/3 длины вертикального заземлителя (с заливкой водой каждого слоя при необходимости) | чел.-ч | 2,8 |
| 15 | Проверка законченных монтажных работ заземляющих устройств (соответствие проекту, требованиям ПУЭ, СНиП) | чел.-ч | 2,5 |
| 16 | Освидетельствование скрытых работ | чел.-ч | 1,8 |
| 17 | Засыпка траншеи однородным грунтом | чел.-ч | - |
| 18 | Утрамбовка засыпанного грунта | чел.-ч | 0,98 |
| 19 | Нанесение краской на перемычках мест присоединений и ответвлений опознавательных полос | чел.-ч | 0,31 |
| 20 | Испытание заземляющих устройств измерителем сопротивления заземления (прибор М-416) с установкой стержня вспомогательного заземлителя и зонда с глубиной их погружения в землю не менее 500 мм | чел.-ч | 1,7 |
|  | Итого: | чел.-ч | 31 |

### 2.1.14. Закладка и нарезка индуктивных рамок

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |
| " | " | 2 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 индуктивная рамка

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка трассы под кабель РК от рамки до контроллера | чел.-ч | 0,74 |
| 2 | Рытье траншеи под кабель РК | чел.-ч | - |
| 3 | Рытье котлована под колодец | чел.-ч | - |
| 4 | Укладка асбоцементной трубы | чел.-ч | 5,9 |
| 5 | Устройство колодца | чел.-ч | 4,6 |
| 6 | Затягивание стальной проволоки в трубу | чел.-ч | 2,2 |
| 7 | Заготовка кабеля РК | чел.-ч | 0,65 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции кабеля РК | чел.-ч | 0,69 |
| 9 | Затягивание кабеля РК в трубу | чел.-ч | 6,7 |
| 10 | Разметка трассы под индуктивную рамку | чел.-ч | 0,98 |
| 11 | Заготовка провода под индуктивную рамку | чел.-ч | 0,77 |
| 12 | Нарезка штробы в дорожном покрытии под индуктивную рамку | чел.-ч | 2,4 |
| 13 | Укладка провода в штробу (2 раза) | чел.-ч | 1,3 |
| 14 | Засыпка траншеи песком | чел.-ч | 3,3 |
| 15 | Подготовка битума для заливки рамки (разогрев) | чел.-ч | 1,2 |
| 16 | Заливка штробы битумом | чел.-ч | 0,45 |
| 17 | Прозвонка индуктивной рамки прибором Ц.4360 или другим аналогичным | чел.-ч | 0,18 |
| 18 | Прозвонка кабеля РК и измерение сопротивления изоляции | чел.-ч | 0,27 |
| 19 | Пайка концов РК и индуктивной рамки | чел.-ч | 0,39 |
| 20 | Изготовление муфты в месте соединения РК и рамки | чел.-ч | 4 |
| 21 | Прозвонка РК в контроллере для определения полного сопротивления индуктивной рамки и кабеля РК | чел.-ч | 0,66 |
| 22 | Подключение кабеля РК к контроллеру | чел.-ч | 0,49 |
|  | Итого: | чел.-ч | 38 |

### 2.1.15. Монтаж фундамента контроллера ДКЛ (ДКМ)

Состав звена

| Бетонщик | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 фундамент

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ямы | чел.-ч | - |
| 2 | Изготовление фундамента | чел.-ч |  |
|  | а) приготовление бетонной смеси | чел.-ч | 0,77 |
|  | б) бетонирование | чел.-ч | 1,5 |
| 3 | Установка анкерных болтов | чел.-ч | 0,6 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,9 |

### 2.1.16. Монтаж фундамента маяка мигающего света (ММС)

Состав звена

| Бетонщик | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 фундамент

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ямы | чел.-ч | - |
| 2 | Изготовление фундамента | чел.-ч |  |
|  | а) приготовление бетонной смеси |  | 0,59 |
|  | а) бетонирование |  | 0,93 |
| 3 | Установка анкерных болтов | чел.-ч | 0,6 |
|  | Итого: |  | 2,1 |

2.1.17. Монтаж табло вызова пешехода (ТВП)

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 шт.

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н.вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ТВП на конструкцию | чел.-ч | 1 |
| 2 | Подключение жил кабеля к клеммам ТВП и к питающей линии | чел.-ч | 0,48 |
| 3 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 4 | Проверка работы ТВП | чел.-ч | 0,06 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,8 |

2.1.18. Монтаж маяка мигающего света (ММС)

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 шт.

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ММС на конструкцию | чел.-ч | 0,76 |
| 2 | Подключение жил кабеля | чел.-ч | 0,63 |
| 3 | Проверка электроцепи с помощью тестера | чел.-ч | 0,25 |
| 4 | Проверка работы ММС | чел.-ч | 0,16 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,8 |

### 2.1.19. Изготовление и монтаж тросовой (проволочной) растяжки между опорами

2.1.19.1. Без перекидки через ЛЭП или контактную сеть электротранспорта

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 растяжка

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовка растяжки | чел.-ч | 0,92 |
| 2 | Установка 2 хомутов на опорах, основании | чел.-ч | 0,45 |
| 3 | Монтаж растяжки с закреплением концов | чел.-ч | 0,63 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,0 |

2.1.19.2. С перекидкой через ЛЭП или контактную сеть электротранспорта

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 растяжка

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовка растяжки | чел.-ч | 0,92 |
| 2 | Установка 2 хомутов на опорах, основании | чел.-ч | 0,45 |
| 3 | Монтаж растяжки с закреплением концов | чел.-ч | 1,5 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,9 |

### 2.1.20. Бетонирование стойки для технических средств регулирования дорожного движения

| Дорожный рабочий | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: 1 стойка

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление бетонной смеси на месте установки стойки | чел.-ч | 0,95 |
| 2 | Бетонирование стойки | чел.-ч | 0,45 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,4 |

### 2.2. Демонтажные работы

### 2.2.1. Демонтаж объемных дорожных знаков.

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 2 | " | - | 1 |

2.2.1.1. На опоре городского освещения
Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение кабеля от электросети | чел.-ч | 0,11 |
| 2 | Открывание крышки знака | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | Отключение жил кабеля в знаке | чел.-ч | 0,12 |
| 4 | Отвертывание болтов крепления знака | чел.-ч | 0,16 |
| 5 | Снятие знака | чел.-ч | 0,05 |
| 6 | Снятие кабеля, идущего по кронштейну и опоре (на 10 м) | чел.-ч | 0,28 |
| 7 | Отвертывание болтов крепления 2-х хомутов | чел.-ч | 0,28 |
| 8 | Снятие кронштейна | чел.-ч | 0,02 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,1 |

2.2.1.2. На стойке

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение кабеля от электросети | чел.-ч | 0,11 |
| 2 | Открывание крышки знака | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | Отключение жил кабеля электросети в знаке | чел.-ч | 0,09 |
| 4 | Отвертывание болтов крепления знака | чел.-ч | 0,16 |
| 5 | Снятие знака | чел.-ч | 0,04 |
| 6 | Выкапывание стойки | чел.-ч | 0,59 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,04 |

2.2.1.3. На растяжке
Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение кабеля от электросети | чел.-ч | 0,11 |
| 2 | Открывание крышки знака | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | Отключение жил кабеля электросети в знаке | чел.-ч | 0,09 |
| 4 | Отвертывание болтов крепления знака | чел.-ч | 0,2 |
| 5 | Снятие знака | чел.-ч | 0-06 |
| 6 | Снятие кабеля с растяжки (на 10 м) | чел.-ч | 0,3 |
| 7 | Отвертывание болтов крепления и снятие подвесок знака с растяжки | чел.-ч | 0,28 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,1 |

### 2.2.2. Демонтаж плоских дорожных знаков

Состав звена

| Слесарь строительный | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 1 |

2.2.2.1. На опоре городского освещения
Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвертывание болтов крепления знака | чел.-ч | 0,09 |
| 2 | Снятие знака | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | Отвертывание болтов крепления 2-х хомутов кронштейна | чел.-ч | 0,17 |
| 4 | Снятие кронштейна | чел.-ч | 0,03 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,32 |

2.2.2.2. На стойке
Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н.вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвертывание болтов крепления знака | чел.-ч | 0,09 |
| 2 | Снятие знака | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | Выкапывание стойки | чел.-ч | 0,59 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,71 |

2.2.2.3. На растяжке
Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвертывание болтов крепления знака | чел.-ч | 0,18 |
| 2 | Снятие знака | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | Отвертывание болтов крепления и снятия подвесок знака с растяжки | чел.-ч | 0,29 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,5 |

### 2.2.3. Демонтаж пешеходных направляющих ограждений

Состав звена

| Газорезчик | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсобный рабочий | 2 | " | - | 2 |

2.2.3.1. Обрезка стоек сваркой
Измеритель: 1 секция

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж вертикальных стоек ограждения обрезкой сваркой | чел.-ч | 0,14 |
| 2 | Демонтаж горизонтальных направляющих ограждений обрезкой сваркой на секции длиной 2,5 м | чел.-ч | 0,3 |
| 3 | Переноска секций на место складирования | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,54 |

2.2.3.2. Выкапывание стоек
Измеритель: 1 секция

| N 1 | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж вертикальных стоек ограждения выкапыванием стоек | чел.-ч | 0,52 |
| 2 | Демонтаж горизонтальных направляющих ограждений разъединением муфт | чел.-ч | 0,31 |
| 3 | Переноска секций на место складирования | чел.-ч | 0,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,93 |

### 2.2.4. Демонтаж дорожных знаков индивидуального проектирования типа УЗДП

2.2.4.1. На опоре городского освещения

Состав работы

1. Отвертывание болтов крепления знака к кронштейну или раме.

2. Снятие знака.

3. Отвертывание болтов крепления 2-х хомутов кронштейна или рамы.

4. Снятие с опоры кронштейна или рамы.

Состав звена

| Электрослесарь строительный | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 2 |

Измеритель: 1 знак

| N | Масса знака, кг, до | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | чел.-ч | 0,51 |
| 2 | 10 | чел.-ч | 0,54 |
| 3 | 25 | чел.-ч | 0,82 |
| 4 | 50 | чел.-ч | 1,1 |
| 5 | 100 | чел.-ч | 1,6 |
| 6 | 200 | чел.-ч | 2,3 |
| 7 | 400 | чел.-ч | 2,4 |

2.2.4.2. На стойке

Состав работы

1. Отвертывание болтов крепления знака к уголкам стоек или раме.

2. Снятие знака.

3. Отвертывание болтов крепления знака к раме.

4. Выкапывание стоек.

5. Закапывание ям.

Состав звена

| Слесарь строительный | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 2 |

Измеритель: 1 знак

| N | Масса знака, кг, до | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | чел.-ч | 1,1 |
| 2 | 10 | чел.-ч | 1,3 |
| 3 | 25 | чел.-ч | 1,5 |
| 4 | 50 | чел.-ч | 1,8 |
| 5 | 100 | чел.-ч | 2,1 |
| 6 | 200 | чел.-ч | 2,6 |
| 7 | 400 | чел.-ч | 3,7 |

### 2.2.5. Демонтаж дорожных знаков индивидуального проектирования типа УЗДО

2.2.5.1. На опоре городского освещения

Состав работы

1. Отключение кабеля от электросети.

2. Открывание знака.

3. Отключение кабеля электропитания в знаке.

4. Отвертывание болтов крепления знака к кронштейну или раме.

5. Снятие знака.

6. Снятие кабеля, идущего по кронштейну и опоре (на 10 п.м.).

7. Отвертывание болтов крепления 2-х хомутов кронштейна  или рамы.

8. Снятие с опоры кронштейна или рамы.

Состав звена

| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 2 |

Измеритель: 1 знак

| N | Масса знака, кг, до | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | чел.-ч | 1,3 |
| 2 | 100 | чел.-ч | 1,5 |
| 3 | 200 | чел.-ч | 2,2 |
| 4 | 400 | чел.-ч | 2,4 |

2.2.5.2. На стойке

Состав работы

1. Отключение кабеля от электросети.

2. Открывание знака.

3. Отключение кабеля электропитания в знаке.

4. Отвертывание болтов крепления знака к уголкам стоек или раме.

5. Снятие знака.

6. Отвертывание болтов крепления знака к раме.

7. Выкапывание стоек.

8. Закапывание ям.

Измеритель: 1 знак

| N | Масса знака, кг, до | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | чел.-ч | 1,7 |
| 2 | 100 | чел.-ч | 1,9 |
| 3 | 200 | чел.-ч | 2,2 |
| 4 | 400 | чел.-ч | 2,7 |

### 2.2.6. Демонтаж тросовой (проволочной) растяжки между опорами

2.2.6.1. Без перекидки через ЛЭП или контактную сеть электротранспорта

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: 1 растяжка

| N | Наименование операции | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие с опор 2-х хомутов | чел.-ч | 0,33 |
| 2 | Снятие растяжки | чел.-ч | 0,31 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,64 |

2.2.6.2. С перекидкой через ЛЭП или контактную сеть электротранспорта

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 2 |

Измеритель: 1 растяжка

| N | Наименование операции | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие с опор 2-х хомутов | чел.-ч | 0,67 |
| 2 | Снятие растяжки | чел.-ч | 0,99 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,7 |

### 2.2.7. Демонтаж дополнительной секции светофора с сигналом, регулирующим правый (левый) поворот

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: 1 штука

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электропитания светофора | чел.-ч | 0,18 |
| 2 | Открывание крышки секция светофора и отключение жил кабеля | чел.-ч | 0,35 |
| 3 | Отвертывание крепежных штуцеров | чел.-ч | 0,32 |
| 4 | Снятие дополнительной секции светофора | чел.-ч | 0,45 |
| 5 | Закрывание крышки секции светофора | чел.-ч | 0,11 |
| 6 | Проверка работы светофора | чел.-ч | 0,25 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,7 |

### 2.2.8. Демонтаж автоматического переключателя программ (АПП)

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: на 1 АПП

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открывание шкафа управления | чел.-ч | 0,04 |
| 2 | Отключение электропитания | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | Открывание крышки АПП | чел.-ч | 0,04 |
| 4 | Отключение жил и вывод кабеля | чел.-ч | 0,35 |
| 5 | Отвертывание болтов крепления | чел.-ч | 0,11 |
| 6 | Снятие АПП | чел.-ч | 0,02 |
| 7 | Закрывание шкафа управления | чел.-ч | 0,04 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,7 |

2.2.9. Демонтаж контроллера ДКМ (ДКЛ)

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 3 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 контроллер

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электропитания | чел.-ч | 0,24 |
| 2 | Отсоединение силовых и контрольных кабелей от аппаратуры управления | чел.-ч | 1,1 |
| 3 | Снятие контроллера с фундамента с отсоединением заземления | чел.-ч | 0,28 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,6 |

### 2.2.10. Демонтаж табло вызова пешехода (ТВП)

### Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: на 1 ТВП

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение жил кабеля электропитания | чел.-ч | 0,07 |
| 2 | Открепление и снятие ТВП | чел.-ч | 0,48 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,55 |

### 2.2.11. Демонтаж маяка мигающего света (ММС)

Состав звена

| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 | разр. |
| --- | --- | --- |

Измеритель: 1 ММС

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение жил кабеля электропитания | чел.-ч | 0,37 |
| 2 | Открепление и снятие ММС с фундамента | чел.-ч | 0,58 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,95 |

### 2.2.12. Демонтаж фундамента контроллера ДКЛ (ДКМ)

Состав звена

| Бетонщик | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 фундамент

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкопка фундамента | чел.-ч | 1,5 |
| 2 | Закапывание ямы | чел.-ч | - |
| 3 | Разрушение фундамента с помощью отбойного молотка | чел.-ч | 1,8 |
|  | Итого: | чел.-ч | 3,3 |

### 2.2.13. Демонтаж фундамента маяка мигающего света (ММС)

Состав звена

| Бетонщик | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 1 |

Измеритель: 1 фундамент

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкопка фундамента | чел.-ч | 0,8 |
| 2 | Закапывание ямы | чел.-ч | - |
| 3 | Разрушение фундамента с помощью отбойного молотка | чел.-ч | 1,1 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,9 |

### 3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт

### 3.1.1. Техническое обслуживание светофорных объектов

А. Декадное обслуживание

| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 объект

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка дневной видимости светофора | чел.-ч | 0,167 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,167 |

Б. Месячное обслуживание

Состав звена

| Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 объект

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка дневной видимости светофора | чел.-ч | 0,167 |
| 2 | Проверка соответствия цикла работы светофоров заданному | чел.-ч | 0,210 |
| 3 | Осмотр кабельных трасс | чел.-ч | 0,100 |
| 4 | Проверка рубильника, переключателей, силовых щитов | чел.-ч | 0,250 |
| 5 | Внешний и внутренний осмотр контроллера | чел.-ч | 0,273 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,000 |

В. Квартальное обслуживание

Состав звена

| Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 объект

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка дневной видимости светофора | чел.-ч | 0,167 |
| 2 | Проверка соответствия цикла работы светофоров заданному | чел.-ч | 0,210 |
| 3 | Осмотр кабельных трасс | чел.-ч | 0,100 |
| 4 | Измерение напряжения на электролампах светофора (при их замене) | чел.-ч | 0,083 |
| 5 | Проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов | чел.-ч | 1,600 |
|  | Итого: | чел.-ч | 2,160 |

Примечание – К норме времени 2,160 прибавляются нормы времени на техническое обслуживание установленных на объекте контроллера, светофоров и другого оборудования.

Г. Полугодовое обслуживание

Состав звена

| Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 объект

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполняются операции, предусмотренные при квартальном обслуживании |  |  |
|  | Дополнительно: |  |  |
| 1 | Проверка тросового хозяйства | чел.-ч | 0,333 |

Д. Годовое обслуживание

Состав звена

| Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 объект

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполняются операции, предусмотренные при полугодовом обслуживании |  |  |
|  | Дополнительно: |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления всех заземлений | чел.-ч | 0,333 |
| 2 | Покраска шкафов контроллеров, детекторов транспорта, коммутационных и их металлических фундаментов, колонок, стоек, металлических светофоров, указателей скорости, кронштейнов, хомутов и др. элементов установки и крепления технических средств регулирования | чел.-ч |  |

### 3.1.2. Наладка детектора транспортера ДТУ-2 на светофорном объекте

Состав звена

| Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 детектор

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открывание шкафа | чел.-ч | 0,020 |
| 2 | Проверка напряжения | чел.-ч | 0,037 |
| 3 | Подключение питающего кабеля | чел.-ч | 0,111 |
| 4 | Подключение коаксиального кабеля приемоизлучателю | чел.-ч | 0,185 |
| 5 | Подключение кабеля к УВУ | чел.-ч | 0,333 |
| 6 | Замер напряжения питания сети | чел.-ч | 0,037 |
| 7 | Замер напряжения блока питания | чел.-ч | 0,074 |
| 8 | Проверка работы детектора с УВУ | чел.-ч | 0,500 |
| 9 | Проверка работы приемоизлучателя | чел.-ч | 0,095 |
| 10 | Закрывание шкафа | чел.-ч | 0,020 |
|  | Итого: | чел.-ч | 1,412 |

### 3.1.3. Квартальное техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП)

| Электромонтажник | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 АПП

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открывание крышки АПП | чел.-ч | 0,018 |
| 2 | Очистка ящика АПП от загрязнения | чел.-ч | 0,050 |
| 3 | Проверка крепления контактов на клеммной колодке | чел.-ч | 0,034 |
| 4 | Проверка крепления контактов на клеммной колодке 2РВМ | чел.-ч | 0,018 |
| 5 | Открытие крышки 2РВМ | чел.-ч | 0,050 |
| 6 | Зачистка контактов | чел.-ч | 0,167 |
| 7 | Проверка переключений вращением программного диска | чел.-ч | 0,083 |
| 8 | Установка точного времени | чел.-ч | 0,033 |
| 9 | Закрытие крышки 2РВМ | чел.-ч | 0,050 |
| 10 | Закрывание крышки АПП | чел.-ч | 0,018 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,521 |

### 3.1.4. Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии

| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 шкаф

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открывание шкафа | чел.-ч | 0,017 |
| 2 | Очистка шкафа от загрязнений с внешней и внутренней сторон | чел.-ч | 0,500 |
| 3 | Проверка крепления и подтяжка клеммников | чел.-ч | 0,217 |
| 4 | Чистка контактов и регулировка пускателя | чел.-ч | 1,500 |
| 5 | Замена сопротивления (при необходимости) | чел.-ч | 0,250 |
| 6 | Проверка работы и регулировка реле времени | чел.-ч | 0,133 |
| 7 | Проверка заземления | чел.-ч | 0,667 |
| 8 | Закрывание шкафа | чел.-ч | 0,017 |
|  | Итого: | чел.-ч | 3,301 |

### 3.1.5. Техническое обслуживание контроллера типа УК

Состав звена

| Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 3 | разр. | - | 1 |

Измеритель: 1 контроллер

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка коммутационного шкафа(ШК) от пыли и грязи с внешней стороны | чел.-ч | 0,150 |
| 2 | Чистка ШК с внутренней стороны, а также клеммников | чел.-ч | 0,417 |
| 3 | Открытие шкафа УК и выемка контроллера | чел.-ч | 0,116 |
| 4 | Чистка контроллера от пыли и грязи | чел.-ч | 0,100 |
| 5 | Проверка крепления контактов клеммников в шкафу контроллера | чел.-ч | 0,200 |
| 6 | Проверка крепления контактов клеммников в ШК | чел.-ч | 0,250 |
| 7 | Осмотр монтажа контроллера | чел.-ч | 0,500 |
| 8 | Чистка и промывка спиртом контактов реле | чел.-ч | 1,117 |
| 9 | Регулировка контактов блока реле | чел.-ч | 1,117 |
| 10 | Чистка контактов (паек) монтажа спиртом | чел.-ч | 1,500 |
| 11 | Установка контроллера в шкаф, закрепление | чел.-ч | 0,084 |
| 12 | Подключение электропитания, включение контроллера | чел.-ч | 0,017 |
| 13 | Проверка работы реле | чел.-ч | 0,067 |
| 14 | Проверка работы контроллера во всех режимах | чел.-ч | 0,516 |
|  | Итого: | чел.-ч | 6,151 |

### 3.1.6. Техническое обслуживание плоских дорожных знаков со светоотражающей поверхностью

Состав звена

| Электромонтажник | 2 | разр. | - | 2 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 знак

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ограждений | чел.-ч | 0,050 |
| 2 | Чистка и мойка знака | чел.-ч | 0,150 |
| 3 | Проверка отсутствия механических повреждений | чел.-ч | 0,017 |
| 4 | Проверка ориентации знака | чел.-ч | 0,016 |
| 5 | Проверка крепления знака | чел.-ч | 0,050 |
| 6 | Снятие ограждения | чел.-ч | 0,050 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,333 |

### 3.1.7. Окраска металлических щитков дорожных знаков с применением краскопульта и нанесением символического изображения знака из светоотражающей пленки

А. Окраска щитков дорожных знаков

1. Очистка знаков от пыли, ржавчины и старой краски.

2. Окраска знака и каймы 1 раз при помощи краскопульта.

Состав звена

| Маляр | 3 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 1 |
| N | Вид знаков | Единица измерения | Ед. изм | Н. вр. |
| 1 | Километровые | один знак | чел.-ч | 0,33 |
| 2 | Сигнальные | круглые |  | чел.-ч | 0,36 |
|  |  | треугольные |  | чел.-ч | 0,42 |
| 4 | Указательные площадью до | 0,5 | кв.м | чел.-ч | 1,45 |
|  |  | 1,0 |  | чел.-ч | 1,6 |

Б. Наклейка букв, цифр и каймы на знаки из светоотражающей пленки

Состав работ

1. Нарезка букв, цифр по трафарету.

2. Приготовление клея.

3. Наклейка букв, цифр на знаки.

| Маляр | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 м каймы при

| N | Наименование операций | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарезка и наклейке каймы (шириной 1,5 – 2 см) | чел.-ч | 0,33 |
|  | Итого: | чел.-ч | 0,33 |

Измеритель: 100 букв или цифр

| N | Высота букв или цифр в мм (по трафарету) | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Букв | 100 | чел.-ч | 5,95 |
| 2 | Цифр | 100 | чел.-ч | 7,1 |
| 3 | Добавлять на каждые 10 мм высоты | чел.-ч | 0,68 |

В. Нанесение изображения на знаки из светоотражающей пленки

Состав работ

1. Окраска изображения по трафарету за 1 раз.

2. Нарезка изображения по трафарету из светоотражающей пленки.

3. Наклейка изображения.

| Маляр | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 знак

| N | Вид изображения | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простое | чел.-ч | 0,28 |
| 2 | Средней сложности | чел.-ч | 0,52 |
| 3 | Сложное | чел.-ч | 0,58 |

Все символические изображения по сложности выполнения разделены на три группы:

| Сложность изображения |
| --- |
| простое | средней сложности | сложное |
| Разрешено движение: |  |  |
| направо | Крутая кривая | Железнодорожный переезд |
| прямо | Перекресток | Движение мотоциклов воспрещено |
| прямо и вправо | Ограничение веса | Движение автомобилей воспрещено |
| Закругление | Ограничение скорости | Движение гужевого транспорта воспрещено |
| Прочие опасности | Стоянка запрещена | Проезд велосипедистов воспрещен |
|  | Ограничение высоты |  |
|  | Обгон воспрещен |  |

### 3.1.8. Окраска реставрируемых катафотных металлических щитков дорожных знаков

Состав работ

1. Очистка знаков от пыли, грязи, ржавчины и старой краски.

2. Проолифка и подгрунтовка.

3. Разметка и окраска знака с нанесением каймы и полос и приготовлением составов.

Состав звена

| Маляр | 4 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 2 | " | - | 1 |
| N | Дорожные знаки | Измеритель | Окраска поверхности знака с двух сторон за два раза | Добавлять на каждую дополнительную окраску знака с одной стороны |
|  |  |  | Н. вр. | Н. вр. |
| 1 | Километровые | 1 знак | 0,61 | 0,03 |
| 2 | Сигнальные | круглые |  | 0,47 | 0,024 |
|  |  | треугольные |  |  | 0,02 |
| 4 | Указательные площадью в кв.м до | 0,5 | 1 кв.м | 2,6 | 0,075 |
|  |  | 1,5 |  | 1,75 | 0,051 |
|  |  | 5 |  | 1,75 | 0,05 |
|  |  |  |  | а | б |

### 3.1.9. Окраска тумб, дорожных знаков, написание букв или цифр и нанесение изображений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено производство работ при наличии готовых материалов. Приготовление материалов нормируется особо, путем составления калькуляции.

Нормами предусмотрено выполнение работ в условиях мастерских ДЭУ или ДУ. При окраске щитков, нанесении изображения знака и написании букв или цифр на щитках, укрепленных на столбах, Н.вр. следует умножать на 1,4, кроме строк № 6 – 9.

А. Окраска дорожных знаков

Состав работ

1. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.

2. Проолифка и огрунтовка поверхностей.

3. Разметка и окраска знака с нанесением каймы и полос.

| N | Дорожные знаки | Измеритель | Состав рабочих | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некатафотные стальные щитки дорожных знаков | километровый | 1 шт. | Маляры: 4 разр. – 1 2 разр. – 1 | чел.-ч | 0,29 |
| 2 |  | сигнальный круглой формы и равносторон- ний треугольник |  | " | чел.-ч | 0,4 |
| 3 |  | указательные площадью в кв.м до | 0,5 | 1 кв.м | " | чел.-ч | 1,45 |
| 4 |  |  | 1,5 |  | " | чел.-ч | 1,25 |
| 5 |  |  | 5 |  | " | чел.-ч | 1,05 |
| 6 | Стойки трубчатые (стальные) | 1 шт. | Маляры: 3 разр. – 1 2 разр. – 1 | чел.-ч | 0,28 |
| 7 | Столбы деревянные |  |  | чел.-ч | 0,38 |
| 8 | Тумбы (сигнальные столбики) железобетонные и деревянные |  |  | чел.-ч | 0,14 |
| 9 | Пикетные знаки |  |  | чел.-ч | 0,085 |

Б. Написание букв или цифр на дорожных знаках

Состав работ

1. Разметка и написание букв или цифр по подготовленной поверхности.

2. Окраска букв или цифр масляной краской.

Измеритель: 100 букв или цифр

| N | Высота букв или цифр в мм | Ед. изм | Способ окраски |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по трафарету | без трафарета |
|  |  |  | Состав рабочих | Н. вр. | Состав рабочих | Н. вр. |
| 1 | Добавлять на каждые следующие 10 мм высоты букв или цифр | чел.-ч | Маляр: 5 разр. – 1 | 0,74 | Маляр: 5 разр. – 1 | 4,6 |
| 2 |  | чел.-ч | Маляр: 4 разр. – 1 | 0,075 | Маляр: 5 разр. – 1 | 0,48 |
|  |  |  | а | б |

В. Нанесение изображения знака

Состав работ

1. Разметка изображения знака по подготовленной поверхности. 2. Окраска масляной краской.

| Маляр | 5 | разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измеритель: 1 шт.

| N | Сложность изображения | Ед. изм | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простое | чел.-ч | 0,14 |
| 2 | Средней сложности | чел.-ч | 0,27 |
| 3 | Сложное | чел.-ч | 0,57 |

Все символические изображения по сложности выполнения разделены на три группы:

| Сложность изображения |
| --- |
| простое | средней сложности | сложное |
| Разрешено движение: |  |  |
| направо | Крутая кривая | Железнодорожный переезд |
| прямо | Перекресток | Движение мотоциклов воспрещено |
| прямо и вправо | Ограничение веса | Движение автомобилей воспрещено |
| Закругление | Ограничение скорости | Движение гужевого транспорта воспрещено |
| Прочие опасности | Стоянка запрещена | Проезд велосипедистов воспрещен |
|  | Ограничение высоты |  |
|  | Обгон воспрещен |  |

СОДЕРЖАНИЕ

.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3.

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ	3

2.1. Монтажные работы	3

2.1.1. Монтаж объемных дорожных знаков	3

2.1.2 Монтаж плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью.	5

2.1.3. Монтаж пешеходных направляющих ограждений	6

2.1.4. Монтаж дорожных знаков индивидуального проектирования (на ранее подготовленное основание, опору)	6

2.1.5. Монтаж светофора	7

2.1.6. Монтаж дополнительной секции светофора с сигналом, регулирующим правый (левый) поворот	9

2.1.7. Монтаж соединительных муфт	9

2.1.8. Монтаж автоматического переключателя программ (АПП) и контроллера ДКМ	9

2.1.9. Зарядка светофора	10

2.1.10. Прокладка кабеля в траншеях	10

2.1.11. Прокладка силовых и контрольных кабелей	11

2.1.12. Работы, сопутствующие прокладке кабелей	11

2.1.13. Монтаж защитного заземления	11

2.1.14. Закладка и нарезка индуктивных рамок	13

2.1.15. Монтаж фундамента контроллера ДКЛ (ДКМ)	13

2.1.16. Монтаж фундамента маяка мигающего света (ММС)	14

2.1.17. Монтаж табло вызова пешехода (ТВП)	14

2.1.19. Изготовление и монтаж тросовой (проволочной) растяжки между опорами	15

2.1.20. Бетонирование стойки для технических средств регулирования дорожного движения	15

2.2. Демонтажные работы	16

2.2.1. Демонтаж объемных дорожных знаков.	16

2.2.2. Демонтаж плоских дорожных знаков	17

2.2.3. Демонтаж пешеходных направляющих ограждений	17

2.2.4. Демонтаж дорожных знаков индивидуального проектирования типа УЗДП	18

2.2.5. Демонтаж дорожных знаков индивидуального проектирования типа УЗДО	19

2.2.6. Демонтаж тросовой (проволочной) растяжки между опорами	20

2.2.7. Демонтаж дополнительной секции светофора с сигналом, регулирующим правый (левый) поворот	20

2.2.8. Демонтаж автоматического переключателя программ (АПП)	20

2.2.9. Демонтаж контроллера ДКМ (ДКЛ)	21

2.2.10. Демонтаж табло вызова пешехода (ТВП)	21

2.2.11. Демонтаж маяка мигающего света (ММС)	21

2.2.12. Демонтаж фундамента контроллера ДКЛ (ДКМ)	21

2.2.13. Демонтаж фундамента маяка мигающего света (ММС)	22

3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт	22

3.1.1. Техническое обслуживание светофорных объектов	22

3.1.2. Наладка детектора транспортера ДТУ-2 на светофорном объекте	24

3.1.3. Квартальное техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП)	24

3.1.4. Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии	25

3.1.5. Техническое обслуживание контроллера типа УК	25

3.1.6. Техническое обслуживание плоских дорожных знаков со светоотражающей поверхностью	26

3.1.7. Окраска металлических щитков дорожных знаков с применением краскопульта и нанесением символического изображения знака из светоотражающей пленки	26

3.1.8. Окраска реставрируемых катафотных металлических щитков дорожных знаков	27

3.1.9. Окраска тумб, дорожных знаков, написание букв или цифр и нанесение изображений	38